Specificații tehnice

Furnizare și montare geam termopan ușă aluminiu rupere termică,

Sediul Central al U.M.C., str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, Constanța

- Situația existentă

Sediul Central al Universității Maritime din Constanța, situat în Constanța, str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, Constanța, are o ușă dublă de acces dinspre parc. Ușa este din aluminiu cu rupere termică, deschidere dublă exterioară. Geamurile sunt temopan, grosime 24 mm.

- Situația propusă

Înlocuirea (furnizare și montare) geam termopan, canat ușă aluminiu rupere termică.

Geamul termopan va avea următoarele caracteristici:

- grosime 24 mm;

- realizat din: geam Flot- 4 mm, bagheta Aluminiu 12 mm, cu silicagel in interior, geam colorat in masa, securizat, 8 mm, tenta albastra, reflexiv;

- dimensiuni orientative: 2100x900 mm.

- Alte specificații

3.1. Livrarea unor materiale/produse de calitate inferioară sau cu alte caracteristici, dă dreptul autorității contractante de a le refuza si de a solicita înlocuirea acestora cu produsele solicitate la prețurile ofertate.

3.2. Furnizorul asigură transportul de materiale și aprovizionarea până la destinația finală, inclusiv montajul, Sediul Central al U.M.C., str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, Constanta.

3.3. Termen de livrare: 2 zile lucrătoare de la emiterea Notei de comandă.

3.4. Termen de garanție: 2 ani de zile de la semnarea Procesului verbal de conformitate calitativ.

Garanția se referă la sticla termopan și montaj.

3.5. După montajul sticlei termopan, se va efectua și reglajul ușii din aluminiu cu rupere termică, astfel încât la utilizarea ușii închiderea și deschiderea să se efectueze în condiții optime.