MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII

UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA

900663, CONSTANŢA, str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, ROMÂNIA

Fax: +40-241-617260, Tel: +40-241-664740,

E-mail: info@imc.ro, Web: www.cmu-edu.eu

PO-16-03_F5, Editia: II, Revizia: 2                                                                         Nr. înregistrare: 6414/25.11.2020

Aprobat

Rector,

Prof. univ. dr. ing. Violeta Vali CIUCUR

DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE

prestare “Servicii de mentenanţă preventivă şi corectivă sisteme de securitate”

- CAIET DE SARCINI

Sursa de finanțare: Venituri proprii

Cod CPV: 50610000-4  Servicii de reparare şi întreţinere a echipamentului de Securitate

- Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituție ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către operatorul economic propunerea tehnică și propunerea financiară.

Caietul de sarcini conține specificații tehnice și indicații privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât operatorii economici să elaboreze propunerea tehnică și propunerea financiară corespunzător cu  necesitățile autorității contractante.

Cerințele impuse prin Caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini.

Orice ofertă de servicii care se abate de la prevederile Caietului de sarcini sau prezintă servicii cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în acesta sau care nu satisfac cerințele impuse în acesta, va fi respinsă ca neconformă.

MENȚIUNE:

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de «sau echivalent».

II. Obiectul achiziţiei publice

Universitatea Maritimă din Constanța intenționează să achiziționeze servicii de mentenanţă preventivă şi corectivă pentru sistemele de detecţie şi semnalizare la incendiu, instalațiile de iluminat de siguranță, sistemele de supraveghere video (TVCI) , pentru cele 4 locații ale universității după cum urmează:

- Servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru Sistemul de detecție, alarmare și semnalizare incendiu, Instalație iluminat de siguranță și pentru Sistemul de supraveghere video TVCI _ Cămin studențesc Far 3, Aleea Timonei nr.6, Constanța,

- Servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru Sistemul de detecție, alarmare si semnalizare incendiu, Instalație iluminat de siguranță și pentru Sistemul de supraveghere video TVCI _ Sediul Central, str. Mircea cel Bătrân nr.104, Constanța,

- Servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru Sistemul de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu, Instalație iluminat de siguranță și Sistemul de supraveghere video TVCI _ Cămin studențesc Sediul Lac Mamaia, + Pavilioane A și B, str. Cuarţului nr.2, Constanța,

- Servicii de mentenanţă preventivă şi corectivă pentru Sistemul de detecţie, semnalizare, alarmare la incendiu,  şi Sistemul de supraveghere video TVCI  la Complex Sportiv Neptun, b-dul Aurel Vlaicu nr.123, Constanța,

în perioada convenită, în conformitate cu ANEXA 1 şi obligaţiile asumate în contract.

III. Împărțirea spațiilor locațiilor pe cămine și spații de învățământ

Destinația spațiilor din cadrul celor patru locații, unde se află amplasate Sistemele de detecţie şi semnalizare la incendiu, Instalațiile iluminat de siguranță, Sistemele de supraveghere video (TVCI) şi Sistemele de semnalizare şi alarmare la efracţie pentru care se solicită servicii de mentenanţă preventivă şi corectivă, este următoarea:

| Nr.crt. | Denumire servicii | Locație | Cămine | Spații de învățământ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru Sistem de detecție, alarmare și semnalizare incendiu | Cămin studențesc Far 3, Aleea Timonei nr.6, Constanța | Clădirea este în regim Parter+3 Etaje, camerele de cămin fiind distribuite astfel: |  |
|  | Servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru Sistemul de supraveghere video TVCI |  | -Parter_22 camere -Etaj 1_24 camere -Etaj 2_24 camere -Etaj 3_24 camere | ___ |
|  | Servicii de mentenanță preventivă și corectivă Instalație de iluminat de siguranță |  |  |  |
| 2. | Servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru Sistem de detecție, alarmare și semnalizare incendiu | Sediul Central, str. Mircea cel Bătrân nr.104, Constanța, | Clădirea este în regim Parter+7 Etaje, camerele de cămin fiind distribuite astfel: -Etaj 4_5 camere -Etaj 5_14 camere -Etaj 6_14 camere | Clădirea este în regim Parter+7 Etaje, spatiile de învățământ fiind distribuite astfel: Parter, Etaj1; Etaj 2; Etaj 3, Parțial Etaj 4; Etaj 7 |
|  | Servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru Sistemul de supraveghere video TVCI |  | ____ | Parterul clădirii + Etaj 1+ Perimetrul exterior al clădirii |
|  | Servicii de mentenanță preventivă și corectivă Instalație de iluminat de siguranță |  | Clădirea este în regim Parter+7 Etaje, camerele de cămin fiind distribuite astfel: -Etaj 4_5 camere -Etaj 5_14 camere -Etaj 6_14 camere | Clădirea este în regim Parter+7 Etaje, spatiile de învățământ fiind distribuite astfel: Parter, Etaj1; Etaj 2; Etaj 3, Parțial Etaj 4; Etaj 7 |
| 3. | Servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru Sistemul de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu și TVCI | Cămin studențesc Sediul Lac Mamaia + Pavilionane A și B str. Cuarţului nr.2, Constanța, | Clădirea este în regim Parter+2 Etaje, camerele de cămin fiind distribuite astfel: -Etaj 1_12 camere -Etaj 2_12 camere | Clădirea este în regim Parter+2 Etaje, la parter fiind spațiile de învățământ, la care se adaugă și perimetrul exterior al clădirilor de la Sediul Lac Mamaia + Pavilioanele A și B |
|  | Servicii de mentenanță preventivă și corectivă Instalație de iluminat de siguranță |  |  |  |
| 4. | Servicii de mentenanţă preventivă şi corectivă pentru Sistemul de detecţie, semnalizare și alarmare la incendiu, şi TVCI | Complex Sportiv Neptun, b-dul Aurel Vlaicu nr.123, Constanța | ____ | Clădirile complexului au destintia de spații de învățământ |

IV. Valoarea estimată a contractului

Valoarea estimată totală contracte de servicii ce urmează să se deruleze în perioada 01.01.2021-31.12.2021:

25.200 lei /12 luni, din care:

- Cămin studențesc Far 3, Aleea Timonei nr.6, Constanța: 5.400 lei/an (450 lei/lună);

- Sediul Central, str. Mircea cel Bătrân nr.104, Constanța: 12.000 lei/an (1.000 lei/lună);

- Cămin studențesc Sediul Lac Mamaia + Pavilionane A și B str. Cuarţului nr.2, Constanța: 6.000 lei/an (500 lei/lună);

- Complex Sportiv Neptun, b-dul Aurel Vlaicu nr.123, Constanța: 1.800 lei/an (150 lei/lună).

- Perioada de derulare a contractului/contractelor

Contractele se vor derula în perioada 01.01.2021-31.12.2021.

VI. Obligaţiile prestatorului pentru prestarea serviciilor solicitate

Prestatorul, pe perioada derulării contractului, va asigura funcţionalitatea sistemelor la standardele prevăzute de producător şi va presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului semnat.

Principalele obligaţii constau în:

1.  Mentenanță preventivă (revizie lunară) și corectivă prin verificarea, curăţarea, reglarea, repararea echipamentelor şi probe de funcţionare pentru fiecare echipament revizuit.

Sistemele de detecție, alarmare și semnalizare la incendiu, Instalațiile de iluminat de siguranță și Sistemele de supraveghere video trebuie să asigure cerinţele de calitate prevăzute în legislaţia în vigoare, astfel încât să permită:

- Fiabilitatea sistemelor la parametri tehnici prevăzuți în normativele de securitate in vigoare,

- Siguranţa în funcționare pentru asigurarea, protecţia bunurilor și valorilor din obiectivele protejate,

- Protecţia împotriva efracțiilor si incendiilor,

- Asigurarea protecţiei muncii in exploatarea acestora.

2.    Mentenanța preventivă și corectivă efectuată conform legislației în vigoare.

3.  Specificarea de către prestator, în cadrul ofertei, a procedurii privind mentenanța preventivă lunară a sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare.

4.   Specificarea de către prestator, pentru fiecare sistem, a elementelor care se urmăresc în cadrul fiecărei mentenanțe preventive (revizii lunare).

5.    Specificarea de către prestator a timpului în care instalația este repusă în funcțiune după un deranjament  sau la cererea beneficiarului atunci când nu este asigurată funcționalitatea la parametrii necesari.

6.    Verificarea prin teste specifice atât a funcţionării sistemelor cât şi a încadrării în limitele de performanţă stabilite de producător.

7.  Reinstalarea echipamentelor defecte dar reparate, instalarea echipamentelor care le înlocuiesc pe cele defecte ce nu mai pot fi reparate şi instruirea personalului cu privire la modul de operare al echipamentelor.

8.    Suportarea de către prestator a cheltuielilor ocazionate de prestarea serviciilor de mentananţă (întreținere și reparații) şi service, inclusiv a manoperei aferente înlocuirii echipamentelor/componetelelor/pieselor de schimb/materialelor ce le înlocuiesc pe cele care nu mai pot fi reparate. Aceste cheltuieli vor fi incluse în preţul lunar al serviciului de mentenenţă şi service.

9.    Întocmirea de către prestator, în urma efectuării mentenanței lunare, a unui Raport lunar pentru fiecare dintre cele 4 sedii cu menționarea sistemelor asupra cărora s-a intervenit. În cadrul Raportului lunar vor fi menţionate după caz următoarele informaţii, fără a fi limitative:

- Data la care s-au realizat mentenanța periodică;

- Sediul unde s-au realizat mentenanța periodică;

- Sistemele asupra cărora s-a realizat mentenanța periodică;

- Constatările mentenanței;

- Piesele necesar a fi reparate;

- Piesele necesar a fi înlocuite pentru repunerea în funcțiune a sistemelor.

10.    Întocmirea de către prestator, pentru fiecare din intervențiile solicitate de achizitor, a Procesului verbal de constatare şi/sau de reparaţie. În cadrul Procesului verbal de constatare şi/sau de reparaţie vor fi menţionate după caz următoarele informaţii, fără a fi limitative:

- Data la care s-au realizat intervenția (reparaţia);

- Sediul unde s-a realizat intervenția (reparaţia);

- Sistemele asupra cărora s-a realizat intervenția (reparaţia);

- Constatările intervenției (reparaţiei);

- Piesele necesar a fi reparate;

- Piesele necesar a fi înlocuite pentru repunerea în funcțiune a sistemelor.

11. Asigurarea în permanență a unei echipe de intervenţie rapidă, în caz de necesitate intervenţia urmând a se realiza în maxim două ore de la solicitarea telefonică a beneficiarului. Executarea reparaţiilor care necesită înlocuirea echipamentelor și / sau componetelelor / pieselor de schimb constatate defecte în termen de maxim 3 zile de la comandă. Prestatorul va prezenta un deviz privind costurile, specificațiile tehnice (inclusiv marca, tipul) și garanția acordată echipamentelor și / sau componetelelor / pieselor de schimb constatate defecte, pentru identificarea cu ușurință, şi va solicita aprobarea achizitorului.

Prestatorul se obligă, în cadrul devizului, să ofere, pentru  echipamentele și / sau componetelele / piesele de schimb constatate defecte, prețuri ce nu depășesc prețurile minime ale acelorași produse de pe piața de profil. Altfel, autoritatea contractantă nu se obligă să achiziționeze produsele de la prestator acestea urmând fi achiziționate de la furnizorul cu oferta de preț cea mai scăzută, manopera aferentă înlocuirii echipamentelor/componetelelor/pieselor defecte fiind inclusă în preţul lunar al serviciului de mentenenţă şi service.

Dacă produsele prezentate în cadrul devizului sunt regăsite de autoritate contractantă în SEAP (catalogul de produse/servicii/lucrări) la un preț mai mic, autoritatea contractanta va proceda la achizitia acestora din sistem.

În cazul în care prestatorul va livra echipamentele și / sau componetele / piesele de schimb, pe baza comenzii achizitorului, acestea se vor factura și achita separat de contract, la prețurile din deviz.

12.   Acordarea de garanţie pentru echipamentele și / sau componetele / piesele de schimb furnizate la cererea beneficiarului, garanție care nu poate fi mai mică de 24 luni de la punerea în funcțiune.

13.    Prestatorul este pe deplin responsabil atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor utilizate în prestarea activităţii, cât şi de calificarea personalului propriu folosit pe durata contractului.

14.    Serviciile de mentenanţă preventivă şi corectivă lunară pentru sistemele de detecţie şi semnalizare la incendiu, Instalațiile de iluminat de siguranță și sistemele de supraveghere video (TVCI) vor fi prestate în perioada 20-30 a fiecărei luni, cu anunțatea prealabilă a responsabililor de contract și numai în prezența acestora.

15.       Prestatorul este obligat:

- să aibă personal calificat autorizat care sa detină certificate de calificare pentru sisteme de securitate și avize  eliberate de organele de politie pentru desfășurarea activităților în domeniu;

- să dețină Licența de funcționare eliberată de Inspectoratul General al Poliției Române în condițiile Legii 333/2003, pentru desfășurarea activităților de Proiectare, instalare, modificare și întreținere a sistemelor de alarmare împotiva efracției.

16.       Prestatorul este obligat:

-  să aibă personal calificat autorizat care sa detină certificate de calificare pentru sisteme de securitate la incendiu și avize, pentru desfășurarea activităților în domeniu;

- să dețină autorizație eliberată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, conform Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, pentru efectuarea lucrărilor de:

- proiectarea sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu;

- instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu.

17.      Prestatorul este obligat să aibă personal angajat calificat ANRE gradul IIA-IIB și să dețină Autorizație ANRE tip B pentru acces în instalațiile electrice de joasă tensiune 0,4KV în vederea verificării și efectuării de lucrări de alimentare cu energie electrică a sistemelor de securitate și a instalațiilor de iluminat de siguranță.

18.    Prestatorul va prezenta în cadrul Propunerii tehnice, conform solicitărilor autorității contractante (solicitări 15, 16, 17 din obligațiile prestatorului), copii ale licențelor și autorizațiilor deținute de firmă, precum copii și ale certificatelor de calificare și ale avizelor deținute de personalul angajat, responsabil cu prestarea serviciilor de mentenanță preventivă și corectivă solicitate. Documentele depuse trebuie să se afle în perioada de valabilitate și vor fi depuse cu mențiunea “Copie conform cu originalul”.

19.       Obligativitatea prestatorului de a presta serviciile solicitate de autoritatea contractantă la standardele şi/sau performanțele solicitate în caietul de sarcini și prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract.

Contravaloarea echipamentelor noi și / sau componetelelor noi / pieselor de schimb noi / materialelor noi (ce  le vor înlocui pe cele defecte în vederea asigurării funcționalității sistemelor) nu fac obiectul contractului de mentenanță preventivă și corectivă.

VII. Obligaţiile achizitorului

Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit.

Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.

Achizitorul se obligă să plăteasca preţul lunar către prestator în luna următoare celei în care au fost prestate serviciile, în baza facturii înregistrate la achizitor, a Raportului lunar și dacă este cazul a Procesului/proceselor verbale de constatare şi/sau de reparaţie întocmite pentru fiecare locație și semnate de către prestator și de către responsabilii de contract al universității. Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 20 zile de la expirarea perioadei, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor sau de a diminua ritmul prestării.

VIII.  Recepție și verificări

Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnico-financiară.

Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din contract, şi cu ANEXA nr. 1 la Caietul de sarcini.

IX.  Alte precizări

- Pretul transportului prestatorului la cele patru locatii, lunar sau ori de cate ori este solicitat, este inclus în prețul ofertat.

- Prestatorul va specifica, în propunerea tehnică, adresa de e-mail (valabilă pe perioada derulării contractului) pentru comunicarea/transmiterea sesizărilor de către Achizitor.

- Achizitorul își rezervă dreptul de a rezilia contractul încheiat cu operatorul economic câștigător și de a refuza plata ultimei perioade facturate și de a solicita daune:

a.	În cazul în care prestatorul nu onorează în termenele solicitate (cap.V pct. 11 din Caietul de sarcini), în mod repetat, comenzile transmise de către responsabilul de contract

b.	În cazul în care se dovedește faptul că declarația pe propria răspundere (Formular PO-16-03_F10, Editia: II, Revizia: 2) a fost incălcată în perioada de contractare.

În cazul rezilierii contractului, beneficiarul va încheia un nou contract cu operatorul economic clasat pe următorul loc.

În vederea întocmirii ofertei tehnice si financiare complete, ofertanții pot vizita cele patru locații în vederea vizualizării sistemelor, în prezenta reprezentantului universității - Ec. Branză Adrian_Serviciul Tehnic, tel. 0755.047473.

Șef Serviciu Tehnic,

Ing. Aurel NEDELCU

Ec. Adrian BRÂNZĂ

ANEXA 1

| Servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru Sistemul de detecție, alarmare și semnalizare incendiu, Instalația de iluminat de siguranță și Sistemul de supraveghere video TVCI _ Cămin studențesc Far 3, Aleea Timonei nr.6, Constanța, Mentenanţă preventivă şi corectivă pentru Sistemul de detecție, alarmare și semnalizare incendiu, Instalația de iluminat de siguranță la Cămin studenţesc Far 3, str Timonei nr 6 |
| --- |
| Servicii de prestat pentru mentenanță preventivă lunară |
| Nr. Denumire operaţiune UM Cantitate/Cămin crt. 1 Sonerie incendiu - curăţare, verificare conexiuni circuite buc 8 2 Sonerie incendiu cu stroboscop de exterior - curăţare, verificare conexiuni circuite buc 1 3 Sonerie incendiu, sirena externa incendiu - verificare functionare în sistem buc. 9 4 Buton incendiu - curăţare, verificare conexiuni circuite buc 8 5 Buton incendiu - verificare funcţionare în sistem prin acţionare manuală buc. 8 6 Detector incendiu multisenzor (dublu optic şi temperatura) - curăţare, verificare conexiuni circuite buc 111 7 Detector automat incendiu - verificare funcţionare în sistem prin acţionare cu spray/feon, înlăturare praf buc. 111 8 Apelator telefonic - verificare conexiuni circuite buc 1 9 Sursa alimentare 3A/12Vcc cu acumulator 7Ah - starea contactelor, comutarea automată buc 4 10 Centrala de detecţie, semnalizare şi averizare incendiu şi sursa de alimentare auxiliară- verificare conexiuni circuite, verificare tensiune alimentare, curăţare, verificare curent încarcare acumulatori buc 1 11 Capaciate baterie: tensiune, stare contacte buc 2 12 Emitere raport verificări/proces verbal set 1 13 Corp iluminat siguranță pt evacuare buc 9 14 Corp iluminat hidrant buc 8 |  |  |  |  |  |

Mentenanţă preventivă şi corectivă pentru

Sistem de supraveghere video TVCI

la  Cămin studentesc Far 3, str. Timonei nr.6

Servicii de prestat pentru mentenanţa preventivă lunară

| Nr. crt. | Denumire operatiune | UM | Cantitate/Cămin |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Curăţare obiectiv camera video | buc | 16 |
| 2 | Verificare focalizare obiectiv, repoziționare cameră | buc | 16 |
| 3 | Sursa alimentare 3A/12Vcc cu acumulator 7Ah – curățare și verificare contacte, comutare automată, tensiune+curent încărcare acumulatori | buc | 5 |
| 4 | DVR – curățare interioare, verificare conexiuni circuite | buc. | 1 |
| 5 | DVR-Verificare și reglare oră, data , înregistrare imagini, detecție mișcare | buc. | 1 |
| 6 | DVR-Verificare și reglare capacitate stocare imagini | buc. | 1 |
| 7 | Sursa UPS – verificare stare contacte, comutarea automata, stare acumulatori | buc | 1 |
| 8 | Emitere raport verificări/proces verbal | set | 1 |

2: Servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru Sistemul de detecție, alarmare si semnalizare incendiu, pentru Instalația de iluminat de siguranță și pentru Sistemul de supraveghere video TVCI _ Sediul Central, str. Mircea cel Bătrân nr.104, Constanța,

Mentenanţa preventivă şi corectivă pentru

Sistem de detecţie, alarmare şi semnalizare incendiu;  Instalație de iluminat de siguranță

la  Sediul Central

str. Mircea cel Bătrân nr.104

Servicii de prestat pentru mentenanţă preventivă lunară

| Nr. crt. | Denumire operaţiune | UM | Cantitate totală | Cantitate/Cămin | Cantitate/Spatii invatamant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sonerie incendiu - curăţare, verificare conexiuni circuite | buc | 33 | 7 | 26 |
| 2 | Sonerie incendiu cu stroboscop de exterior - curăţare, verificare conexiuni circuite | buc | 1 | - | 1 |
| 3 | Sonerie incendiu, sirena externă incendiu - verificare funcţonare în sistem | buc. | 36 | 7 | 29 |
| 4 | Buton incendiu - curătare, verificare conexiuni circuite | buc | 54 | 11 | 46 |
| 5 | Buton incendiu - verificare funcţionare în sistem prin acţionare manuală | buc. | 57 | 11 | 46 |
| 6 | Detector de fum punctual - curăţare, verificare conexiuni circuite, verificare funcţionare în sistem prin acţionare cu spray/feon, înlăturare praf | buc | 300 | 42 | 258 |
| 7 | Apelator telefonic - verificare conexiuni circuite | buc | 1 | - | 1 |
| 8 | Modul 4i / 20 cu sursa alimentare 3A/12Vcc cu acumulator 7Ah - starea contactelor, comutarea automată | buc | 13 | - | 13 |
| 9 | Centrala de detecţie, semnalizare şi averizare incendiu şi sursa de alimentare auxiliară- verificare conexiuni circuite, verificare tensiune alimentare, curăţare, verificare curent încarcare acumulatori | buc | 2 | - | 2 |
| 10 | Capacitate baterie-verificare conexiuni, tensiune, stare contacte | buc | 2 | - | 2 |
| 11 | Barieră incendiu - curăţare, verificare conexiuni circuite, verificare funcţionare în sistem. | buc | 9 | 2 | 7 |
| 12 | Indicator optic la distanță - curățare | buc | 6 | - | 6 |
| 13 | Tablou de afișaj LCD – curățare, verificare conexiuni circuite |  | 1 | - | 1 |
| 14 | Corp iluminat siguranța neparmanent, autonomie 1,5h - antipanică | buc | 39 | - | 39 |
| 15 | Tablou electric iluminat de siguranță IP 65 | buc | 6 | - | 6 |
| 16 | Corp iluminat siguranță pt evacuare ISMIA 27 | buc | 47 | - | 47 |
| 17 | Corp iluminat nepermanent hidranți interiori CISA 02 | buc | 26 | 10 | 16 |
| 18 | Întrerupător automat iDPPN 1P +N | buc | 11 | - | 11 |
| 19 | Emitere raport verificări / proces verbal | Set / lună | 12 | - | 12 |

Mentenanţă preventivă şi corectivă pentru

Sistem de supraveghere video TVCI

la Sediul Central, str. Mircea cel Bătrân nr.104

Servicii de prestat pentru mentenanţa preventivă lunară

| Nr. crt. | Denumire operaţiune | UM | Cant./Spații de învățământ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Curăţare obiectiv camera video fixă de interior | buc | 9 |
| 2 | Verificare tensiune alimentare cameră video | buc | 9 |
| 3 | Curaţare obiectiv cameră video mobila de interior | buc | 11 |
| 4 | Verificare tensiune alimentare cameră video | buc | 11 |
| 5 | Curăţare obiectiv cameră video mobilă de exterior | buc | 2 |
| 6 | Verificare tensiune alimentare cameră video | buc | 2 |
| 7 | Curăţare obiectiv cameră video fixă de exterior | buc | 6 |
| 8 | Sursa alimentare 3A/12Vcc cu acumulator 7Ah – curățare, verificare stare contacte, tensiune+curent încărcare acumulatori, comutarea automată | buc | 1 |
| 9 | DVR-curatare interioara, verificare conexiuni circuite | buc. | 2 |
| 10 | DVR-Verificare și reglare ora, data, înregistrăre imagini, detecție mișcare | buc | 2 |
| 11 | DVR-Verificare și reglare capacitate stocare imagini | buc | 2 |
| 12 | Tastatura cu Joysteak control speed dome - starea contactelor, comunicare cu DVR-ul | buc | 1 |
| 13 | Sursa UPS-verificare stare contacte, comutarea automată, stare acumulatori | buc | 1 |
| 14 | Emitere raport verificări/proces verbal | buc | 1 |

3: Servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru Sistemul de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu, pentru Instalația de iluminat de siguranță și TVCI _ Cămin studențesc Sediul Lac Mamaia, + Pavilioane A și B, str. Cuarţului nr.2, Constanța,

Mentenanţă preventivă şi corectivă pentru

Sistemul de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu, Instalația de iluminat de siguranță

și Sistem de supraveghere video TVCI

la Cămin studențesc Sediul Lac Mamaia+Paviliane A și B, str. Cuarţului nr.2, Constanța

Servicii de prestat pentru mentenanţa preventivă lunară

| Nr. crt. | Denumire operaţiune | UM | Cantitate totală | Cantitate/Cămine | Cantitate/ Spații de învățământ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala de detecţie, semnalizare şi avertizare incendiu și sursă de alimentare auxiliară - verificare conexiuni circuite, verificare tensiune alimentare, curăţare, verificare curent încarcare acumulatori | buc | 1 | - | 1 |
| 2 | Sonerie internă incendiu – curățare, verificare conexiuni circuite | buc | 12 | 8 | 4 |
| 3 | Sonerie externă incendiu – curățare, verificare conexiuni circuite | buc | 1 | - | 1 |
| 4 | Sonerie internă+sirenă externă cu flash – verificare funcționare în sistem | buc | 13 | 8 | 5 |
| 5 | Buton incendiu – curățare, verificare conexiuni circuite | buc | 15 | 10 | 5 |
| 6 | Buton incendiu – verificare funcționare în sistem | buc | 15 | 10 | 5 |
| 7 | Detector de fum+temperatură – curățare, verificare conexiuni circuite | buc | 51 | 36 | 15 |
| 8 | Detector de fum – verificare funcționare în sistem | buc | 51 | 36 | 15 |
| 9 | DVR-NVR – curatare interioare, verificare conexiuni circuite | buc | 2 | - | 2 |
| 10 | DVR-NVR – verificare și reglare oră, dată, întegistrări imagini, detecție mișcare | buc | 2 | - | 2 |
| 11 | DVR-NVR – verificare și reglare capacitate stocare imagini | buc | 2 | - | 2 |
| 12 | Sursă alimentare 3A/12Vcc cu acumulator 7Ah – curățare, verificare stare contacte, tensiune + curent încărcare acumulatori, comutarea automată | buc | 7 | 2 | 5 |
| 13 | Curățare obiectiv camera video fixa de interior, repoziționare | buc | 22 | 12 | 10 |
| 14 | Curățare obiectiv camera video fixa de exterior, repoziționare | buc | 14 | - | 14 |
| 15 | Emitere raport verificari | set | 1 | - | 1 |
| 16 | Corp iluminat siguranța neparmanent, autonomie 1,5h - antipanică | buc | - | - | 15 |
| 17 | Corp iluminat siguranță nepermanent – pt evacuare | buc | 40 | 23 | 17 |
| 18 | Corp iluminat hidrant | buc | 12 | 12 | - |

4: Servicii de mentenanţă preventivă şi corectivă pentru Sistemul de detecţie, semnalizare, alarmare la incendiu, şi Sistem de supraveghere video TVCI  la Complex Sportiv Neptun, b-dul Aurel Vlaicu nr.123, Constanța,

| Mentenanţă preventivă şi corectivă pentru Sistem detecţie, semnalizare și alarmare la incendiu şi Sistem de supraveghere video TVCI la Complex Sportiv Neptun, b-dul Aurel Vlaicu nr.123 |
| --- |
| Servicii de prestat pentru mentenanţa preventivă lunară |
| Nr. | Denumire operaţiune | UM | Cantitate/ Spații de învățământ |
| crt. |  |  |  |
| 1 | Centrala de detecţie, semnalizare şi alarmare efracţie - verificare conexiuni circuite, verificare tensiune alimentare, curăţare, verificare curent încarcare acumulatori, stocare evenimente, reglaj ora, data | buc | 1 |
| 2 | Centrala de detecţie, semnalizare şi alarmare incendiu - verificare conexiuni circuite, verificare tensiune alimentare, curăţare, verificare curent încarcare acumulatori | buc | 1 |
| 3 | Sonerie internă, sirena externă - curățare, verificare conexiuni circuite | buc | 2 |
|  | Sonerie internă, sirena externă - verificare funcționare în sistem | buc | 2 |
| 4 | Barieră infraroşu – verificare conexiune circuite, măsurători, reglaje | buc | 4 |
|  | Barieră infraroşu – verificare funcționare în sistem | buc | 4 |
| 5 | DVR – curatare interioare, verificare conexiuni circuite | buc | 1 |
| 6 | DVR – verificare și reglare oră, dată, întegistrări imagini, detecție mișcare | buc | 1 |
| 7 | DVR – verificare și reglare capacitate stocare imagini | buc | 1 |
| 8 | Sursa alimentare 3A/12Vcc cu acumulator 7Ah – curățare, verificare stare contacte, tensiune+curent încărcare acumulatori, comutarea automată | buc | 1 |
|  | Curatare obiectiv camera video, verificare tensiune alimentare | buc | 8 |
| 9 | Verificare focalizare obiectiv, repoziționare camera | buc | 8 |
| 10 | Emitere raport verificări | set | 1 |

Șef Serviciu Tehnic,

Ing. Aurel NEDELCU

Ec. Adrian BRÂNZĂ

PO-16-03-F5, Editia: II, Revizia: 2

- CONDIȚII DE PARTICIPARE

- Termen de valabilitate ofertă: 60 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

- Va fi depusă ofertă pentru toate serviciile solicitate a fi prestate, prin prezenta documentație.

- Criteriul avut în vedere pentru evaluarea ofertelor este „Preţul cel mai scăzut”, cu respectarea tuturor cerințelor minime specificate în cadrul Documentației de atribuire.

- Adresa la care se depune oferta:

- Sediul Universității Maritimă din Constanța (Sediul central) - Rectorat, mun. Constanța, str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, jud. Constanța, cod poștal 900663, unde va primi un număr de înregistrare cu specificarea orei la care a fost depusă oferta, în plic sigilat, ștampilat și inscripționat. Pe plicul/pachetul exterior se vor scrie următoarele informații:

• Universitatea Maritimă din Constanța – Rectorat, mun. Constanta, str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, jud. Constanța, cod poștal 900663.

• Numărul de exemplare: 1 (unu).

• Oferta pentru Anunțul publicitar privind „Servicii de mentenanţă preventivă şi corectivă sisteme de securitate”

“A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE ...................... ora ............” (data și ora deschiderii ofertelor specificată și în cadrul detaliului anunțului publicitar publicat în SEAP)

sau

- pe e-mail achizitii@cmu-edu.eu Riscurile transmiterii ofertei cad în sarcina operatorului economic. Pentru ofertele transmise pe e-mail, operatorii economici vor solicita telefonic la data/ora transmiterii, confirmarea primirii e-mail-ului de catre autoritatea contractanta, la tel 0748.025.674.

- Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și a documentelor care o însoțesc.

- Orice ofertă depusa după termenul limită menționat în anunțul de publicitate nu va fi luată în considerare și va fi respinsa.

- Operatorii economici vor urmări site-ul universității https://cmu-edu.eu/anunturi-publicitate/ și/sau Anunțul de publicitate din SEAP, pe perioada cuprinsă între data publicării anunțului de publicitate și termenul limită de depunere a ofertelor, unde autoritatea contractanta poate posta clarificări la documentația de atribuire.

8.   Oferta trebuie să conțină în mod obligatoriu:

- Scrisoarea de înaintare (Formular PO-16-03_F6, Editia: II, Revizia: 2);

- Oferta tehnică conformă cu cerințele caietului de sarcini;

- Oferta financiară (Formular PO-16-03_F7, Editia: II, Revizia: 2 impreuna cu Anexa nr.1 și Anexa nr.2 la Formular);

- Împuternicirea scrisă din partea ofertantului (Formular PO-16-03_F8, Editia: II, Revizia: 2), pentru persoanele desemnate să participe la ședința de deschidere a ofertelor;

- Certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă instanța competentă, din care să reiasă că ofertantul are ca obiect de activitate principal, sau secundar, prestarea serviciilor solicitate prin prezenta documentație de atribuire. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în clasificarea CAEN (cazul persoanelor juridice/fizice romane)/in clasificarea NACE din țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul (cazul persoanelor juridice/fizice străine).

Certificatul va fi prezentat:

- în original/copie legalizata/copie lizibilă cu mențiunea "conform cu originalul", semnat autorizat si stampilat,

-  în formă electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.

Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.

Operatorii economici cu sediul social în alt județ decât cel unde autoritatea contractantă își desfășoară activitatea, au obligația să aibă punct de lucru în județul Constanța (înscris în certificatul constatator), cu personal de specialitate angajat în cadrul acestuia.

- Certificat emis de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității – ISO 9001 sau alte sisteme de asigurare a calității bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea. Documentul va fi prezentat în copie lizibilă cu mențiunea "conform cu originalul", semnat autorizat și ștampilat. Este admis doar certificatul care are ca domeniu de implementare și aplicare un sistem de management al calității specific serviciilor care fac obiectul contractului. Certificatul va fi valabil la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor. În cazul în care operatorul economic nu deține un certificat de calitate, astfel cum a fost solicitat, va prezenta orice alte probe sau dovezi, în măsura în care probele/dovezile confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității.

- Declarație pe proprie răspundere (Formular PO-16-03_F9, Editia: II, Revizia: 2);

La solicitarea autorității contractante ofertantii vor depune:

- Certificat de atestare fiscală eliberat de Administrația Finanțelor Publice privind lipsa datoriilor restante la momentul prezentării (formulare-tip eliberate de autoritățile competente din țara în care candidatul/ofertantul este rezident), în copie lizibilă cu mențiunea "conform cu originalul", valabil la data depunerii;

- Certificat fiscal privind impozitele și taxele locale emis de autoritățile locale din care să reiasă că ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentării (formulare-tip eliberate de autoritățile competente din țara în care candidatul/ofertantul este rezident), în copie lizibilă cu mențiunea "conform cu originalul", valabil la data depunerii.

- Oferta va fi redactată în limba română și va fi exprimată în lei fără TVA.

- Nu se acceptă oferte alternative.

- Neprezentarea în cadrul ofertei a Documentelor de calificare și/sau Propunerii tehnice și/sau Propunerii financiare are ca efect descalificarea ofertantului.

Autoritatea contractantă poate solicita, pe parcursul perioadei de evaluare a ofertelor, clarificări/completări ale Documentelor de calificare și/sau Propunerii tehnice și/sau Propunerii financiare, conform cerințelor autorității contractante, cu respectarea principiilor prevăzute la art.2 din Legea 98/2016.

12. Ofertantul, pe numele căruia Universitatea Maritimă din Constanța a emis, în ultimul an, Document constatator privind neîndeplinirea/îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor contractuale, va fi descalificat.

-  Ofertele depuse după data limită de depunere a ofertelor vor fi descalificate.

13. Angajamentul legal prin care se angajează cheltuielile aferente achiziţiei directe “Servicii de mentenanţă preventivă şi corectivă sisteme de securitate” va lua forma unui contract/unor contracte de achiziţie publică, conform prevederi art.43 alin.5 din HG nr. 394/2016 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice din 02.06.2016.

Achiziția se consideră atribuită numai după semnarea contractului de către ambele părți.

- Dacă ofertantul care va fi desemnat castigator este înscris în SEAP, acesta va posta oferta și în sistem, în catalogul de produse/servicii/lucrări, sub denumirea „Servicii de mentenanţă preventivă şi corectivă sisteme de securitate _Anunt publicitar nr. .......................”, Cod CPV 50610000-4  Servicii de reparare şi întreţinere a echipamentului de securitate.                        .

Serviciul Achiziții publice,

Sef serviciu, Ing. Narcisa FRANDOS

Persoana responsabila cu derularea achizitiei directe,  Cristalina STOIAN

- FORMULARE

PO-16-03_F6, Editia: II, Revizia: 2

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)   			                             Înregistrat la sediul autorității contractante

Nr. __________ / __ . __ . _____

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către,  ___________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a anunțului publicitar, publicat în SEAP cu nr ……………………..…………... privind atribuirea contractului

(nr. anunț publicitar din SEAP)

.....................................................................................................................

(denumirea contractului de achiziție publică)

noi ............................................................................................................... vă transmitem alăturat următoarele:

(denumirea/numele operatorului economic)

1. Coletul sigilat și marcat în mod vizibil conținând oferta, în original.

2. Informații în legătură cu atribuirea  contractului mai sus menționat:

2.1. numele și prenumele persoanei/persoanelor împuternicite să semneze documentele pentru prezenta achiziție: ………………….................................................................................................

2.2. numele și prenumele persoanei/persoanelor împuternicite să reprezinte ofertantul la ședința de deschidere: ……………………………………………………………………………..….........

2.3. adresa pentru corespondență valabilă pentru comunicare la prezenta achiziție: ……………………………………………………………………………………………..............

2.4. telefon valabil pentru comunicare la prezenta achiziție: ………….........................................

2.5. fax valabil pentru comunicare la prezenta achiziție: ……………......................................….

2.6. e-mail valabil pentru comunicare la prezenta achiziție: ………......................................……

Data completării ......................

Operator economic,

...............................................................

(numele/denumirea operatorului economic)

..................................................

(nume, semnătura autorizată și ștampila)

PO-16-03_F7, Editia: II, Revizia: 2

OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către ....................................................................................................

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Domnilor,

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului ______________________________________________________, ne oferim ca, în conformitate cu

(denumirea/numele ofertantului)

prevederile și cerințele cuprinse în documentația de atribuire, să prestăm ________________________________________________________________________________,

(denumirea serviciilor)

pentru suma lunară de _________________________ (moneda ofertei),

(suma in litere si in cifre)

plătibilă după recepția lunară a serviciilor prestate, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de _________________________.

(suma in litere si in cifre)

2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să prestăm serviciile conform propunerii tehnice.
3. Ne angajam sa menținem aceasta oferta valabila pentru o durata de _____________________________zile,

(durata in litere si cifre)

respectiv pana la data de _________________________, si ea va rămâne obligatorie pentru noi si poate fi

(ziua/luna/anul)

acceptata oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică, aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Precizam că:

_    |_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat, marcat în mod clar "alternativă";

_    |_| nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data _____/_____/_____

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat să semnez oferta pentru și în

(semnătura)

numele  ____________________________________.

(denumirea/numele operatorului economic)

Anexa1 la Formularul PO-16-03_F7, Editia: II, Revizia: 2

OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumirea/numele)

DEFALCAREA OFERTEI PE SISTEME

Către ....................................................................................................

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

| Nr.crt. | Denumire servicii | Spații și locații | Pret lunar lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru Sistem de detecție, alarmare și semnalizare incendiu | Cămin studențesc Far 3, Aleea Timonei nr.6, Constanța |  |
|  | Servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru Sistemul de supraveghere video |  |  |
|  | Servicii de mentenanță preventivă și corectivă Instalație de iluminat de siguranță |  |  |
| 2. | Servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru Sistem de detecție, alarmare și semnalizare incendiu | Sediul Central, str. Mircea cel Bătrân nr.104, Constanța, |  |
|  | Servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru Sistemul de supraveghere video |  |  |
|  | Servicii de mentenanță preventivă și corectivă Instalație de iluminat de siguranță |  |  |
| 3. | Servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru Sistemul de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu și TVCI | Cămin studențesc Sediul Lac Mamaia + Pavilioane A și B, str. Cuarţului nr.2, Constanța |  |
|  | Servicii de mentenanță preventivă și corectivă Instalație de iluminat de siguranță |  |  |
| 4. | Servicii de mentenanţă preventivă şi corectivă pentru Sistemul de detecţie, semnalizare, alarmare la efracţie, incendiu şi TVCI | Complex Sportiv Neptun, b-dul Aurel Vlaicu nr.123, Constanța |  |

Data _____/_____/_____

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat să semnez

(semnătura)

oferta pentru și în numele ____________________________________.

(denumirea/numele operatorului economic)

Anexa 2 la Formular PO-16-03_F7, Editia: II, Revizia: 2

OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumirea/numele)

DEFALCAREA OFERTEI PE DESTINAȚII ALE SPAȚIILOR

Către ....................................................................................................

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

| Nr.crt. | Denumire servicii | Spații și locații | Pret lunar/ Cămine lei fără TVA | Pret lunar/ Spații de învățământ lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru Sistem de detecție, alarmare și semnalizare incendiu | Cămin studențesc Far 3, Aleea Timonei nr.6, Constanța |  |  |
| 1. | Servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru Sistemul de supraveghere video |  |  | ___ |
|  | Servicii de mentenanță preventivă și corectivă Instalație de iluminat de siguranță |  |  |  |
|  | Servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru Sistem de detecție, alarmare și semnalizare incendiu | Sediul Central, str. Mircea cel Bătrân nr.104, Constanța |  |  |
| 2. | Servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru Sistemul de supraveghere video |  | _____ |  |
|  | Servicii de mentenanță preventivă și corectivă Instalație de iluminat de siguranță |  |  |  |
| 3. | Servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru Sistemul de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu și TVCI | Cămin studențesc Sediul Lac Mamaia + Pavilioane A și B, str. Cuarţului nr.2, Constanța, |  |  |
|  | Servicii de mentenanță preventivă și corectivă Instalație de iluminat de siguranță |  |  |  |
| 4. | Servicii de mentenanţă preventivă şi corectivă pentru Sistemul de detecţie, semnalizare, alarmare la efracţie, incendiu şi TVCI | Complex Sportiv Neptun, b-dul Aurel Vlaicu nr.123, Constanța | ____ |  |

Data _____/_____/_____

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat să semnez

(semnătura)

oferta pentru și în numele ____________________________________.

(denumirea/numele operatorului economic)

PO-16-03_F8, Editia: II, Revizia: 2

Împuternicire

Subscrisa …………………………………………………………………...………., cu sediul în ……………………………………………………………………………………………………..., înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ………………………, CIF ……..………...…, atribuit fiscal ……………………., reprezentată legal prin ……………………………………………..…, în calitate de ………………………………………………………………., împuternicim prin prezenta pe ………………………………………………, domiciliat în ……………………………………… ………………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ………, nr. ………………, CNP …………………………, eliberat de …………………………………………., la data de …………, având funcţia de ……………………………………………...……….., să ne reprezinte la achiziția ……………………………………………………………………..…….…, organizată de autoritatea contractantă …………. …………………………………………...… în scopul atribuirii contractului pentru: ……………………………………….................................................

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi și obligații:

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la prezenta achiziție;

2. Să participe în numele subscrisei la achiziție şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării achiziție.

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate în timpul desfăşurării achiziție.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la achiziție.

Data:                                                                                                                   Denumirea mandantului,

………………………                                                                                                          (numele, prenume)

……………………………………………

(funcţia)

...........................................................

(semnătura reprezentant legal, ștampila)

PO-16-03_F9, Editia: II, Revizia: 2

OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

privind

,,...................................................................................................................................”

(denumirea achiziției)

Subsemnatul................................................................................... reprezentant legal al operatorului economic ....................................................., declar pe propria răspundere sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice că:

- Deținem toate autorizațiile impuse de legislația în vigoare, necesare derulării contractului/comenzii;

- Deținem experiența și capacitatea tehnică, să executăm obligațiile (contractuale, daca este cazul) eficient, prompt într-o manieră profesională, prudentă și competentă, în conformitate cu cerințelor impuse prin documentatia de atribuire, în conformitate cu cea mai bună practică industrială și legislația specifică în vigoare și acceptăm să punem la dispoziție intreaga dotare și personalul specializat de-a lungul perioadei de derulare a contractului/comenzii;

- Nu ne aflam în niciuna din situațiile menționate la art 164 alin (1), 165 alin (1), 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

- Declarăm că prețul ofertat este corespunzător în totalitate, reprezintă prețul ferm, fără niciun fel de excluderi si include toate costurile directe și indirecte pentru pentru furnizarea/prestarea/executarea completă, de calitate și corespunzatoare a contractului.

5.     Societatea pe care o reprezint  __________________________________are achitate la zi toate

(denumirea operatorului economic)

obligatiile de plata catre Bugetul consolidat al Statului si catre Bugetul Local, conform prevederi legale in domeniu, aflate in vigoare la data prezentei achizitii.

Intocmita intr-un exemplar, pe propria raspundere, cunoscand ca declaratiile inexacte sunt pedepsite conform legii.

…………………………………………..

Data        ………………………………….                                                                          (numele, prenume)

……………………………………………

(funcţia)

...........................................................

(semnătura reprezentant legal, ștampila)

- Contract de servicii

1.Preambul

În temeiul art.7 alin.(5) din Legea nr.98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice și art.43-46 din Normele metodologice din 2 iunie 2016 de aplicare aprevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de prestări de servicii, între

Universitatea Maritimă din Constanţa, cu sediul in Constanta, str. Mircea cel Batran, nr.104, telefon 0241-664740, fax 0241-617260, cod fiscal 2747321, cont  RO62TREZ23F650601200130X deschis la Trezoreria Constanta, reprezentată prin  Rector, Prof. Univ. Dr. Ing. Violeta-Vali CIUCUR  în calitate de achizitor, pe de o parte

și

S.C. ....................................... S.R.L., cu sediul în ………………………, str. …………., nr. ….., telefon/fax: ………………..,  ………………., număr de înmatriculare ……………….., cod unic de înregistrare …………………, cont trezorerie ......................................................., deschis la Trezoreria .........................., reprezentată prin ...................., ........................................................, în calitate prestator, pe de altă parte.

2. Definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

- contract - prezentul contract şi toate anexele sale;

- achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

- preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract, pentru serviciile efectiv acceptate ca fiind corespunzătoare de către Achizitor;

- servicii – totalitatea activităţilor pe care prestatorul trebuie să le realizeze şi  care fac obiectul prezentului contract;

- forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

- zi - zi calendaristică; an - 365 de zile;

- act adiţional - document prin care se pot  modifica termenii şi condiţiile contractului de prestări servicii.

- penalitate contractuală – despăgubirea stabilită în contractul de servicii ca fiind plătibilă de către una din părțile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a obligațiilor din contract.

3. Interpretare

3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

3.3. Cuvintele referitoare la persoane sau părţi vor include societăţile şi companiile, precum şi orice organizaţie având personalitate juridică.

3.4. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract .

4. Obiectul principal al contractului

4.1 - Prestatorul se obligă să presteze ”Servicii de mentenanţă preventivă şi corectivă sisteme de securitate”, cod CPV 50610000-4  Servicii de reparare şi întreţinere a echipamentului de securitate (Rev.2), conform propunerii tehnice și caietului de sarcini.

4.2 Achizitorul se obligă să plătescă prestatorului preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate complet, de calitate si conforme.

5. Preţul contractului

5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de catre achizitor, este de ………… lei (respectiv ………….. lei/lună), la care se adaugă TVA.

(2) Preţul este ferm şi nu poate ﬁ modiﬁcat pe întreaga perioada de derulare a contractului.

5.2 Pretul contractului include toate cheltuielile directe si indirecte, toate cheltuieli generate de orice alta categorie de activitati ocazionate de prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract, manopera aferenta pentru înlocuirea componetelor, pieselor de schimb sau altor materiale, transport la/de la locatii, indiferent de numarul de solicitari din partea beneficiarul, in perioada de derulare a contractului, necesare pentru prestarea unor servicii complete, de calitate si conforme.

6. Durata contractului

6.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile pe perioada 01.01.2021-31.12.2021.

7. Documentele contractului

  - - Documentele contractului sunt:

- Caietul de sarcini;

- Oferta prestatorului (Propunerea tehnică, Propunerea financiară si celelalte documente ale ofertei);

- Detaliul cumpărării directe din SEAP (dacă este cazul);

- alte acte dacă va fi cazul.

7.2 Orice contradicţie ivită între documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinii de prioritate stabilită la art. 7.1.

8. Obligaţiile Prestatorului

8.1. Prestatorul se obligă să anunțe lunar, prin mail, persoanele responsabile cu derularea contractului, din partea achizitorului, asupra perioadei de realizare a mentenanței, acestea urmând să participe la verificarea moduluhi de îndeplinire a obligațiilor contractuale și să semneze Rapoartele lunare și Procesele verbale de intervenție  întocmite de prestator, astfel:

- Ec. Branză Adrian, responsabil contract _mail: serviciultehnic@cmu-edu.eu

8.2. Prestatorul se obligă să emită pentru fiecare dintre cele patru sedii Raport lunar de mentenanță, semnat din partea prestatorului de către persoanele autorizate să presteze serviciile de mentenanță și din partea beneficiarului de către persoanele responsabile cu derularea contractului (fiecare pentru partea de sisteme de care este responsabil).

8.3. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea tehnică, anexă la prezentul contract.

8.4 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu documentele ofertei prestatorului.

(2) Prestatorul se obligă să asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în prezentul contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

(3) Prestatorul se obligă să înlocuiască echipamentele și/sau componentele/piesele de schimb constatate defecte, manopera aferentă înlocuirii lor fiind inclusă în prețul lunar al serviciilor de mentenanță.

8.4 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu perioada de prestare convenită. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

8.5. Prestatorul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condiţiile în care se execută Contractul. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la faţa locului pe care o consideră necesară pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire la existenţa unor cheltuieli comerciale neuzuale.

8.6. Prestatorul va preda Achizitorului orice echipament și / sau componetă / piesă de schimb constatat/constatată defect/defectă care este înlocuit/înlocuită de către prestator.

9.Obligaţiile achizitorului

9.1. Achizitorul se obligă să participe prin reprezentanții săi la realizarea lunară a mentenanței sistemelor.

9.2. Achizitorul se obligă să plătescă preţul către prestator în termen de maxim 30 de zile, în luna următoare celei în care au fost prestate serviciile, în baza facturii înregistrate la achizitor şi în baza Rapoartelor lunare întocmite de prestator pentru fiecare dintre cele patru sedii.

9.3. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii necesare îndeplinirii contractului.

9.4. Achizitorul va pune la dispoziţia Prestatorului cu promptitudine orice informaţii şi/sau documente pe care le deţine şi care pot fi relevante pentru realizarea contractului. Aceste documente vor fi returnate Achizitorului la sfârşitul perioadei de execuţie a contractului.

10.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

10.1 - În cazul în care, prestatorul nu reuşeşte să-şi indeplineasca, la termen, obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalitaţi, o sumă echivalentă cu 0,05% din preţul lunar al contractului, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor, fara nicio formalitate prealabila si fara interventia instantelor de judecata.

10.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,05% din plata neefectuată, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

10.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.

11. Rezilierea contractului

11.1. (1) În cazul în care pe parcursul derulării contractului prestatorul întâmpină dificultăţi tehnice deosebite, pentru a căror rezolvare sunt necesare alte metode şi soluţii tehnice de prestare şi a căror pondere în contract este semnificativă, achizitorul poate rezilia contractul din proprie iniţiativă sau după caz, la cererea prestatorului.

(2) Dacă prestatorul se află în imposibilitatea de a executa contractul de servicii din motive similare forţei majore, contractul va fi  reziliat.

11.2. (1) Prezentul contract inceteaza de plin drept după acordarea unui preaviz de 15 (cincisprezece) zile Prestatorului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându-se la acestea:

- prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile în perioada stabilită în contract;

- după semnarea contractului, prestatorul cesionează drepturile sale din contractul de servicii sau subcontractează fără a avea acordul prealabil al achizitorului;

- după semnarea contractului, prestatorul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

- împotriva Prestatorului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor financiare ale CE.

(2) Rezilierea contractului nu constituie un obstacol în exercitarea dreptului achizitorului de a acţiona prestatorul, civil sau penal.

11.3. (1) Decizia de reziliere face obiectul unei înştiinţări pe care achizitorul are obligaţia de a o transmite prestatorului.

11.4. În oricare din situaţii, penalităţile de întârziere se calculează  până la data efectivă a rezilierii.

11.5. Achizitorul va certifica valoarea serviciilor prestate şi toate sumele cuvenite prestatorului, la data rezilierii.

11.6. Dacă achizitorul reziliază contractul de servicii, va fi îndreptăţit să recupereze de la prestator fără a renunţa la celelalte despăgubiri la care este îndreptăţit potrivit prevederilor contractului, orice pierdere sau prejudiciu suferit până la un nivel egal cu preţul contractului.

11.7. (1) Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de prestari servicii cu condiţia notificării deciziei cu cel puţin 5 zile înainte de incetarea efectivă.

(2) În cazul prevăzut la art. 11.7 (1) Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din prezentul Contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a acestuia.

12. Amendamente

12.1 - Parţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, exceptie modificarea pretului, care este interzisa in orice circumstante, in acord cu prevederile art. 5.1 alin (2) din prezentul Contract.

13. Cesiunea

13.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.

13.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

14. Forţa majoră

14.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

14.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

14.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

14.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

14.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 1 luna, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

15. Soluţionarea litigiilor

15.1 - Achizitorul şi  prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului.

15.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de catre instantele judecatoresti in a caror raza teritoriala se afla sediul achizitorului.

16. Comunicări

16.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

16.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

17. Legea aplicabilă contractului

17.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Prezentul contrat se încheie în 2 (două) exemplare originale câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR					                      PRESTATOR

Universitatea Maritimă din Constanţa                                            S.C. ........................................

# Rector,

Director General Administrativ,

Contabil Şef,

Jurist,

Responsabil derulare contract,

Ec. Adrian BRÂNZĂ, Serviciul Tehnic

CONVENŢIE

Pe linie de securitate si sanatate in munca, situatii de urgenta

(apararea impotriva incendiilor si protectie civila) si mediu

Anexa la contract nr............../........................................

încheiata azi ........................................................, intre:

UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA in calitate de BENEFICIAR, reprezentata prin Rector – Dl. Prof. Univ. Dr. Ing. Violeta-Vali CIUCUR si

SC …………………………………., in calitate de PRESTATOR, reprezentata prin  dl. …………………………  Administrator, au convenit sa incheie prezenta Conventie, cu respectarea urmatoarelor clauze si  obligaţiilor reciproce ce decurg din:

Legea nr.319/2006 - privind securitatea si sănătatea in munca;

H.G. nr.1425/2006 - Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006 cu modificari si completari ulterioare;

H.G. nr.300/2006 - privind cerinţele minime de S.S.M. pentru şantiere mobile;

H.G. nr.1048/2006 - privind cerinţele minime de S.S.M. pentru utilizarea E.I.P. la locul de munca;

H.G. nr.1051/2006 - privind cerinţele minime de S.S.M. pentru manipularea manuala a maselor care prezintă riscuri pentru lucratori, in special de afecţiuni dorsolombare;

H.G. nr.971/2006 - privind cerinţele minime de S.S.M. pentru semnalizarea de securitate si/sau de sănătate;

H.G. nr.1091/2006 - privind cerinţele minime de S.S.M. pentru locul de munca;

H.G. nr.l 146/2006 - privind cerinţele minime de S.S.M. pentru utilizarea in munca de către lucratori a echipamentelor de munca;

H.G. nr.355/2007 - privind supravegherea sanatatii lucratorilor actualizata;

Legea nr.307/2006 - privind apărarea impotriva incendiilor;

Legea nr.481/2004 - privind protecţia civila;

Ord. nr. 163/2007 – norme generale de aparare impotriva incendiilor;

Ord.nr.712/2005 - pentru aprobarea dispoziţiilor generale privind instruirea in domeniul situaţiilor de

urgenta, cu modificările ulterioare;

O.G. nr.195/2005 - privind protecţia mediului;

H.G. nr.856/2002 - privind evidenta gestiunii deşeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase, denumite in continuare "PARTI".

1.	SCOP

- Prezenta convenţie se aplica in cazul contractelor de prestari servicii precum si in cazul contractelor de antrepriza si subantrepriza.

- Prezenta Conventie reglementeaza atributiile si raspunderile partilor din punct de vedere al respectarii prevederilor legislatiei de securitate si sanatate in munca, apararii impotriva incendiilor si pentru situatii de urgenta, de igiena a muncii, instruirea si controlul lucratorilor din punct de vedere al prevenirii riscurilor profesionale, cat si de reglementare a procedurilor  de comunicare, cercetare, inregistrare, raportare si evidenta a accidentelor de munca, imbolnavirilor profesionale precum si a modalitatilor de actiune in situatii de pericol grav si iminent, de accidentare in timpul desfasurarii activitatii lucratorilor proprii, colaboratorilor ori prepusilor PRESTATORULUI.

- Prezenta convenţie se aplica in condiţiile relaţiei contractuale, definita prin contractul nr. ......................./..........................................................

2.  DEFINITII  PENTRU PRINCIPALII TERMENI UTILIZATI IN PREZENTA CONVENTIE:

- Parti interesate = societăţi de prestări servicii construcţii si instalaţii interesate de performanta SSM, PSI si PM.

- Comunicarea = procedura care defineşte caile si mijloacele de instiintare. in cazul producerii unui eveniment.

- Eveniment = accidentul care a antrenat decesul sau vătămări ale organismului, produs in timpul procesului de munca ori in deplinirea indatoririlor de serviciu, situaţia de persoana data dispăruta sau accidentul de traseu ori de circulaţie, in condiţiile in care au fost implicate persoane angajate, incidentul periculos, precum şi cazul susceptibil de boala profesională sau legată de profesiune.

- Boala profesională = afecţiunea care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii, cauzată de agenţi nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de munca, precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, in procesul de munca;

- Accident de munca = vătămarea violenta a organismului, precum şi intoxicaţia acuta profesională, care au loc in timpul procesului de munca sau in îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi care provoacă incapacitate temporară de munca de cel puţin. 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces;

- Incident periculos = evenimentul identificabil, cum ar fî explozia, incendiul, avaria, accidentul tehnic, emisiile majore de noxe, rezultat din disftmctionalitatea unei activităţi sau a unui echipament de munca sau/şi din comportamentul neadecvat al factorului uman, care nu a afectat lucrătorii, dar ar fi fost posibil sa aibă asemenea urmări şi/sau a cauzat, ori ar fi fost posibil sa producă, pagube materiale;

- Loc de munca = locul destinat sa cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile întreprinderii şi/sau unităţii, inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii şi/sau unităţii la care lucrătorul are acces în cadrul desfăşurării activităţii;

- Echipament de munca = orice maşina, aparat, unealta sau instalaţie folosită în munca;

- Echipament individual de protecţie = orice echipament destinat a fi purtat sau mânuit de un lucrator pentru a-1 proteja impotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa îi pună în pericol securitatea şi sănătatea Ia locul de munca, precum şi orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a îndeplini acest obiectiv;

- Şantier temporar sau mobil, denumit în continuare şantier = orice şantier în care se desfăşoară lucrări de construcţii sau de inginerie civilă;

- Sef de şantier = persoana fizică desemnată de către PRESTATOR să conducă realizarea lucrărilor pe şantier şi să urmărească realizarea acestora conform proiectului;

- Angajator = persoana fizica sau juridica ce se afla in raporturi de munca ori de serviciu cu lucratorul respectiv si care are responsabilitatea unităţii;

- PRESTATOR = orice persoană fizică sau juridică care îşi asumă contractual faţă de BENEFICIAR sarcina de a executa lucrări de construcţii-montaj de specialitate, prevăzute în proiectul lucrării;

3. PRESCURTĂRI:

- SSM	- Securitate si sănătate in munca;

- PSI	- Prevenirea si stingerea incendiilor;

- EIP	-Echipament individual de protecţie;

- SIPP	- Serviciul intern de prevenire si protecţie.

- PM     - Protecţia mediului

4. OBLIGAŢII GENERALE ALE PĂRTILOR

4.1.	EVALUAREA RISCURILOR PENTRU SĂNĂTATEA SI SECURITATEA LUCRATORILOR

- PRESTATORUL efectuează evaluarea riscurilor de accidentare si/sau îmbolnăvire profesionala pentru locurile de munca si pentru propriile activităţi.

- Evaluarea riscurilor se efectuează in conformitate cu prevederile legale, proactiv, pâna la data inceperii lucrărilor prevăzute in contract.

- Pentru riscurile identificate, masurile de prevenire, metodele si mijloacele folosite si responsabilităţile PRESTATORULUI vor avea ca baza "obligaţiile angajatorului", asa cum sunt ele definite de Legea nr.319/2006 privind securitatea si sănătatea in munca.

- PRESTATORUL răspunde de realizarea tuturor masurilor tehnice si organizatorice ce-i revin pentru asigurarea securităţii si protecţia sanatatii lucratorilor proprii, prevenirea incendiilor, prevenirea riscurilor profesionale, informarea si instruirea lucratorilor proprii, asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securităţii si sanatatii in munca si de apărare impotriva incendiilor.

4.2.	FOLOSIREA ACCESELOR SI A UTILITĂŢILOR DIN AMPLASAMENT

- Accesul uneia din parti la utilităţile aparţinând celeilalte parti se face numai cu acordul partii care deţine aceste utilităţi (proprietarul). Exploatarea si întreţinerea instalaţiilor care asigura utilităţile comune se vor face numai de către unitatea căreia ii aparţin.

- Semnalizarea rutiera se asigura de PRESTATOR, pentru activităţile proprii.

- Semnalizarea riscurilor de la locurile de munca se asigura de PRESTATOR, pentru activităţile proprii.

- PRESTATORUL are obligaţia sa-si delimiteze zona de lucru in conformitate cu avizele si autorizaţia de construcţie, inclusiv stabilirea si marcarea traseelor de acces, a zonelor de depozitare a materialelor, a suprafeţelor pentru organizarea de şantier, in zona de responsabilitate .

- PRESTATORUL va delimita, pe un plan de situaţie, zonele in care sunt interzise lucrările cu foc deschis si va respecta Legea nr.307/2006 -legea apărării impotriva incendiilor si Normativul C300/1994 de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii aferente acestora.

- Personalul PRESTATORULUI nu are voie sa părăsească locul de munca delimitat, sa se abată de la traseele de acces indicate, sa intre in instalaţiile tehnologice, mecanice, energetice ale BENEFICIARULUI si sa efectueze manevre la instalaţiile acestuia, fara autorizare scrisa.

- Personalul BENEFICIARULUI, cu excepţia persoanelor împuternicite de acesta, nu are voie sa
pătrundă in suprafaţa preluata de PRESTATOR.

- Obiectivele la care se executa lucrări de reabilitare (reparaţii ale construcţiilor, înlocuiri de instalaţii si utilaje etc.) se vor preda PRESTATORULUI pe baza de proces verbal, dupa ce acestea au fost scoase din funcţiune si deconectate de la sursa de alimentare cu energie electrica. La aceste obiective, PRESTATORUL răspunde de realizarea masurilor de securitate, sănătate in munca, P.S.I. etc, care sa permită executarea operaţiunilor si lucrărilor necesare in condiţii de siguranţa.

- PRESTATORUL va asigura condiţiile minime de securitate si sănătate in munca, pentru intregul personal aflat in zona predata pentru lucrare, totodată luind masuri impotriva proiectării in afara zonei de lucru a materialelor cu care se lucrează, care ar putea genera accidente si evenimente.

4.3. DEPOZITAREA. TRANSPORTUL, MANIPULAREA SUBSTANŢELOR TOXICE SI PERICULOASE

- Substanţele toxice si periculoase sunt identificate de PRESTATOR.

- PRESTATORUL va elabora instrucţiuni proprii pentru transportul, manipularea, depozitarea, gestionarea si tinerea sub control a substanţelor toxice si periculoase folosite in activităţile/procesele proprii.

4.3.3. Instrucţiunile de lucru cu substanţe toxice si periculoase vor include si modalităţile de gestionare si eliminare a deşeurilor produse in urma lucrului cu aceste substanţe.

4.4.	MENŢINEREA IN BUNA STARE A ACCESELOR SI MIJLOACELOR DE PROTECŢIE
COLECTIVA. PĂSTRAREA CURĂŢENIEI IN AMPLASAMENT

- PRESTATORUL are obligaţia menţinerii in buna stare a acceselor, amenajărilor si mijloacelor de protecţie colectiva folosite pentru activităţile proprii. Este interzisa desfiinţarea parţiala sau totala, de către una din parti, a acceselor, scărilor, balustradelor, podinelor sau a oricăror mijloace de protecţie colectiva care sunt folosite in comun, fara înştiinţarea prealabila a celeilalte parti.

- PRESTATORUL are obligaţia menţinerii ordinii si a curăţeniei la locurile de munca proprii si va evacua ritmic din amplasament, deşeurile rezultate din activităţile proprii.

- PRESTATORUL are obligaţia sa nu blocheze caile de acces si evacuare cu materiale sau alte obiecte.

4.5.	ASIGURAREA ECHIPAMENTULUI INDIVIDUAL DE PROTECŢIE.  A MATERIALELOR IGIENICO-SANITARE SI ALIMENTAŢIEI DE PROTECŢIE

- PRESTATORUL asigura pentru lucratorii proprii echipament individual de protecţie, materiale igienico-sanitare si alimentaţie de protecţie (dupa caz), corespunzător activităţilor desfăşurate si in concordanta cu prevederile legale in vigoare.

- PRESTATORUL prin persoana desemnata (sef de şantier sau conducător loc de munca) va supraveghea purtarea de către lucratorii din subordine a E.I.P. adecvat funcţiei exercitate in incinta şantierului.

- PRESTATORUL va asigura serviciile medicale preventive si de urgenta personalului propriu.

4.6.	ELECTROSECURITATE

4.6.1 Conectările si deconectările care necesita întreruperea surselor de alimentare cu energie electrica, la tablourile electrice de distribuţie ale BENEFICIARULUI, se vor efectua de către persoanele autorizate angajate ale BENEFICIARULUI.

- Conectările si deconectările care necesita întreruperea surselor de alimentare cu energie electrica, la tablourile electrice de distribuţie ale PRESTATORULUI, se vor efectua de către persoanele autorizate, angajate ale PRESTATORULUI.

- In cazul in care PRESTATORUL va executa săpaturi in zona de lucru, va efectua sondaje pentru stabilirea exacta a traseelor utilităţilor din zona.

4.6.4. PRESTATORUL va verifica periodic si întreţine corespunzător instalaţia de distribuţie a energiei electrice din dotarea şantierului pe care il conduce.

4.7.	INSTRUIREA LUCRATORILOR

- PRESTATORUL are responsabilitatea de a instrui personalul propriu care va realiza lucrările contractate pe amplasamentele predate de către BENEFICIAR, in conformitate cu prevederile Legii nr.319/2006 cu privire la asigurarea securităţii si sanatatii in munca si a Legii nr.307/2006 privind prevenirea si stingerea incendiilor.

- PRESTATORUL are obligaţia de a instrui conducătorii auto si de utilaje proprii asupra respectării codului rutier pe drumurile publice, cu privire la accesul in şantier, respectarea restricţiilor de viteza in şantier, modul de organizare a activităţii de paza si cea de prevenire a incendiilor.

- BENEFICIARUL va prelucra inainte de inceperea de prestari servicii prevederile prezentei convenţii, cu privire la securitatea si sănătatea in munca si de aparare impotriva incendiilor cu intreg personalul angajat al prestatorului care va fi folosit.

- Instruirea va fi consemnata sub semnătura intr-o fisa de instruire colectiva corespunzător anexei nr.12 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006.

- Acesta instruire nu scuteşte PRESTATORUL de a efectua, pe linie de SSM si PŞI, instruirea introductiv-generala, instruirea la locul de munca- la angajare, precum si instruirea periodica pentru personalul propriu, conform reglementarilor in vigoare.

- Fisele de instruire individuala privind securitatea si sănătatea in munca, fisele de instruire individuala in domeniul situaţiilor de urgenta, se vor păstra la sefiil punctului de lucru din partea PRESTATORULUI desemnat prin decizie de catre acesta.

- Accesul personalului PRESTATORULUI in incinta punctelor de lucru este permisa numai pentru lucratorii care au efectuat instruirea de SSM si PSI conform legislatiei in vigoare.

4.8.	COMUNICAREA, CERCETAREA. RAPORTAREA SI ÎNREGISTRAREA EVENIMENTELOR

4.8.1. In condiţiile producerii unor evenimente (accidente/incidente) de munca, părţile au obligaţia de a anunţa imediat inspectoratul teritorial de munca despre producerea accidentului, de a nu modifica starea de fapt si împrejurările care au condus la producerea accidentului (cu excepţia cazurilor când menţinerea acestora ar conduce la alte accidente, care ar periclita viata accidentaţilor sau securitatea unităţii).

4.8.2.Părţile au obligaţia sa se informeze reciproc in cazul apariţiei unor situaţii cu pericol iminent de producere a accidentelor tehnice si/sau umane sau a unor evenimente PSI, care ar putea afecta lucratorii celor doua parti.

Sunt supuse comunicării:

- orice eveniment, imediat dupa declanşare/producere;

- orice boala profesionala sau caz suspect de boala profesionala.

- Obligaţia comunicării accidentului sau evenimentului către organele in drept revine părtii căreia ii aparţine lucratorul accidentat. Daunele/pagubele materiale generate de producerea accidentelor sau de manifestarea evenimentelor SSM/ PSI se vor suporta de partea care se face vinovata de producerea lor. Daca printre victimele evenimentului se afla si lucratori ai altor angajatori, evenimentul va fi comunicat si angajatorului acestora, de catre angajatorul la care s-a produs evenimentul.

- Cercetarea accidentelor urmate de incapacitate temporara de munca, invaliditate sau deces si a accidentelor colective se va face in conformitate cu prevederile legale in vigoare, de catre angajatorul la care s-a produs evenimentul.

- In cazul producerii unui eveniment SSM sau a unui eveniment PSI, care afectează una sau ambele parti ca urmare a unei activităţi sau a unor procese comune, acestea se vor cerceta de catre o comisie comuna, ai cărei reprezentanţi sunt stabiliţi prin dispoziţiile conducerilor pârtilor.

4.8.6.	In cazul unei divergente intre parti cu privire la cercetarea, înregistrarea si raportarea statistica a
accidentului de munca, atunci cand nu este posibila rezolvarea pe cale amiabila, se va acţiona prin
pârghiile legale existente.

- înregistrarea si raportarea accidentului de munca sau evenimentului se face de catre angajatorul care va fi găsit vinovat de incalcarea normelor de securitate si sănătate in munca- PSI in vigoare, de comisia de cercetare.

- In cazul apariţiei unor situaţii de urgenta (avarii, incendii in masa, inundaţii, fenomene meteo periculoase, etc.), părţile se vor informa reciproc si vor acţiona conform prevederilor din planurile de acţiune pentru astfel de situaţii.

4.8.9. Accidentele produse asupra personalului PRESTATORULUI, in afara zonelor de lucru sau cailor de acces stabilite, se vor înregistra de catre PRESTATOR.

4.8.10. PRESTATORUL va răspunde unilateral in fata legii de eventualele consecinţe (accidente si/sau avarii, incendii) ale nerespectarii de catre personalul propriu a normelor de securitate si sănătate in munca si PSI stipulate in prezenta convenţie.

4.8.11 .Procesul-verbal de cercetare a accidentului se va transmite prin grija comisiei de cercetare tuturor societăţilor implicate.

4.9.	ALTE OBLIGAŢII ALE PĂRTILOR
A. PRESTATOR

a) Obligaţii pe linia asigurării securităţii si sanatatii in munca

4.9.1. In conformitate cu legislaţia privind securitatea si sănătatea in munca, a situaţiilor de urgenta si protecţia mediului, lucrările se vor executa in baza:

- Autorizaţiei de lucru pentru lucrări sau proiect de execuţie;

- Contract de prestări servicii de executarea lucrărilor, in care sunt stipulate lista lucrărilor ce se executa.

4.9.2. Se vor respecta prevederile HG nr.300 din 2006 privind cerinţele minime de securitate si sănătate pentru şantierele temporare sau mobile.

- Sa organizeze buna desfăşurare a proceselor de munca prin respectarea proiectelor de execuţie, încadrarea in cerinţele minime de securitate si sănătate stabilite conform Legii nr. 319/2006.

- Sa execute toate lucrările prevăzute in documentaţia tehnico-economica astfel ca dupa recepţie, obiectivul sa poată fi exploatat in condiţii de maxima securitate.

4.9.5.	Sa nu modifice soluţiile tehnice din proiectele de execuţie privind rezistenta , stabilitatea,
funcţionalitatea, arhitectura si dispoziţiile BENEFICIARULUI cu privire la asigurarea si prevenirea
accidentării salariaţilor.

4.9.6. Va efectua instruirea de SSM si PSI personalului din subordine conform reglementarilor in vigoare, precum si instruirea asupra tehnologiilor de lucru ce trebuiesc respectate.

4.9.7. Va respecta prevederile convenţiei si va asigura supravegherea lucratorilor privind respectarea normelor de securitate si sănătate in munca pentru diferitele categorii de meserii.

4.9.8. Este răspunzător de siguranţa tuturor activităţilor desfăşurate de el in cadrul contractului si va lua toate masurile necesare respectării normelor de securitate si sănătate in munca, precum si a normelor de
prevenire si stingere a incendiilor, in vederea evitării producerii oricăror accidente de munca sau pagube materiale.

4.9.9. Va dota locul de munca cu mijloace tehnice de stingere a incendiilor, conform legislaţiei in vigoare.

- In cazul unor lucrări in instalaţii in funcţiune, in vecinătatea utilajelor la care se pot produce incendii, explozii, in imediata apropiere a recipientelor sub presiune, a tablourilor electrice, a conductelor sub presiune, se va aplica dispozitivele de protecţie si se va realiza masurile de securitate si sănătate in munca si PSI.

- Autovehiculele pentru transport si utilajele pentru manipulări de materiale si pentru lucrări de terasamente deţinute de PRESTATOR, vor trebui sa fie menţinute in stare de funcţionare si utilizate in mod corect.

- Viteza de deplasare a autovehiculelor PRESTATORULUI in incinta(ele) BENEFICIARULUI trebuie sa fie de maximum 30 km/h.

- In incinta BENEFICIARULUI personalului PRESTATORULUI ii este interzis:

- accesul sub influenta alcoolului, drogurilor si a medicamentelor tranchilizante;

- introducerea sau consumarea de droguri, băuturi alcoolice sau a medicamentelor tranchilizante;

- fumatul pe teritoriul zonei predate (dupa caz), cu excepţia spatiilor special amenajate in acest scop.

4.9.14. Va dota locul de munca cu scule, dispozitive, mecanisme de ridicat, schele omologate, etc. in stare buna de funcţionare.

b)	Obligaţii pe linia prevenirii situaţiilor de urgenta

4.9.15. Personalul PRESTATORULUI trebuie:

- sa fie instruit asupra riscurilor de producere a incendiilor, exploziilor, cutremerelor, tornadelor, etc. la locul de munca unde aceştia isi desfăşoară activitatea;

- sa fie instruit asupra lucrului cu foc deschis;

- sa aiba in dotarea punctului de lucru mijloacele de intervenţie corespunzătoare si sa fie instruit asupra folosirii acestora;

- sa fumeze numai in locurile stabilite de BENEFICIAR;

- sa cunoască locurile de evacuare in caz de dezastru;

Este interzis ca personalul PRESTATORULUI:

- sa efectueze manevre, lucrări din proprie iniţiativa sau improvizaţii care pot genera incendii sau explozii in incinta BENEFICIARULUI;

- sa blocheze caile de acces si de intervenţie cu materiale si alte obiecte.

c)	Obligaţii pe linia protecţiei mediului

4.9.16. Personalul PRESTATORULUI trebuie:

- sa desfăşoare activitatea in asa fel incat sa nu pericliteze calitatea mediului inconjurator si sa nu producă poluări accidentale;

- sa cunoască si sa respecte regulile de gestionare a deşeurilor si a substanţelor chimice periculoase;

- sa cunoască si sa respecte regulile de protejare a resurselor naturale, reţelei de canalizare, aerului si solului;sa arunce pe sol, in apa marii sau lacuri a deşeurilor si mai ales a produselor toxice sau petroliere.

B. BENEFICIAR

4.9.17. Va incheia cu PRESTATOR un proces-verbal de predare a amplasamentului, delimitat corespunzător suprafeţei pe care se executa lucrarea.

4.9.18 In cazul in care la executarea lucrărilor, personalul PRESTATORULUI incalca reglementările stabilite prin Legea nr.319/2006 privind securitatea si sănătatea in munca, a prevederilor Legii nr.307/2006 privind prevenirea si stingerea incendiilor, punând in pericol instalaţiile si desfăşurarea activităţilor in sectorul respectiv, BENEFICIARUL va solicita PRESTATORULUI si acesta este obligat, sa ia masurile necesare pentru prevenirea abaterilor si reintrarea in legalitate.

Daca PRESTATORUL nu răspunde operativ la solicitarea sa, BENEFICIARUL va sista executarea lucrărilor, retrăgând aprobarea data PRESTATORULUI pentru realizarea acesteia, pana la rezolvarea corespunzătoare a situaţiei.

Reluarea lucrului la obiectiv, se va face pe baza unui nou acord emis de către BENEFICIAR.

5. DISPOZIŢII FINALE

- PRESTATORUL isi va asigura personalul propriu la riscurile de accidentare potrivit prevederilor legale.

- Prevederile prezentei Convenţii referitoare la stabilirea masurilor si responsabilităţilor pentru asigurarea integrităţii personalului vor fi prelucrate cu toti salariaţii participanţi la lucrare.

Aceasta obligaţie revine fiecărei parti in cazul in care personalul muncitor de la locul de munca se schimba.

- Prezenta Convenţie este anexa la contractul menţionat la pct. 1.3. si este valabila pe toata durata desfăşurării contractului.

- Prezenta Convenţie  a fost  intocmita de lucratorul desemnat al  BENEFICIARULUI,  din cadrul Compartimentului SSM-PSI-Mediu.

- Prezenta Convenţie s-a incheiat in 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Din partea,                                                                                            Din partea,

BENEFICIAR                                                                                           PRESTATOR

UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA	                                             SC ……………………………..

RECTOR,

Prof.univ.dr.ing.Violeta Vali CIUCUR