Specificații tehnice

furnizare și montare aer condiționat

MENȚIUNE:

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de «sau echivalent».

1. Caracteristici tehnice

- capacitate generala                   - 12000 BTU

- suprafata de montare               - perete

- eficienta energetica   racire       - A ++

- eficienta energetica incalzire     - A +

- tip filtru                                          - anti bacterian lavabil

- tip compressor                              - inverter

- kit instalare                                    - console prindere unitate externă

- traseu frigorific 5 ml

- cablu alimentare minim 6 ml

- recomandat pentru incaperi pana la - 40 mp.

- capacitate de racire                               - 11600 BTU

- capacitate de incalzire                          - 11 600 BTU

- tensiune alimentare                              - 220/240 V

- agent racire                                            - R32

- functii climatizare                                  - racire

- incalzire

- ventilatie

- dezumidificare

- Caracteristici generale                           - detectare pierdere agent frigorific

- functie turbo

- auto-curatare

- telecomanda

- auto-restart

- functie anti-fungica

- indicator erori filtru lavabil

- Culoare                                                    - alb

2. În cadrul ofertei se va menționa distinct: prețul aerului condiționat (kit instalare inclus), servicii de demontare aparat vechi, servicii de montare aparat nou.

În funcție de prețul ofertat pentru aceste servicii, autoritatea contractantă va decide dacă va demonta vechiul aparat și va monta aparatul nou cu ofertantul desemnat câștigător să furnizeze aerul condiționat.

3. Prețul aparatului va include și prețul kitului de instalare, precum și transportul la sediul beneficiarului, respectiv Sediul Central al UMC, str Mircea cel Bătrân nr 104, Constanța.

4. Ofertanții vor atașa ofertei depuse și fișe tehnice din care să reiasă caracteristicile tehnice ale aparatului ofertat.

5. Garanția aparatului va fi de minim 24 luni de la data montajului conform Certificat de garanție.

Garanția montajului va fi de minim 12 luni de la data punerii in functiune, conform certificatului de garanție.

Garanția aparatului nu se va pierde în cazul în care montarea lui se va efectua de către o altă firmă de specialitate și nu de cea care l-a livrat.

6. Termen de livrare: 5 zile lucrătoare de la data finalizării achiziției directe în SEAP/transmiterii comenzii.

Termen de montaj: 3 zile lucrătoare de la data notei de comandă.

7. Termen de plată:

- 10 zile lucrătoare de la data semnării procesului verbal de recepție cantitativă, calitativă și punere în funcțiune, fără obiecțiuni din partea achizitorului.

8. Persoane de contact:  Ing. Nedelcu Aurel, tel. 0754 065 176

Adm. Sandu Daniela, tel. 0755 885 879

Ing. Carmen Gheorghe, tel. 0754 065 173