SPECIFICATII TEHNICE

- Specificaţiile tehnice reprezintă cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, să fie descris, în mod obiectiv, în aşa manieră încât să corespundă necesităţilor autorităţii contractante.

- Specificaţiile tehnice definesc caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic, functional, de performanţă etc., astfel încât potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu solicitările autorităţii contractante.

- Cerințele impuse prin specificatiile tehnice vor fi considerate ca fiind minimale si obligatorii. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile specificatiilor tehnice, va fi luată în considerare, dar numai in măsura în care propunere tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerințelor minimale din specificatiile tehnice.

MENŢIUNE: Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurintă a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de «sau echivalent»

APARAT DE AER CONDIȚIONAT 9.000 BTU

Caracteristicile tehnice MINIME OBLIGATORII ale echipamentelor:

| Nr crt | Caracteristici tehnice | AC 9000 BTU (1 buc) tip inverter |
| --- | --- | --- |
|  |  | Cerinte beneficiar | Echipament ofertat |
| 1 | Marca/tip – denumire aparat ofertat | Se va specifica tipul de apparat ofertat |  |
| 2 | Suprafata de montare | Perete |  |
| 3 | Capacitate standard | 9000 BTU |  |
| 4 | Capacitate de racire | 11000 BTU |  |
| 5 | Eficienta energetica racire | A ++ |  |
| 6 | Capacitate de incalzire | 11500 BTU |  |
| 7 | Eficienta energetica incalzire | A +++ |  |
| 8 | Suprafata acoperita la racire / incalzire | 26 m2 / 18 m2 |  |
| 9 | Tip compresor | rotativ, tip inverter |  |
| 10 | Protecții electronice | da |  |
| 11 | Kit instalare | Console prindere unitate externă Traseu frigorific 6 ml; Cablu alimentare 10 ml; Canal cablu 16 mm lungime 10 ml din PVC, cu adeziv; Canal cablu 60x60 mm lungime 6 ml din PVC |  |
| 12 | Functii climatizare | Racire Incalzire Ventilatie Dezumidificare |  |
| 13 | Refrigerant | R410A |  |
| 14 | Garanție solicitata aparat Garanție solicitată servicii de montaj Mentinere garantie in cazul in care montajul se va face de alta firma | 5 ANI 12 LUNI | _____ ANI _____ LUNI DA / NU |
| 15 | Preț aparat aer conditionat cu kit montaj (pct 11) și transport | Se va oferta prețul aparatului cu kit de instalare (descris la pct. 11) inclus și transport la sediul beneficiarului |  |
| 16 | Numarul de ore necesar pentru montare |  | ______ ore |
| 17 | Preț montaj | Se exprimă ca lei/ora si ca pret total prin inmultuirea cu orele mentionate la poz 16 | _____ lei/oră _____ lei/ oră x _____ ore = _____ lei |
| 18 | Termen de valabilitate oferta | min 30 zile |  |

- Ofertantii vor prezenta specificatiile aparatului de aer conditionat ofertat in paralel cu cerintele beneficiarului, prin completarea tabelului de mai sus si vor atasa ofertei FISELE TEHNICE din care sa reiasa caracteristicile ofertate.

- In vederea întocmirii corespunzatoare si complete a propunerii tehnice și financiare, operatorii economici interesati sa depuna oferta sunt invitati sa viziteze amplasamentul în vederea obținerii tuturor datelor necesare conform cu situația din teren. Persoana de contact Branza Adrian tel 0755.047.473. Locatie – Universitatea Maritima din Constanta, str Mircea cel Batran nr 104, Constanta.

2. Garanție:

2.1. Garanția produsului va fi de 5 ani de la data montajului, conform certificatului de garanție.

2.2.Garanția montajului va fi de 12 luni de la data punerii în funcțiune, conform certificatului de garanție.

2.3. Beneficiarul isi rezervă dreptul de a achiziționa serviciile de montare de la o alta firma daca pretul de montaj ofertat este foarte mare iar garanția produselor va ramane valabila (NU se va pierde) în cazul în care montarea lor va fi efectuată de către o altă firmă de specialitate, și nu de cea care le-a livrat.

3. Prețul montajului

3.1. În prețul produselor vor fi mentionate distinct serviciile de montare. In functie de pretul ofertat pentru aceste servicii autoritatea contractanta va decide daca va monta aparatul cu ofertantul desemnat castigator.

3.2. În prețul de achiziție a aparatului se vor include costurile cu:

- kitul de montaj, conform pct 11

- transportul până la Beneficiar.

4.Termen de livrare

4.1. Livrarea produselor se va face în termen de maxim 7 zile lucrătoare de la data comenzii ferme. Montarea echipamentelor se va face cel târziu în ziua lucrătoare următoare furnizării produselor.