Furnizare, instalare si punere in functiune

Sistem de restricționare și control acces Sala 704

Sediul Central al Universității Maritime din Constanța, str.Mircea cel Bătrân, nr.104, Constanța

A. INTRODUCERE

- Specificaţiile tehnice reprezintă cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, să fie descris, în mod obiectiv, în aşa manieră încât să corespundă necesităţilor autorităţii contractante.

- Specificaţiile tehnice definesc caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic, functional, de performanţă etc., astfel încât potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu solicitările autorităţii contractante.

- Cerințele impuse prin specificatiile tehnice vor fi considerate ca fiind minimale si obligatorii. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile specificatiilor tehnice, va fi luată în considerare, dar numai in măsura în care propunere tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerințelor minimale din specificatiile tehnice.

- Orice ofertă care se abate de la prevederile Caietului de sarcini sau prezintă caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în acesta sau care nu satisfac cerințele impuse în acesta va fi respinsă ca neconformă.

MENŢIUNE: Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurintă a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de «sau echivalent» calitativ, tehnic, functional, de performanţă.

Cod CPV 42961100-1 Sisteme de control al accesului (Rev.2)

Valoare estimata pentru furnizare, instalare și punerea în functiune = 3.500 lei fara TVA

B. OBIECTUL ACHIZITIEI

- Sistem de restricționare și control acces - furnizare instalare și punerea în funcțiune - ușa sala 704 (sala serverelor) Sediul Central al U.M.C.

- Accesul din holul interior de la etajul 7, se va efectua pe bază de amprentă, cartelă / tag de proximitate, cod sau cheie mecanică iar ieșirea se va realiza prin mijloace mecanice.

- Ușa sălii 704 (Sala serverelor) este o ușă din lemn de tip fagure, cu deschidere interioară stânga iar încuierea se realizează prin broască cu butuc cu cheie mecanică.

- In vederea întocmirii corespunzatoare si complete a propunerii tehnice și financiare, operatorii economici interesati sa depuna oferta sunt invitati sa viziteze amplasamentul în vederea obținerii tuturor datelor necesare conform cu situația din teren. Persoana de contact Sef Serviciu Tehnic ing. Narcis-Lucian Nedelcu tel 0750.065.176. Locatie – Universitatea Maritima din Constanta, str Mircea cel Batran nr 104, Constanta.

- Specificatii tehnice - Caracteristici tehnice minime de indeplinit. Ofertantul va completa tabelul de mai jos

| Nr crt | Cerinte minime beneficiar | Oferta |
| --- | --- | --- |
|  | Denumire / marca /tip ofertat |  |
| 1 | Se va monta o încuietoare biometrică pe bază de amprentă, cartelă / tag de proximitate, cod sau cheie mecanică având următoarele caracteristici: |  |
| a | 4 moduri de deschidere: amprentă, cod, card, cheie mecanică; |  |
| b | capacitate de minimum 100 amprente; |  |
| c | senzor optic cu rezoluție minimă 500 dpi; |  |
| d | mâner reversibil; |  |
| e | alimentare baterii; |  |
| f | distanța dintre axul mânerului și axul butucului: estimat 70mm |  |
| g | material: aliaj zincat / crom satinat / echivalent; |  |
| h | tip autonom (Standalone); |  |
| 2 | Cartele sau tag-uri de proximitate mifare (13,56 GHz) – 10 bucăti. |  |
| 3 | Butuc cu 3 chei - 1 bucată. |  |
| 4 | Programarea tag-urilor / card-urilor de acces, a amprentelor sau codurilor de acces pentru persoanele desemnate precum și orice alte operațiuni de programare, setare, configurare necesare precum și punerea în funcțiune a sistemului vor fi asigurate de asemenea de către executant și vor fi incluse în propunerea tehnică și financiară |  |
| 5 | Termen de garantie acordat |  |
| 6 | Termen de livrare, instalare, punere in functiune, instruire beneficiar |  |
| 7 | Pretul ofertat include livrarea, instalarea, toate accesoriile necesare la sediul UMC, Romania, Constanta, str Mircea cel batran nr 104 si instruirea beneficiarului. |  |
| 8 | Numar licență de funcționare eliberată de IGPR, pentru instalare, modificare sau întreținere a componentelor sau sistemelor de alarmare împotriva efracției și/sau servicii privind sistemele de securizare |  |

C. OFERTARE

- Ofertantul trebuie să facă dovada că deține Licență de funcționare eliberată de IGPR, pentru instalare, modificare sau întreținere a componentelor sau sistemelor de alarmare împotriva efracției și/sau servicii privind sistemele de securizare.

- Ofertantii pot oferta produse cu caracteristici superioare cerintelor minime mentionate mai jos.

- Ofertantii vor prezenta specificatiile echipamentului ofertat in paralel cu cerintele beneficiarului, prin completarea tabelului de mai sus si vor atasa ofertei FISELE TEHNICE din care sa reiasa caracteristicile ofertate.

- Criteriul aplicat pentru atribuirea achiziției directe este “Prețul cel mai scăzut” cu respectarea cerințelor minime din solicitările autorității contractante.

# La întocmirea ofertei se vor lua în calcul toate costurile directe și indirecte aferente furnizare, montare, punere in functiune, instruire beneficiar, accesorii necesare și toate cheltuielile generate de orice altă categorie de activități, transport, taxe etc. în vederea furnizării si instalarii complete, de calitate și conforme la sediul beneficiarului, România, Constanța, str. Mircea cel Batran nr. 104.

# Preţul ofertat va fi exprimat in lei, este ferm şi nu poatefi modificat.

D. FUNIZARE, RECEPTIE, GARANTIE

- Termen de livrare inclusiv de instalare, punere in functiune, instruire beneficiar: 10 zile lucratoare de la de la finalizarea achizitiei in SEAP daca ofertantul este inscris sau de la comanda ferma din partea beneficiarului si semnarea contractului de ambele parti (daca va fi cazul).

- La livrare produsul va fi insoțit de declaratia de conformitate, certificat de calitate și garantie.

- Produsele ofertate vor fi noi, sigilate, de calitate. Livrarea de produse cu o calitate inferiara celei ofertate da dreptul autoritatii contractante de a le refuza si de a solicita inlocuirea acestora in maxim 3 zile lucratoare, cu produse de calitate.

- Termen de garanție acordat 24 de luni de la semnarea Procesului Verbal calitativ și cantitativ de furnizare, instalare și punere în funcțiune a sistemului de restricționare și control acces, Sala 704, Sediul Central al U.M.C.

- Plata se va face in termen maxim de 60 zile de la receptia cantitativa si calitativa (fara observatii din partea beneficiarului) cu OP din/in cont de Trezorerie.

- În perioada de garanţie, achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.

- La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a constata defecţiunea în maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la solicitare.

- În perioada de garanţie, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea în maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la constatare şi/sau de a înlocui produsul în perioada convenită cu acordul părţilor, fără costuri suplimentare pentru achizitor (ex: costuri de inlocuire, taxe, transport, cheltuieli de deplasare pentu montare/demontare/reparare, etc), acestea fiind suportate de furnizor si incluse in prezenta oferta financiara.  Produsele ce le înlocuiesc pe cele defecte vor beneficia de o perioadă de garanție, de la data inlocuirii, egala cu perioada rămasă din perioada de garanție solicitată în caietul de sarcini.