SPECIFICATII TEHNICE

- Specificaţiile tehnice reprezintă cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, să fie descris, în mod obiectiv, în aşa manieră încât să corespundă necesităţilor autorităţii contractante.

- Specificaţiile tehnice definesc caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic, functional, de performanţă etc., astfel încât potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu solicitările autorităţii contractante.

- Cerințele impuse prin specificatiile tehnice vor fi considerate ca fiind minimale si obligatorii. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile specificatiilor tehnice, va fi luată în considerare, dar numai in măsura în care propunere tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerințelor minimale din specificatiile tehnice.

- Orice ofertă care se abate de la prevederile Caietului de sarcini sau prezintă caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în acesta sau care nu satisfac cerințele impuse în acesta va fi respinsă ca neconformă.

- Ofertantii pot oferta produse cu caracteristici superioare cerintelor minime mentionate mai jos

- Ofertantii pot depune oferta pentru unul sau mai multe loturi mai jos mentionate.

MENŢIUNE: Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurintă a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de «sau echivalent»

Valoare totala estimata 28.460 lei fara TVA din care:

- Lot 1 = 13.700 lei fara TVA

- Lot 2 = 8.700 lei fara TVA

- Lot 3 = 1.060 lei fara TVA

- Lot 4 = 5.000 lei fara TVA

LOT 1 – FURNIZARE SI MONTARE APARATE DE AER CONDIȚIONAT – valoare estimata lot 1 = 13.700 lei

Caracteristicile tehnice MINIME OBLIGATORII ale echipamentelor:

| Nr crt | Caracteristici tehnice | AC 9000 BTU (1 buc) | AC 12000 BTU (1 buc) | AC 24000 BTU (2 buc) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cerinte MINIME beneficiar | Echipament ofertat | Cerinte MINIME beneficiar | Echipament ofertat | Cerinte MINIME beneficiar | Echipament ofertat |
| 0 | Marca/tip – denumire aparat ofertat | Tip split de perete |  | Tip split de perete |  | Tip split de perete |  |
| 1 | Suprafata de montare | Perete |  | Perete |  | Perete |  |
| 2 | Capacitate generala/standard | 9000 BTU |  | 12000 BTU |  | 24000 BTU |  |
| 3 | Capacitate de racire | 9000-11000 BTU |  | 12000 BTU |  | 24000 BTU |  |
| 4 | Capacitate de incalzire | 9000–10000 BTU |  | 13000 BTU |  | 24000-25000 BTU |  |
| 5 | Eficienta energetica racire | A ++ |  | A++ |  | A ++ |  |
| 6 | Eficienta energetica incalzire | A + |  | A+ |  | A + |  |
| 7 | Tip compresor | Inverter Rotativ |  | Inverter Rotativ |  | Inverter Rotativ |  |
| 8 | Suprafata acoperita la racire/incalzire | 26 mp/18 mp |  | 30 mp/25 mp |  | 74 mp/50 mp |  |
| 9 | Functii climatizare | Racire Incalzire Ventilatie Dezumidificare |  | Racire Incalzire Ventilatie Dezumidificare |  | Racire Incalzire Ventilatie Dezumidificare |  |
| 10 | Garanție produs Garantie montaj | 36 luni 24 luni |  | 36 luni 24 luni |  | 36 luni 24 luni |  |
| 11 | Kit instalare Console prindere unitate externă Traseu frigorific Cablu alimentare Canalet cu autoadeziv 16 mm (2 ml/buc) canalet 60x60 mm (2 ml/buc) | Console prindere unitate externă 3 ml traseu frigorific 10 ml cablu alimentare energie electrica 10 ml Canalet cu autoadeziv 16 mm (5 buc x 2 ml/buc) 4 ml canalet 60x60 mm (2 bucx2 ml/buc) |  | Console prindere unitate externă 7 ml Traseu frigorific 14 ml Cablu alimentare engergie electrica 10 ml Canalet cu autoadeziv 13 mm (7 buc x 2 ml/buc) canalet 50x50 mm (3 bucx2 ml/buc) |  | Console prindere unitate externă 7 ml Traseu frigorific x2 buc 10 ml Cablu alimentare x 2 buc 10 ml Canalet cu autoadeziv 16 mm (5 buc x2 ml/buc) x 2 buc 6 ml canalet 60x60 mm (3 bucx2 ml/buc) x 2 buc |  |
| 12 | Preț aparat aer conditionat cu kit montaj solicitat mai sus (console prindere unitate externă + traseu frigorific + cablu alimentare + canalet) inclusiv demontare aparat vechi si montare aparat nou |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Pretul ofertat include livrarea echipamentul, transportul la sediul UMC, demontarea aparatului existent si montarea aparatului nou, kitul de montaj solicitat in tabelul de mai sus. |  |  |  |  |  |  |

- Ofertantii pot depune oferta pentru toate echipamentele sau doar pentru o parte dintre ele.

- Ofertantii vor prezenta specificatiile aparatelor de aer conditionat ofertate in paralel cu cerintele beneficiarului, prin completarea tabelului de mai sus si vor atasa ofertei FISELE TEHNICE din care sa reiasa caracteristicile ofertate.

- La livrare produsul va fi insoțit de declaratia de conformitate, certificat de calitate și garantie acordate de furnizor.

- Toate produsele ofertate vor fi noi, sigilate, de calitate. Livrarea de produse cu o calitate inferioară celei ofertate dă dreptul autorității contractante de a le refuza și de a solicita înlocuirea acestora, în maxim 3 zile lucrătoare, cu produse de calitate.

- In vederea întocmirii corespunzatoare si complete a propunerii tehnice și financiare, operatorii economici interesati sa depuna oferta sunt invitati sa viziteze amplasamentul în vederea obținerii tuturor datelor necesare conform cu situația din teren. Persoana de contact Branza Adrian tel 0755.047.473. Locatie – Universitatea Maritima din Constanta, str Mircea cel Batran nr 104, Constanta.

- Garanția produselor va fi de 36 luni de la data livrarii si montajului.

- Garanția montajului va fi de 24 luni de la data punerii în funcțiune, conform certificatului de garanție.

- În perioada de garanţie, achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.

- La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a constata defecţiunea în maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la solicitare.

- În perioada de garanţie, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea în maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la constatare şi/sau de a înlocui produsul în perioada convenită cu acordul părţilor, fără costuri suplimentare pentru achizitor (ex: costuri de inlocuire, taxe, transport, cheltuieli de deplasare pentu montare/demontare/reparare, etc), acestea fiind suportate de furnizor si incluse in prezenta oferta financiara.  Produsele ce le înlocuiesc pe cele defecte vor beneficia de o perioadă de garanție, de la data inlocuirii, egala cu perioada rămasă din perioada de garanție solicitată în caietul de sarcini.

- Pretul ofertat include livrarea echipamentul, transportul la sediul UMC, demontarea aparatului existent si montarea aparatului nou, kitul de montaj solicitat in tabelul de mai sus.

- Preţul ofertat va fi exprimat in lei, este ferm şi nu se modifica pe perioada de derulare a achizitiei.

- Livrarea si montarea echipamentelor se va face în termen de maxim 7 zile lucrătoare de la data comenzii ferme.

- Criteriul aplicat pentru Lot 1 este "pretul cel mai scazut” pe fiecare echipament, cu respectarea cerintelor minime din solicitările autorității contractante.

LOT 2 -  PIESE SCHIMB CHILLER CLIMAVENTA - AULA – valoare estimate lot 2 = 8.700 lei

Pretul ofertat va include livrarea la sediul UMC, str Mircea cel Batran nr 104, Constanta.

| Nr crt | Denumire produs | U/M | Cant | Pret unitar ofertat (lei/buc) | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ventilator chiller Climaventa | Buc | 2 |  |  |
| 2 | Placa alimentare circuit | Buc | 1 |  |  |
|  | TOTAL LOT 2 |  |  |  |  |

LOT 3 -  PIESE SCHIMB SISTEM DE CLIMATIZARE CU VENTILOCONVECTORI – valoare estimate lot 3 = 1.060 lei

Pretul ofertat va include livrarea la sediul UMC – Baza Nautica str Cuartului nr 2 Constanta.

| Nr crt | Denumire produs | U/M | Cant | Pret unitar ofertat (lei/buc) | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Record flexibil 3 / 4 “ | Buc | 4 |  |  |
| 2 | Robinet 3 / 4 “ | Buc | 4 |  |  |
|  | TOTAL LOT 3 |  |  |  |  |

LOT 4 – ANTIGEL CONCENTRAT PENTRU CENTRALE TERMICE (-60 OC) – 500 litri - valoare estimata 5.000 lei

Pretul ofertat va include livrarea la sediul UMC – Baza Nautica str Cuartului nr 2 Constanta.

- Ofertantii pot depune oferta pentru unul sau mai multe loturi (lot 2, 3, 4).

- Livrarea produselor se va face în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data comenzii ferme

- Ofertantii vor detalia pretul unitar si pretul total pentru fiecare reper precum si pretul total al pachetului de produse ofertat

- Criteriul aplicat "pretul cel mai scazut” pe fiecare lot cu respectarea cerintelor minime din solicitările autorității contractante

- Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a achizitiona unitar produsele solicitate pe baza criteriului "pretul cel mai scazut” pe produs, daca se constatata ca nici o oferta nu contine toate reperele sau daca unele produse din cadrul pachetului nu corespund celor solicitate.

- Preţul ofertat va fi exprimat in lei, este ferm şi nu se modifica pe perioada de derulare a achizitiei.

- Toate produsele ofertate vor fi noi, sigilate, de calitate. Livrarea de produse cu o calitate inferioară celei ofertate dă dreptul autorității contractante de a le refuza și de a solicita înlocuirea acestora, în maxim 3 zile lucrătoare, cu produse de calitate.