SPECIFICAȚII TEHNICE

Lot 1 – Lucrări  de reparații și vopsitorii lavabile pereți interiori camere cămin A2 – 14 camere

Lot 2 – Lucrări  de reparații instalații electrice interioare camere cămin A2 – 14 camere

Sediul Central al Universității Maritime din Constanța, str. Mircea cel Bătrân, nr.104, Constanța

- OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Obiectul prezentei achiziții îl constituie:

- Lot-1 Lucrări de reparații zugrăveli interioare și vopsitorii, constand în:

- Reparații fisuri, umplere de goluri în pereți, plafoane, refacere strat de glet deteriorat

- Start de amorsă și zugrăveli interioare lavabile aplicate pe zugrăveli interioare existente la pereți și plafoane h=2,5m

- Reparat glafuri ferestre

- L ot-2 Lucrări de reparații instalații electrice interioare, constand în:

- Demontare și refixare aparataj electric

- Demontare și înlocuire lămpi iluminat

la sediul Central al Universității Maritime din Constanța, locație situată în str. Mircea cel Bătrân, nr.104, Constanța, constând în:

CPV 45442180-2 Lucrări de revopsire (Rev.2)

CPV 45410000-4 Lucrari de tencuire (Rev.2)

CPV 45311200-2 Lucrări de conexiuni electrice (Rev.2)

Ofertantul câștigător, în calitate de executant, are toate obligațiile stabilite de legislația în vigoare, aferentă obiectului achiziției incluzând nelimitativ:

- Legea 50 /1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

- Legea 10/1995 privind calitatea in construcții;

- HG nr.273/1994 privind Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;

- HG nr.373/2017 privind modificare si completare HG nr.273/1994;

- Legislația în vigoare corespunzătoare obiectului achiziției.

III. SPECIFICAȚII TEHNICE:

3.1.Informații generale

Prezentele specificatii tehnice cuprind datele necesare elaborării și prezentării ofertei pentru

Lot 1 – Lucrări  de reparații și vopsitorii lavabile pereți interiori camere cămin A2 – 14 camere,

Lot 2 – Lucrări  de reparații instalații electrice interioare camere cămin A2 – 14 camere.

- La întocmirea ofertei se vor lua în calcul toate costurile directe si indirecte aferente și toate cheltuielile generate de orice altă categorie de activități măsurători, evaluări, materiale, schele, lucrări, transport, etc. neincluse în prezenta documentație, considerate de către ofertant ca necesare în vederea executării unor lucrări complete, de calitate si conforme.

- Nu vor fi admise la recepție lucrări parțiale.

- Dacă pe parcursul execuției se constată necesitatea executării unor lucrări suplimentare pentru atingerea obiectivului contractului, acestea vor face obiectul unei note de comandă suplimentară.

- Toate produsele, materialele, echipamentele sau dotările necesare vor fi furnizate de către ofertantul desemnat câștigator.

- Preţul ofertat este ferm în lei şi nu se ajustează pe perioada de derulare a contractului. Prin exceptie, prețul contractului poate fi ajustat conform prevederilor Legii 98/2016 si HG 395/2016 în situația în care se constată că pentru îndeplinirea obiectivului contractului de lucrări au devenit necesare cantități de lucrări suplimentare ce nu au putut fi anticipate la data întocmirii specificatiilor tehnice, sau achizitorul renunță la o parte din lucrări.

3.2. Situația existentă

- Locația Sediul Central al Universității Maritime din Constanța, situat în Constanța, strada Mircea cel Bătrân nr.104, este o clădire civilă, cu funcțiuni mixte: de învățământ, pentru cazare, respectiv de birouri -administrativ, cu un regim de înălțime Sth+P+7E.

- A fost înlocuit mobilierul din 14 camere de cămin conform listei prezentate.

- În timpul și după demontare s-a constatat necesitatea igienizării și executării de reparații ce nu s-au putut releva anterior, aflându-se în spatele elementelor de mobilier.

- Există porțiuni cu vopsea lavabilă murdară care nu poate fi curățată, porțiuni cu fisuri, crăpături, goluri ce necesită reparații și revopsire.

- Aparatajul electric și corpurile de iluminat necesită revizuire, înlocuire.

  - Situația propusă

    - Lucrările de reparații vor consta în:

Lot 1 - Lucrări  de reparații și vopsitorii lavabile pereți interiori camere cămin A2

- Desfacere fisuri, umplere goluri existente cu glet de interior de încărcare, urmat de glet de finisaj și vopsitorii lavabile, culoare alb, în 2 straturi inclusiv stratul de amorsă – estimat 980 mp.

- Reparat glafuri ferestre

Lot 2  - Lucrări  de reparații instalații electrice interioare camere cămin A2

- Demontare prize și întrerupătoare, curațare și refixare.

- Verificare și înlocuire corpuri de iluminat necorespunzătoare funcțional și din punct de vedere al siguranței în exploatare.

- Înlocuire tuburi fluorescente, drosere, startere acolo unde este cazul.

    - Execuția lucrării se va face etapizat, cu respectarea prevederilor detaliate mai jos, nelimitativ:

Lot 1 - Lucrări  de reparații și vopsitorii lavabile pereți interiori camere cămin A2

- Mobilierul existent se va deplasa de către executant în poziție corespunzătoare, care să permită execuția lucrărilor, se va proteja împotriva deteriorării prin aplicarea de folie de protecție specială pentru lucrări de zugrăveli și se va repoziționa dupa finalizarea lucrărilor.

- Întrerupătoarele, prizele, lămpile și alte elemente vor fi protejate cu banda autoadezivă de hărtie.

- Fisurile, crăpăturile, golurile, umflăturile, ce există la pereți respectiv plafoane interioare, se curăță în profunzime, se chituiesc și șpăcluiesc cu glet de încărcare de interior, astfel încât să rezulte un aspect exterior cât mai aproape de cel existent.

- Pereții respectiv plafoanele din camerele de cămin, se vor repara acolo unde acest lucru se impune, se vor șlefui reparațiile; după uscarea în totalitate a suprafeţelor, acestea se curăţă de praf cu perii sau bidinele curate şi uscate, în vederea aplicării straturilor de amorsă și de vopsea lavabilă albă (2 straturi); se vor amorsa cu amorsă compatibilă cu vopseaua lavabilă și se vor revopsi până la obținerea unui start corespunzător fără defecte.

Lot 2  - Lucrări  de reparații instalații electrice interioare camere cămin A2

- Întrerupătoarele, prizele, lămpile se vor verifica pentru îndeplinirea normelor privind siguranța în exploatare.

- Se vor demonta prizele duble, câte 2 buc. în fiecare cameră de cămin, se vor desface capacele, se vor curăța prin spălare cu soluții de curățare, se vor refixa în perete.

- Sunt 7 corpuri de iluminat deteriorate (abajur plastic deteriorat, capace laterale deteriorate), care necesită înlocuire, 6 buc. 2 x 18W respectiv 1 buc. 1 x 36W.

- Sunt 15 buc. corpuri de iluminat  parțial sau total nefuncționale (nu se aprind total sau parțial).

- Materialele folosite:

Lot 1 - Lucrări  de reparații și vopsitorii lavabile pereți interiori camere cămin A2

  - Vopsea lavabilă - Vopsea emulsionată vinilică de calitate superioară:

- putere ridicată de acoperire

- rezistenţă la spălări frecvente cu detergent sau săpun în apă

- acoperire min. 12 m²/ L pe strat

- conținut cov (compuşi organici volatili) maxim 25 g/l

- proprietăţi de uniformizare foarte bune

- rezistență în timp, fără efect de îngălbenire, culoare alb lucios

  - Amorsă de interior compatibilă cu vopseaua lavabilă albă de interior;

Lot 2  - Lucrări  de reparații instalații electrice interioare camere cămin A2

  - Tuburi fluorescente 1x18W respectiv 1x36W

  - Startere corespunzătoare ca putere în funcție de corpul de iluminat 4-22W, 4-65W, 220-240V

  - Drosere

  - Corpuri de iluminat cu LED putere 18W, tensiune alimentare 220-240Vdc, durată de viață minimum 25000 ore, lumină rece 6000K

Toate materialele vor fi corespunzătoare HG nr.668 / 2017 privind stabilirea condițiilor pentru comercializarea materialelor pentru construcții.

3.4. Alte specificații

- În cadrul propunerii tehnice va fi prezentat devizul ofertă, vor fi cuprinse toate cheltuielile directe, indirecte materialele, uneltele, accesoriile și operațiunile necesare executării complete și de calitate a lucrărilor, incluzând toate categoriile de activități, manipulare manuală, montare demontare schelă metalică dacă este cazul, lucrări, materiale, transport, inclusiv evacuare deșeuri rezultate, materiale necesare protejării bunurilor achizitorului în timpul execuției - folii plastic, benzi adezive etc.

- În zonele unde se vor desfășura lucrările, executantul are obligația să asigure protejarea de praf sau moloz a mobilierului, inclusiv a pardoselii (parchet laminat, gresie) cu folii pvc; executantul va asigura mutarea tuturor obiectelor aflate în spațiile unde va lucra (ex: mese, scaune, paturi, dulapuri etc), astfel încât să-și creeze spațiul necesar pentru execuția lucrărilor în condiții optime. Se va avea în vedere ca tâmplăria să nu fie deteriorată în cursul executării lucrărilor. Este obligatoriu ca uşile și ferestrele să fie protejate cu folie pvc în timpul reparațiilor, zugravelilor și vopsitoriilor. Elementele de feronerie se vor proteja în timpul executării lucrărilor prin învelirea lor în materiale de protecţie (bandă autoadezivă de hârtie). Dozele, corpurile de iluminat, aparatjul electric și alte accesorii montate pe perete se vor proteja corespunzător împotriva murdăririi cu vopsea lavabilă și/sau amorsă;

- Propunerea tehnică se va prezenta în scris, având în vedere toate componentele și specificațiile Caietului de sarcini. Ofertanții care participă la achiziție înțeleg să ofere numai produse și lucrări care să îndeplinească cerințele minime solicitate. Operatorul economic va include în cadrul propunerii tehnice: lista de cantități de lucrări, lista consumuri de resurse materiale, lista consumuri cu mâna de lucru;

- Decontarea lucrărilor se va face la cantități real executate pe baza devizului verificat și semnat de persoana împuternicită de universitate să urmărească execuția lucrărilor.

- Articolele din ofertă vor cuprinde toate materialele mărunte necesare execuției lucrărilor. Nu vor fi admise în perioada de execuție cantități suplimentare de materiale, pentru execuția lucrărilor și / sau categorii de lucrări;

- Livrarea si utilizarea unor materiale / produse de calitate inferioară sau cu alte caracteristici tehnice și/sau funcționale, dă dreptul autorității contractante de a le refuza și de a solicita înlocuirea acestora cu produse care să respecte caracteristicile solicitate la prețurile ofertate.

- Deșeurile rezultate nu se vor depozita în incinta imobilului Sediul Central. La sfârșitul fiecărei zile de lucru, executantul are obligația de a face curățenie în spațiul unde lucrează și de a evacua deșeurile rezultate, selectiv așa cum este prevăzut de legislația în vigoare.

- Transportul de materiale si aprovizionarea la locul de execuție, va fi suportat de către executant;

- Lucrările vor fi executate corespunzător, atât în ceea ce privește calitatea execuției cât și a folosirii de materiale de construcții de foartă bună calitate, conform precizărilor din prezentul caiet de sarcini.

- Toate lucrările prevăzute în prezentul caiet de sarcini, cât și cele ce pot apărea în timpul execuției vor fi conforme cu prevederile standardelor de stat, ale normativelor, ale prescripțiilor tehnice și normelor tehnice de protecția muncii în vigoare.

3.5.Cerințe privind materialele si echipamentele

- Materialele utilizate la executarea atât a reparaţiilor şi vopsitoriilor cât și a verificării și remedierii problemelor la instalațiile electrice, vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor şi normelor admise în România.

- În lista de materiale, parte componentă a Devizului ofertă se vor preciza explicit tipul, denumirea, cantitatea şi preturile materialelor ce vor fi utilizate: amorsă și vopsea lavabilă albă, gletul de încărcare pentru reparații, gletul de finisare, tipul și caracterisiticile corpurilor de iluminat etc.

- Livrarea, transportul, manipularea şi depozitarea materialelor - Materialele livrate vor fi însoțite de declarația de performanță, declarația de conformitate sau agrementul tehnic și certificatele de garanție. Executantul trebuie să-şi organizeze în aşa fel transportul, depozitarea şi manipularea materialelor şi produselor încât să elimine posibilitatea degradării acestora, astfel că, în momentul punerii lor în operă, acestea să corespundă condițiilor de calitate impuse atât prin caietul de sarcini cât şi prin normativele în vigoare.

- Nu este permisă depozitarea materialelor pentru întreaga lucrare în imobilul achizitorului. Executantul va aduce numai materialele ce vor fi puse în operă în ziua în curs.

- Echipamente, unelte, personal - Pentru executarea tuturor categoriilor de lucrări (reparaţii, zugrăveli) se vor utiliza unelte si echipamente profesionale.

- Costurile cu echipamentele folosite vor fi precizate în mod explicit în devizul ofertă. Pentru executarea lucrărilor executantul va utiliza personal de specialitate, abilitat pentru fiecare categorie de lucrări (reparații, zugrăveli, vopsitorii). În cadrul ofertei acesta va prezenta explicit numărul de personal alocat.

  - Cerințe Protecția Muncii

- Pe parcursul îndeplinirii contractului se vor respecta în mod obligatoriu Normele de Protecția Muncii conform legislației în vigoare.

- Se va respecta Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă.

- Normele de Prevenirea și Stingerea Incendiilor și Protectia Mediului, atât cele generale, cât și cele care sunt în vigoare în domeniul educației, precum și cele specifice construcțiilor.

- Hotărârea 1425/2006 privind aprobarea Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006.

- Pe întreaga perioadă de execuție a lucrării, reprezentantul SSM al universității este ing. Savu Camelia, tel.  0755.047.472.

IV. VALOAREA ESTIMATĂ A ACHIZITIEI

Valoarea totala estimată a achiziției directe 17.600 lei fără TVA din care:

Lot 1 – Lucrări  de reparații și vopsitorii lavabile pereți interiori camere cămin A2 – 14 camere – valoare estimată 16000,00 lei fara TVA

Lot 2 – Lucrări  de reparații instalații electrice interioare camere cămin A2 – 14 camere – valoare estimată 1600,00 lei fara TVA

- OBLIGAȚII ȘI CERINȚE PRIVIND EXECUȚIA

- Executantul va demonstra faptul că deține experiența și capacitatea să presteze și să execute eficient, prompt, într-o maniera profesională, prudentă și competentă și în conformitate cu cea mai bună practică industrială și acceptă să pună la dispoziție întregul personal abilitat și resurse tehnice, de-a lungul perioadei de derulare a contractului.

- Executantul va participa la recepția cantitativă si calitativă la terminarea lucrărilor.

- CONDIŢII DE CALITATE, VERIFICAREA SI RECEPŢIA LUCRĂRILOR

Lot 1 - Lucrări  de reparații și vopsitorii lavabile pereți interiori camere cămin A2

- Pe parcursul execuției lucrărilor se verifică în mod special de către achizitor:

- respectarea măsurilor legale de protecție a muncii din domeniul construcțiilor – lucrări de zugrăveli și vopsitorii lavabile;

- calitatea principalelor materiale introduse în execuţie conform standardelor şi normelor interne de fabricaţie;

- recepţia lucrărilor se va face după uscarea perfectă a acestora, dar nu mai devreme de 24 de ore de la finalizare;

- eventualele lucrări care nu respectă condiţiile prevăzute în caietul de sarcini sau condiţiile de calitate vor fi refăcute sau remediate.

- Verificarea zugrăvelilor se va face prin:

- examinarea aderenţei zugrăvelilor de stratul suport: o zugrăveală de calitate nu trebuie să se ia pe palmă la o frecare uşoară;

- verificarea tehnologiei de aplicare a stratului „calcio vecchio” și de pregătire a suprafeţelor (curăţirea, şlefuirea, chituirea rosturilor, etc) ce se va face prin sondaj;

- examinarea vizuală a suprafeţelor, urmărindu-se: aspectul general (acelaşi ton de culoare pe întreaga suprafaţă, acelaşi aspect lucios pe întreaga suprafaţă, fără pete, desprinderi, cute, proeminenţe/planeitate, scurgeri, umflături, aglomerări de coloranţi, fără neregularităţi din chituire sau şlefuire, etc);

Lot 2  - Lucrări  de reparații instalații electrice interioare camere cămin A2

1. Pe parcursul execuției lucrărilor se verifică în mod special de către achizitor:

- Respectarea măsurilor legale de protecție a muncii din domeniul construcțiilor – lucrări de instalații electrice;

- calitatea principalelor materiale introduse în execuţie conform standardelor şi normelor interne de fabricaţie;

- recepţia lucrărilor va include verificarea funcționării instalației electrice în totalitate în fiecare cameră de cămin în parte;

- eventualele lucrări care nu respectă condiţiile prevăzute în caietul de sarcini sau condiţiile de calitate vor fi refăcute sau remediate.

- Verificarea instalației eleectrice se va face prin:

- Acționarea întrerupătoarelor, comutatoarelor în vederea utilizării instalației de iluminat interior (hol intrare, baie, cameră);

- verificarea vizuală a aparatajului electric;

- verificarea funcționării prizelor prin alimentarea de consumatori electrici

- verificarea lipsei improvizațiilor de orice fel la instalația electrică;

- TERMENUL DE EXECUȚIE

- Lot 1 – Lucrări  de reparații și vopsitorii lavabile pereți interiori camere cămin A2 – 14 camere,

Lot 2 – Lucrări  de reparații instalații electrice interioare camere cămin A2 – 14 camere

la Sediul Central al UMC se vor executa în termen de maxim 2 (două) zile lucrătoare, de la primirea notei de comanda din partea achizitorului.

- Programul de lucru va fi stabilit de comun acord între părți.

- MOD DE PLATĂ

    - Plățile se vor face din/în cont de trezorerie în maxim 30 de zile de la data semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor de execuție, fără observații din partea reprezentanților desemnați de universitate (achizitorului). Nu se efectuează plați în avans.

- Vizitarea amplasamentului

- Având în vedere termenul scurt de realizare a lucrărilor, în vederea întocmirii corespunzătoare și complete a propunerii tehnice și financiare, operatorii economici interesați să depună ofertele AU OBLIGATIA să viziteze amplasamentul, pentru a efectua măsurători și a evalua pe propria răspundere, cheltuială și risc, situația de pe teren, în vederea obținerii tuturor datelor necesare. O copie după Nota de luare la cunoștință asupra situației existente înmânată participantului va fi depusă obligatoriu în cadrul ofertei.

- Vizitarea amplasamentului se va face în prezența reprezentanților universității Șef Serviciu Tehnic - ing. Nedelcu Narcis-Lucian, tel. 0754.065.176, sau ing.Carmen Gheorghe, tel. 0754.065.173 sau Adm.Sandu Daniela, tel. 0755.885.879.

AVIZAT									Intocmit

Director General Administrativ 						Sef Serviciu Tehnic

Ing. Laurenţiu SÎRBU								Ing. Nedelcu Narcis-Lucian

PO-16-03_F7, Editia: II, Revizia: 2

OPERATOR ECONOMIC

________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către _________________________________________________________

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Domnilor,

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului _________________________________________________, ne oferim ca, în conformitate                      (denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația de atribuire, să executam ______________________________________________, pentru suma de _________________ (moneda ofertei)

(denumirea lucrarilor)                                                                           (suma in litere si in cifre)

plătibilă după recepția la terminarea lucrarilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de _________________________.

(suma in litere si in cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să executam lucrarile conform propunerii tehnice.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de  _________________________________

(durata in litere și cifre)

zile, respectiv până la data de ___________________________, și ea va rămâne obligatorie pentru noi

(ziua/luna/anul)

și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică, aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Precizam că:

_    |_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat, marcat în mod clar "alternativă";

_     |_|  nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data _____/_____/_____

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez

(semnătura)

oferta pentru și în numele ____________________________________.

(denumirea/numele operatorului economic)

Ofertant

..............................................................

(nume, prenume, semnătura autorizată, ștampilă)

Notă de participare

la vizitarea amplasamentului si de luare la cunoștință asupra situatiei existente,

pentru elaborare propunere tehnica si propunere financiara

incheiata azi____________________________

Intre UMC reprezentata de ______________________________ si operatorul economic _________________

reprezentata de___________________________________________

A fost încheiată prezenta Notă de participare la vizitarea amplasamentului si de luare la cunoștință asupra situatiei existente, pentru operatorul economic ___________________________ care intentioneaza să depună ofertă în cadrul achiziției „Lucrări de reparații și vopsitorii lavabile pereți interiori camere cămin A2 – 14 camere”

Operatorul economic confirma faptul ca a solicitat si obtinut de la beneficiar toate informatiile necesare si utile, a efectuat masuratori si a evalua pe propria raspundere situatia de pe teren, a luat in considerare toate aspectele cu privire la executia lucrarilor solicitate prin documentatia de atribuire, a inspectat zonele unde vor fi efectuate lucrarile si este pe deplin constient de toate dificultatile si costurile implicate, pentru elaborarea unui propuneri tehnice si finaciare corespunzatoare.

O copie după prezenta Notă de luare la cunoștință asupra situatiei existente a fost înmânată participantului pentru a fi depusă obligatoriu în cadrul ofertei.

Au fost vizitate spatiile aferente si operatorul economic a efectuat masuratorile necesare pentru ofertare si executie.

Reprezentant UMC						Reprezentant operator economic

Nume /prenume /semnatura					Nume /prenume /semnatura