MINISTERUL EDUCAŢIEI

UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA

900663, CONSTANŢA, str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, ROMÂNIA

Fax: +40-241-617260, Tel: +40-241-664740,

E-mail: info@cmu-edu.eu       Web: www.cmu-edu.eu

PO-16-03_F4, Editia: II, Revizia: 2   					Nr inregistrare7897 / 09.11.2021

DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE

„Lucrări de reparații tencuieli exterioare fațadă cămin A2, hidroizolații terasa camerei lifturilor și acoperiș,

vopsitorii elemente metalice”

Sediul Central al Universității Maritime din Constanța, str. Mircea cel Bătrân, nr.104, Constanța

- CAIET DE SARCINI

- INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către operatorul economic propunerea tehnică și propunerea financiară.

Caietul de sarcini conține specificații tehnice și indicații privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât operatorii economici să elaboreze propunerea tehnică și propunerea financiară corespunzător cu necesitățile autorității contractante.

Cerințele impuse prin Caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini.

Orice ofertă care se abate de la prevederile Caietului de sarcini sau propune lucrări incomplete sau utilizarea de produse sau cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în acesta sau care nu satisfac cerințele impuse în acesta, va fi respinsă ca neconformă.

MENȚIUNE:

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de «sau echivalent».

- OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Obiectul prezentei achiziții îl constituie:

- Lucrări de reparații tencuieli exterioare fațadă, constand în:

- desfacere și refacere tencuieli exterioare cu mortar de var-ciment pentru exterior, straturi de amorsă compatibilă și tencuieli exterioare pe bază de terasit sau tencuieli decorative pentru exterior cu efect calcio vecchio granulație minimum 4 mm, pe stâlpi și grinzi terasă casa liftului și fațada E etaj 3, inclusiv protejarea corespunzătoare a armăturilor grinzilor aflate în contact cu exteriorul de pe terasa camerei lifturilor

- refacerea glafului exterior deteriorat la geam hol etaj 3 fațadă Est

- Lucrări de hidroizolații, constând în hidroizolații lichide sau echivalente aplicate peste strat bituminos existent la terasa camerei lifturilor și jgheab colector apx. 2 ml. acoperiș etaj 7

- Lucrări de vopsitorii, constand în:

- vopsitorii ale elementelor metalice (țevi, cutii hidranți interiori) holuri cămin A2,

la sediul Central al Universității Maritime din Constanța, locație situată în str. Mircea cel Bătrân, nr.104, Constanța, constând în:

CPV 45442180-2 Lucrări de revopsire (Rev.2)

CPV 45410000-4 Lucrări de tencuire (Rev.2)

CPV 45261310-0 Lucrări de hidroizolare (Rev.2)

Ofertantul câștigător, în calitate de executant, are toate obligațiile stabilite de legislația în vigoare, aferentă obiectului achiziției incluzând nelimitativ:

- Legea 50 /1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

- Legea 10/1995 privind calitatea in construcții;

- HG nr.273/1994 privind Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;

- HG nr.373/2017 privind modificare si completare HG nr.273/1994;

- Legislația în vigoare corespunzătoare obiectului achiziției.

III. SPECIFICAȚII TEHNICE:

3.1.Informații generale

- Prezentul caiet de sarcini cuprinde datele necesare elaborării și prezentării ofertei pentru „Lucrări de reparații tencuieli exterioare fatada camin A2, hidroizolații terasa camerei lifturilor și acoperiș, vopsitorii elemente metalice”, in spațiile UMC sediul central

- La întocmirea ofertei se vor lua în calcul toate costurile directe si indirecte aferente și toate cheltuielile generate de orice altă categorie de activități măsurători, evaluări, materiale, schele, lucrări, transport, etc. neincluse în prezenta documentație, considerate de către ofertant ca necesare în vederea executării unor lucrări complete, de calitate si conforme.

- Execuția lucrărilor, inclusiv materialele puse în operă, vor respecta prevederile în vigoare privind securitatea la incendiu a instalațiilor si construcțiilor, reglementările tehnice, legislația, standardele și normativele aplicabile.

- Nu vor fi admise la recepție lucrări parțiale.

- Dacă pe parcursul execuției se constată necesitatea executării unor lucrări suplimentare pentru atingerea obiectivului contractului, acestea vor face obiectul unei note de comandă suplimentară și a unui act adițional semnat între părți conform prevederilor legale.

- Toate produsele, materialele, echipamentele sau dotările necesare vor fi furnizate de către ofertantul desemnat câștigator.

- Preţul ofertat este ferm în lei şi nu se ajustează pe perioada de derulare a contractului. Prin exceptie, prețul contractului poate fi ajustat conform prevederilor Legii 98/2016 si HG 395/2016 în situația în care se constată că pentru îndeplinirea obiectivului contractului de lucrări au devenit necesare cantități de lucrări suplimentare ce nu au putut fi anticipate la data întocmirii documentației, sau achizitorul renunță la o parte din lucrări.

- În funcție de necesități, în perioada de derulare a contractului, achizitorul poate solicita renunțarea la o anumită categorie de lucrări, total sau parțial, fiind obligat să informeze imediat, în scris, executantul. În acest caz valoarea contractului va fi modificată corespunzător.

3.2. Situația existentă

- Locația Sediul Central al Universității Maritime din Constanța, situat în Constanța, strada Mircea cel Bătrân nr.104, este o clădire civilă, cu funcțiuni mixte: de învățământ, pentru cazare, respectiv de birouri -administrativ, cu un regim de înălțime Sth+P+7E

- Tencuiala exterioară este căzută pe fațada E pe o porțiune de apx. 5 mp sub unul dintre geamurile de la etajul 3 pe casa scării secundară; în zona învecinată există tencuială care încă nu a căzut dar este desprinsă de zidărie și trebuie îndepărtată cu ocazia intervenției.

- Glaful exterior de protecție din dreptul geamului sub care e căzută tencuiala nu există și necesită reconstruire.

- Tencuiala exterioară este deteriorată pe elementele de rezistență de pe terasa camerei lifturilor etaj 7, sunt vizibile armăturile grinzilor (partea inferioară)

- Hidroizolația terasei camera lifturilor neconformă – sunt infiltrații de apă la etajul 6 pe plafon pe holul căminului A2.

- Hidroizolația acoperișului din panouri sandwich de la etajul 7 deasupra sălii E710 neconformă – sunt infiltrații de apă la etajul 7 pe holul căminului A2.

- Elementele metalice ale instalației de hidranți interiori de la nivelul etajelor 4, 5 și 6 sunt incomplet acoperite cu vopsea și prezintă urme de rugină.

  - Situația propusă

    - Lucrările se vor executa în funcție de activitățile de învățământ și auxiliare în desfășurare, conform orar și program de lucru.

    - Lucrări de reparații care vor consta în:

      - Lucrări de reparații tencuieli exterioare fațadă, terasa casei lifturilor

- Desfacere tencuieli exterioare desprinse de zidărie sau degradate (terasă cameră lift și fațadă E) doar cele care sunt desprinse de zidărie – estimat 50 mp.

- Curățare armătură, grinzi respectiv stâlpi, de rugină, cu peria de sârmă (manual sau mecanizat) și protejarea acestora cu mortar special pentru protecție armături – 75 ml.

- Aplicare beton de recondiționare cu fibre de armare și aditivi pentru aderență – estimat 20 mp.

- Reparații tencuieli exterioare terasă cameră lift și fațadă Est (dacă este cazul) cu mortar special de var ciment pentru exterior – estimat 10 mp.

- Reconstruirea prin turnare pe loc a glafului exterior din mozaic șlefuit la fațadă Est – estimat 4 ml.

- Reparații glaf geam exterior casa liftului – estimat 3 ml.

- Tencuieli exterioare (spriț, grund, tinci) cu mortar de var ciment de exterior la grinzi, stâlpi, pereți pe terasa camerei lifturilor și fațadă E etaj 3 – estimat 50 mp

- Tencuială exterioară de suprafață cu terasit, ciment alb și pigment bej inclusiv stratul de amorsă sau tencuieli decorative pentru exterior, cu efect calcio vecchio, culoare bej sau foarte apropiată de stratul existent, granulație minimum 4 mm  – estimat 50 mp

- Demontarea din perete a scarii metalice exterioare din 3 trepte, lățime 1m – 1 buc.

- Înlocuirea treptelor din dulapi de rășinoase de 5 cm grosime, 0,3 m lățime, cu dulapi din lemn de rășinoase, șfefuiți și lăcuiți cu soluții de exterior – estimat 3 ml.

- Curățare scară metalică de rugină, cu peria de sârmă (manual sau mecanizat) și protejarea acesteia cu 2 straturi de grund și 2 straturi de vopsea gri sau neagră pe bază de diluant – estimat 1 mp.

- Remontarea scării metalice și fixarea ei în perete cu dibluri și holzșuruburi – 1 buc.

      - Hidroizolații terasă camera lifturilor și acoperiș 710

- Aplicarea de straturi de hidroizolație lichidă peste carton bitumat pe terasa camerei lifturilor – estimat 25 mp

- Aplicarea de straturi de hidroizolație lichidă peste carton bitumat în jgheab acoperiș etaj 7 deasupra sălii 710 pentru etanșarea gurii de scurgere pluvială – estimat 1 mp

- Siliconare cu mastic special pentru etanșare deasupra profilului perimetral de protecție terasă camera lifturilor – estimat 17 ml

      - Vopsitorii elemente metalice

- Curățare cu peria de sârmă a țevilor (diametru 2,5 țoli) instalației de hidranți interiori de pe etajele 6, 5 și 4 – estimat 25 ml.

- Curățare cu peria de sârmă a cutiilor pentru furtun aferente instalației de hidranți interiori de pe etajele 6, 5 și 4 – 10 buc.

- Vopsitorii cu vopsea roșie pe bază de diluant a elementelor ce aparțin instalației de hidranți interiori descrise la punctele anterioare (țevi – 25 ml. și cutii furtun hidranți – 10 buc.)

      - Execuția lucrării se va face etapizat, cu respectarea prevederilor detaliate mai jos, nelimitativ:

- Se va instala schelă metalică tubulară, acolo unde normele impun, atât pe fațada Est pentru desfacerea și refacerea tencuielii exterioare căzute de la etajul 3, inclusiv eșafodaj din lemn pentru sprijinirea schelei tubulare pe acoperiș, cât și pe terasa casei lifturilor pentru refacerea tencuielilor exterioare.

- Aderența straturilor de tencuială la stratul suport se va verifica prin ciocănire cu un ciocan de lemn; un sunet de - gol - dovedește necesitatea intervenției și impune verificarea întregii suprafețe.

- Tencuielile desprinse de zidărie de pe fațada Est etajul 3 vor fi desfăcute pe întreaga suprafață afectată și vor fi refăcute cu mortar de var ciment de exterior conform tehnologiei clasice (se va aplica strat de șpriț, grund și tinci); se vor lua măsuri de protecție a hidroizolației existente prin montarea de folii de protecție și plăci din OSB sau similare;

- Se va desface tencuiala desprinsă de zidărie pe suprafețele (grinzi, stâlpi, pereți) de pe terasa camerei lifturilor etaj 7 și din zonele învecinate (dacă este cazul); se va desface materialul degradat pâna la betonul sănătos, cu mijloace manuale sau mecanice și se va pregăti corespunzător în vederea aplicării sistemului de mortare de reparații prin buciardare, suflare cu aer comprimat și spălare abundentă cu jet de apă; se vor lua măsuri de protecție a hidroizolației existente prin montarea de folii de protecție și plăci din OSB sau similare;

- Stratul de beton trebuie să fie curat, fără praf sau impurități, fără particole friabile sau agregate desprinse; eventualele armături dezvelite se vor curăța temeinic cu peria de sârmă sau peria oală rotativă până nu mai prezintă urme de rugină, resturi de agregate sau liant cimentos; după îndepărtarea completă a segregării este necesară udarea temeinică a stratului de beton pe zonele care necesită a fi reparate; armăturile se pasivizează anticoroziv prin aplicarea prin pensulare a produsului Sika Mono Top 910N sau echivalent calitativ, în două straturi câte 1 mm grosime fiecare; dupa pasivizare se trece la amorsarea zonei adiacente de beton care necesită reparare, prin aplicare de Sika Mono Top 901N sau echivalent cu ajutorul unei bidinele cu păr semi-aspru, pe suportul umezit în prealabil, când acesta are un aspect umed mat (nu sticlos); consumul estimativ pentru produsul cimentos monocomponent este de 1,75 kg/mp/1 mm grosime strat;

- Reparația propriu zisă se va executa cu mortare de reprofilare , aplicabile cu gletiera netedă ca masă de șăaclu, în straturi succesive de grosimi corelate cu dimensiunile maxime ale granulelor, straturile de mortar de reprofilare se aplică imediat după aplicarea punții de aderență atâta timp cât aceasta este încă umedă, având aspect umed mat); mortarele de reparații și reprofilări cu aplicare umedă sunt mortare monocomponente pe bază de ciment modificat polimeric, armate cu fibre sintetice; în funcție de granula materialului se pot aplica straturi de grosime maximă diferită (20 mm sau 40 mm  în funcție de granulă), consumul estimat este 19 kg/mp/10 mm grosime strat; după aplicare se va lăsa să tragă și se va finisa prin drișcuire (ne se folosește apă); a nu se expunde la radiații solare directe sau la temperaturi ridicate, în aceste situații se vor uda cu apă împotriva formării micro-fisurilor; temperaturile de aplicare sunt +5 - +30 grade Celsius;

- Fisurile, crăpăturile, umflăturile, ce există la grinzi, stâlpi sau pereți exteriori, se curăță în profunzime, se chituiesc și șpăcluiesc cu mortar de var ciment pentru exterior sau adeziv de exterior astfel încât să rezulte un aspect exterior cât mai aproape de cel existent.

- Pe toate suprafețele din beton recondiționate, sa va aplica amorsă de exterior și tencuială de exterior de tip terasit, sau tencuială decorativă cu efect calcio vecchio, culoare bej, granulație min. 4 mm, trebuind să rezulte o suprafață cu aspect cât mai apropiat de cea existentă; în cazul în care stratul superficial exterior nu are aceeași culoare cu cel existent, se va aplica vopsea lavabilă de exterior pe toată suprafața pentru obținerea unui aspect exterior corespunzător.

- Pe fațada Est se va monta un glaf, de lungime apx.4 ml. și lățime apx.250 mm, din mozaic turnat pe loc și șlefuit, se va chitui spațiul dintre profilul pvc și glaf cu silicon / chit special de exterior elastic rezistent la UV și mortar hidroizolant.

- Țevile metalice parte componentă a instalației de hidranți interiori, cutiile hidranților interiori se vor curăța cu perie de sârmă și hârtie de șlefuit, se vor grundui și vopsi cu vopsea pentru metal pe bază de diluant de culoare roșie.

- Pe terasa camerei lifturilor se va demonta scara metalică existentă, se va spăla stratul existent cu jet de apă sub presiune, se va usca foarte bine suportul - membrana bituminoasă.

- După uscare se va aplica un strat de membrană lichidă pe toată suprafața, inclusiv pe suprafețele verticale, un strat de plasă de armare din fibră de sticlă sau echivalent înglobată în membrană lichidă și un strat final de membrană lichidă pentru sigilare.

- Se va aplica mastic flexibil special pentru sigilarea profilului perimetral pe întreg conturul terasei, acolo unde este montat profilul; dacă există porțiuni care nu sunt prevăzute cu profil de protecție perimetrală atunci acesta se va monta și se va sigila cu mastic special.

- Se va curăța cu peria de sărmă, se va șlefui și vopsi prin aplicarea a 2 straturi de grund pentru metal și 2 straturi de vopsea neagră pe bază de diluant, se va remonta scara metalică existentă în poziția inițială și se va fixa corespunzător în perete; se vor înlocui dulapii din lemn de rășinoase cu dulapi slefuiți și protejați corespunzător.

      - Materialele folosite:

  - Mortar de var ciment pentru tencuieli exterioare;

  - Terasit în amestec cu ciment alb și pigment de culoare bej astfel încât să rezulte un material cu textura și culoarea fațadei existente sau tencuială decorativă cu efect calcio vecchio, culoare bej, granulație min.4 mm cât mai aproape de culoarea fațadei existente;

  - Amorsă de exterior compatibilă cu tencuiala de exterior;

  - Mortar de reparații și reprofilări, monocomponent pe bază de ciment modificat polimeric, cu aplicare umedă, armat cu fibre sintetice, granulație max. 2 mm sau 4 mm;

  - mortar special pentru protecția barelor de armătură din fier beton (mortar cimentos monocomponent), aplicare cu pensula după diluție corespunzătoare conform fișei tehnice;

  - Grund pentru metal și vopsea pentru metal de culoare neagră și roșie;

  - Lac incolor pentru exterior;

  - Dulapi de rășinoase 5 cm grosime;

  - Hidroizolație lichidă care include:

- amorsă bicomponentă (A+B) ca strat suport pentru hidroizolații

- strat de bază – membrană lichidă mono-componentă, cu aplicare la rece, pe bază de poliuretan sau echivalent

- armătură pe bază de fibră de sticlă sau echivalent

Toate materialele vor fi corespunzătoare HG nr.668 / 2017 privind stabilirea condițiilor pentru comercializarea materialelor pentru construcții.

3.4.Alte specificații

- În cadrul propunerii tehnice va fi prezentat devizul ofertă, vor fi cuprinse toate cheltuielile directe, indirecte materialele, uneltele, accesoriile și operațiunile necesare executării complete și de calitate a lucrărilor, incluzând toate categoriile de activități, manipulare manuală, montare demontare schelă metalică dacă este cazul, lucrări, materiale, transport, inclusiv evacuare deșeuri rezultate, materiale necesare protejării bunurilor achizitorului în timpul execuției - folii plastic, benzi adezive etc.

- În lista de materiale, parte componentă a Devizului ofertă, se vor preciza explicit tipul, denumirea, cantitatea şi prețurile materialelor ce vor fi utilizate. Operatorul economic va include in cadrul propunerii tehnice:

F 3- lista cantități de lucrări;

C6- lista consumuri de resurse materiale;

C7- lista consumuri cu mâna de lucru;

C8- lista consumuri de ore funcționare utilaje de construcții;

C9- lista consumuri privind transportul;

Recapitulație.

- Decontarea lucrărilor se va face la cantități real executate pe baza devizului verificat și semnat de persoana împuternicită de universitate să urmărească execuția lucrărilor.

- Operatorul economic, în calitate de executant al lucrării, este obligat să prezinte la recepția la terminarea lucrărilor declarații de performanță, declarații de conformitate sau agremente tehnice pentru materialele achiziționate: vopsea lavabilă, tencuială de exterior, terasit sau tencuială decorativă, mortar special pentru protecția barelor de armătură din fier beton, amorse, hidroizolanți, masticuri, etc.

- Lucrările ce devin ascunse se decontează numai dacă au fost consemnate în procesul verbal de lucrări ascunse (ex: desfacere respectiv refacere de tencuieli, amorse, protejare armături metalice grinzi, stâlpi terasă, straturi intermediare de hidroizolație, etc);

- Articolele din ofertă vor cuprinde toate materialele mărunte necesare execuției lucrărilor. Nu vor fi admise în perioada de execuție cantități suplimentare de materiale, pentru execuția lucrărilor și / sau categorii de lucrări;

- Livrarea si utilizarea unor materiale / produse de calitate inferioară sau cu alte caracteristici tehnice și/sau funcționale, dă dreptul autorității contractante de a le refuza și de a solicita înlocuirea acestora cu produse care să respecte caracteristicile solicitate la prețurile ofertate.

- Deșeurile rezultate nu se vor depozita în incinta imobilului Sediul Central. La sfârșitul fiecărei zile de lucru, executantul are obligația de a face curățenie în spațiul unde lucrează și de a evacua deșeurile rezultate, selectiv așa cum este prevăzut de legislația în vigoare.

- În zonele unde se vor desfășura lucrările, executantul are obligația să asigure protejarea de praf sau moloz a mobilierului (dacă este cazul), inclusiv a pardoselii (parchet laminat, gresie) cu folii pvc; executantul va asigura mutarea tuturor obiectelor aflate în spațiile unde va lucra (ex: mese, scaune, stingătoare, etc), astfel încât să-și creeze spațiul necesar pentru execuția lucrărilor în condiții optime. Se va avea în vedere ca tâmplăria să nu fie deteriorată în cursul executării lucrărilor. Este obligatoriu ca uşile și ferestrele să fie protejate cu folie pvc în timpul reparațiilor și vopsitoriilor. Elementele de feronerie se vor proteja în timpul executării lucrărilor prin învelirea lor în materiale de protecţie. Dozele, corpurile de iluminat, hidranții interiori și alte accesorii montate pe perete se vor proteja corespunzător împotriva murdăririi cu vopsea lavabilă și/sau amorsă;

- În zona unde se va instala schela metalică tubulară, pe acoperișul clădirii din zona de Est (P+1) respectiv terasa camerei lifturilor, se vor lua măsuri de protejare a hidroizolației cu folie pvc, de cel puțin 1 mm grosime și 3 ml lățime respectiv 2,6 ml, pe toată lungimea fațadei respectiv terasei, precum și dulapuri de lemn sau plăci de OSB pe cel puțin aceeași suprafață; a se avea în vedere unghiul de înclinare al acoperișului pe suprafața unde se va monta schela metalică pe fațada E. În cazul în care, după terminarea lucrărilor, se constată deteriorări ale hidroizolației, acestea vor fi remediate imediat de către executant.

- Transportul de materiale si aprovizionarea la locul de execuție, va fi suportat de către executant;

- Lucrările vor fi executate corespunzător, atât în ceea ce privește calitatea execuției cât și a folosirii de materiale de construcții de foartă bună calitate, conform precizărilor din prezentul caiet de sarcini.

- Toate lucrările prevăzute în prezentul caiet de sarcini, cât și cele ce pot apărea în timpul execuției vor fi conforme cu prevederile standardelor de stat, ale normativelor, ale prescripțiilor tehnice și normelor tehnice de protecția muncii în vigoare.

3.5.Cerințe privind materialele si echipamentele

- Materialele utilizate la executarea tencuielilor, reparaţiilor, hidroizolațiilor şi vopsitoriilor vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor şi normelor admise în România.

- În lista de materiale, parte componentă a Devizului ofertă se vor preciza explicit tipul, denumirea, cantitatea şi preturile materialelor ce vor fi utilizate: tencuială și amorsă de exterior, materialele pentru tencuieli, mortare de reprofilare, produse cimentoase monocomponente cu rol de protecție a armăturilor împotriva coroziunii,  amorse, grunduri, hidroizolația lichidă, vopselurile și grundurile pentru metale, etc.

- Livrarea, transportul, manipularea şi depozitarea materialelor - Materialele livrate vor fi însoțite de declarația de performanță, declarația de conformitate sau agrementul tehnic și certificatele de garanție. Executantul trebuie să-şi organizeze în aşa fel transportul, depozitarea şi manipularea materialelor şi produselor încât să elimine posibilitatea degradării acestora, astfel că, în momentul punerii lor în operă, acestea să corespundă condițiilor de calitate impuse atât prin caietul de sarcini cât şi prin normativele în vigoare.

- Transportul în clădire, respectiv ridicarea materialelor la etajele superioare va fi admis numai în intervalul orar 07:30 - 15:30. Nu este permisă montarea pe fațade de instalații de ridicare pentru materiale și/sau persoane. Nu este permisă depozitarea materialelor pentru întreaga lucrare în imobilul achizitorului. Executantul va aduce numai materialele ce vor fi puse în operă în ziua în curs.

- Echipamente, unelte, personal - Pentru executarea tuturor categoriilor de lucrări (reparaţii, tencuieli, hidroizolații, zugrăveli) se vor utiliza unelte si echipamente profesionale. În încăperile cu înălțimea mai mare de 3 m, unde vor fi executate lucrări, este nevoie de schele metalice tubulare cu balustrade de protecție. Pentru realizarea reparațiilor și tencuielilor exterioare este necesară utilizarea de schele. Acestea precum și modalitatea lor de utilizare trebuie să respecte toate prevederile legale inclusiv cele prevăzute de legislația de securitate și sănătate în muncă, legate de lucrul la înălțime.

- Costurile cu echipamentele folosite (schelă pentru execuţia lucrărilor la înălţimi ce depăşesc statura umană, echipamente de malaxare/amestecare, etc.) vor fi precizate în mod explicit în devizul ofertă. Pentru executarea lucrărilor executantul va utiliza personal de specialitate, abilitat pentru fiecare categorie de lucrări (reparații, tencuieli, hidroizolații, vopsitorii). În cadrul ofertei acesta va prezenta explicit numărul de personal alocat.

  - Cerințe Protecția Muncii

- Pe parcursul îndeplinirii contractului se vor respecta în mod obligatoriu Normele de Protecția Muncii conform legislației în vigoare.

- Se va respecta Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă.

- Normele de Prevenirea și Stingerea Incendiilor și Protectia Mediului, atât cele generale, cât și cele care sunt în vigoare în domeniul educației, precum și cele specifice construcțiilor, inclusiv cele privind lucrul la înallțime, pe schelă.

- Hotărârea 1425/2006 privind aprobarea Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006.

- Pe întreaga perioadă de execuție a lucrării, reprezentantul SSM al universității este ing. Savu Camelia, tel.  0755.047.472.

IV. VALOAREA ESTIMATĂ A ACHIZITIEI

Valoarea totala estimată a achiziției directe „Lucrări de reparații tencuieli exterioare fatada camin A2, hidroizolații terasa camerei lifturilor și acoperiș, vopsitorii elemente metalice” Sediul Central al Universității Maritime din Constanța, str. Mircea cel Bătrân, nr.104, Constanța” 43.000 lei fara TVA.

- OBLIGAȚII ȘI CERINȚE PRIVIND EXECUȚIA

- Executantul va demonstra faptul că deține experiența și capacitatea să presteze și să execute eficient, prompt, într-o maniera profesională, prudentă și competentă și în conformitate cu cea mai bună practică industrială și acceptă să pună la dispoziție întregul personal abilitat și resurse tehnice, de-a lungul perioadei de derulare a contractului.

- Executantul va participa la recepția cantitativă si calitativă la terminarea lucrărilor și recepția finală.

- CONDIŢII DE CALITATE, VERIFICAREA SI RECEPŢIA LUCRĂRILOR

- Pe parcursul execuției lucrărilor se verifică în mod special de către achizitor:

- îndeplinirea condițiilor de calitate a suprafețelor suport;

- desfacerea tuturor suprafețelor de tencuială desprinsă de zidărie respectiv, nu trebuie să sune ca un gol, se va întocmi proces verbal de recepție de lucrări ascunse și fotografii care să probeze calitatea lucrărilor;

- calitatea principalelor materiale introduse în execuţie conform standardelor şi normelor interne de fabricaţie;

- recepţia lucrărilor se va face după uscarea perfectă a acestora, dar nu mai devreme de 24 de ore de la finalizare;

- eventualele lucrări care nu respectă condiţiile prevăzute în caietul de sarcini sau condiţiile de calitate vor fi refăcute sau remediate.

- Verificarea tencuielilor decorative respectiv „calcio vecchio” se va face prin:

- verificarea tehnologiei de aplicare a stratului „calcio vecchio” și de pregătire a suprafeţelor (curăţirea, şlefuirea, chituirea rosturilor, etc) ce se va face prin sondaj;

- examinarea vizuală a suprafeţelor, urmărindu-se: aspectul general (acelaşi ton de culoare pe întreaga suprafaţă, acelaşi aspect pe întreaga suprafaţă, fără pete, desprinderi, cute, proeminenţe/planeitate, scurgeri, umflături, aglomerări de coloranţi, fără neregularităţi din chituire sau şlefuire, etc);

- TERMENUL DE EXECUȚIE

- „Lucrări de reparații tencuieli exterioare fatada camin A2, hidroizolații terasa camerei lifturilor și acoperiș, vopsitorii elemente metalice”, la Sediul Central al UMC se vor executa în termen de maxim 30 de zile lucrătoare, începând cu ziua următoare emiterii ordinului de începere a lucrării (emitere in maximum 3 zile de la constituirea garanției de bună execuție).

- Programul de lucru va fi stabilit de comun acord între părți.

- MOD DE PLATĂ

    - Plățile se vor face din/în cont de trezorerie în maxim 30 de zile de la data semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor de execuție, fără observații din partea reprezentanților desemnați de universitate (achizitorului). Nu se efectuează plați în avans.

- TERMENUL DE GARANȚIE

- Termenul de garanție a lucrărilor: 3 ani de la data semnării fără observații din partea achizitorului a  Procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă la terminarea lucrărilor și va acoperi orice defect al materialelor, sau/și manoperei în timpul perioadei de garanție, până la recepția finală, semnată fără observații din partea achizitorului.

- În perioada de garanţie, achizitorul are dreptul de a notifica imediat executantului în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie (ex: fisuri, crăpături, sau alte defecte). La primirea unei astfel de notificări, executantul are obligaţia de a constata defecţiunea în maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la solicitare.

- În perioada de garanţie, executantul are obligaţia de a remedia neconformitatile în maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la constatare, fără costuri suplimentare pentru achizitor.

- Vizitarea amplasamentului

    - În vederea întocmirii corespunzătoare și complete a propunerii tehnice și financiare, operatorii economici interesați să depună ofertele au posibilitatea sa viziteze amplasamentului, pentru a efectua măsurători și a evalua pe propria răspundere, cheltuială și risc, situația de pe teren, în vederea obținerii tuturor datelor necesare.

    - Vizitarea amplasamentului se va face în prezența reprezentanților universității Șef Serviciu Tehnic - ing. Nedelcu Narcis-Lucian, tel. 0754.065.176, sau ing.Carmen Gheorghe, tel. 0754.065.173 sau Adm.Sandu Daniela, tel. 0755.885.879.

PO-16-03_F5, Editia: II, Revizia:2

- CONDIȚII DE PARTICIPARE

- Termen de valabilitate ofertă: minim 60 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

- Criteriul pentru atribuirea contractului este "pretul cel mai scazut”, cu respectarea tuturor conditiilor minime detaliate in cadrul documentatiei de participare - anunt publicitar, caiet de sarcini, formulare si contract.

- Termen limită de depunere oferte conform anunt publicat in SEAP și postat pe site-ul universității

- Ofertele pot fi depuse/transmise:

  - In plic sigilat la Sediul Universității Maritimă din Constanța (Sediul central) - Rectorat, mun. Constanța, str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, jud. Constanța, cod poștal 900663, unde va primi un număr de înregistrare cu specificarea orei la care a fost depusă oferta, în plic sigilat, ștampilat și inscripționat. Pe plicul/pachetul exterior se vor scrie următoarele informații:

•   Universitatea Maritimă din Constanța – Rectorat, mun. Constanta, str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, jud. Constanța, cod poștal 900663.

•    Numărul de exemplare: 1 (unu).

• Oferta pentru Anunțul publicitar privind „................................... ,după caz, LOT/LOTURI: .........................”„A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE …………………….....................................

(ziua/luna/anul, ora) (data si ora limita de depunere a ofertelor, specificata in anuntul publicat in SEAP)

sau

  - pe adresa de e-mail achizitii @cmu-edu.eu

Riscurile transmiterii ofertei cad in sarcina operatorului economic. Pentru ofertele transmise pe e-mail, operatorii economici vor solicita telefonic la data/ora transmiterii, confirmarea primirii e-mail-ului de catre autoritatea contractanta.

- Ofertele depuse după data limită de depunere a ofertelor nu vor fi luate în considerare si vor fi respinse.

- Dacă ofertantul care va fi desemnat castigator este înscris în SEAP, acesta va posta oferta și în sistem, în catalogul de produse, sub denumirea mai sus mentionata.

- Operatorii economici vor urmări site-ul universității https://cmu-edu.eu/anunturi-publicitate/ și/sau Anunțul de publicitate din SEAP, pe perioada cuprinsă între data publicării anunțului de publicitate și termenul limită de depunere a ofertelor, unde autoritatea contractanta poate posta clarificări la documentația de atribuire.

- Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și a documentelor care o însoțesc.

- Oferta trebuie să conțină:

- Scrisoarea de înaintare (Formular PO-16-03_F6, Editia: II, Revizia: 2)

- Declaratia pe propria raspundere (PO-16-03_F9, Editia: II, Revizia: 2)

- Propunerea financiară exprimata in lei (PO-16-03_F7, Editia: II, Revizia: 2)

- Propunerea tehnica trebuie să corespundă cerințelor minime prevăzute în caietul de sarcini. Ofertantul va prezenta o detaliere a lucrarilor, care sa acopere minim cerintele autoritatii contractante, având in vedere toate componentele si specificațiile caietului de sarcini, va fi insotita de devizul oferta care va cuprinde toate cheltuielile directe, indirecte si operațiunile necesare in vederea executarii lucrarilor incluzand toate categoriile de activitati, lucrări, servicii, materiale, transport, etc si va include grafic de executie.

- Certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă instanța competentă, ACTUALIZAT, din care să reiasă că ofertantul are ca obiect de activitate principal, sau secundar, prestarea serviciilor / executarea lucrarilor similare celor solicitate prin prezenta documentație de atribuire. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în clasificarea CAEN (cazul persoanelor juridice/fizice romane)/in clasificarea NACE din țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul (cazul persoanelor juridice/fizice străine).

- Modul de prezentare al ofertei:

- Modul de prezentare a propunerii tehnice

- Se va prezenta în scris, având în vedere toate componentele și specificațiile Caietului de sarcini.

- Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat și complet în corelație cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini, astfel încât acestea să permită identificarea cu ușurință a corespondenței ofertei cu cerintele autoritatii contractante si va include grafic de executie.

- devizul oferta care va cuprinde toate cheltuielile directe, indirecte si operațiunile necesare in vederea executarii lucrarilor incluzand toate categoriile de activitati, lucrări, servicii, materiale, transport, etc. si va include listele mentionate in caietul de sarcini

- Ofertanții care participă la achiziție înțeleg să ofere numai produse/servicii/lucrari care să îndeplinească cerințele minime solicitate.

- Modul de prezentare a propunerii financiare

- Actul prin care operatorul economic își manifesta voința de a se angaja din punct de vedere juridic în relația contractuală cu autoritatea contractantă, îl reprezintă Formularul de oferta PO-16-03_F7, Editia: II, Revizia: 2.

- Propunerea financiară va fi exprimata in LEI cu și fără TVA.

- Autoritatea contractantă poate solicita, pe parcursul perioadei de evaluare a ofertelor, clarificări/completări ale Documentelor de calificare și/sau Propunerii tehnice și/sau Propunerii financiare, conform cerințelor autorității contractante, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 din Legea 98/2016.

- Angajamentul legal prin care se angajează cheltuielile aferente achiziţiei directe va lua forma unui contract de achiziţie publică (achiziția se consideră atribuită numai după semnarea contractului de către ambele părți)

- Oferta depusa de un operator economic pe numele căruia Universitatea Maritimă din Constanța a emis, în ultimul an Document constatator privind neîndeplinirea/îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor contractuale, va fi respinsa.

- Ofertantul declarat câștigător, va constitui, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de către părți, garanție de bună execuție în cuantum de 10% din valoarea contractului, exclusiv T.V.A., pentru toată durata contractului, respectiv până la semnarea fara observatii de catre achizitor a procesului verbal de recepție cantitativa si calitativa.

- Garantia se poate constitui cash, prin depunere de numerar la casieria UMC, prin OP în contul de trezorerie RO74TREZ2315005XXX010741, CIF 2747321 sau orice alt instrument de garantare. Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabila.

- Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretenții asupra garantiei, prin notificarea pretentiei oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îsi indeplineste obligatiile asumate prin contract.

- Autoritatea contractanta se obligă să restituie garanţia de bună execuţie după cum urmează:

- 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă achizitorul nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

- restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finala, semnat de achizitor fara observatii.

C. FORMULARE

PO-16-03_F6, Editia: II, Revizia: 2

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)   		                     		 Înregistrat la sediul autorității contractante

Nr. __________ / __ . __ . _________

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către,  ___________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a anunțului publicitar, publicat în SEAP cu nr ……………………..…………...

(nr. anunț publicitar din SEAP)

privind atribuirea contractului ...............................................................................................

(denumirea contractului de achiziție publică)

noi ............................................................................................................... vă transmitem alăturat următoarele:

(denumirea/numele operatorului economic)

1. Coletul sigilat și marcat în mod vizibil conținând oferta, în original.

2. Informații în legătură cu atribuirea contractului mai sus menționat:

2.1. numele și prenumele persoanei/persoanelor împuternicite să semneze documentele pentru prezenta achiziție: ...………………….....................................................

2.2. numele și prenumele persoanei/persoanelor împuternicite să reprezinte ofertantul la ședința de deschidere: …………………………………………………………........

2.3. adresa pentru corespondență valabilă pentru comunicare la prezenta achiziție:........…......................................................................................................................

2.4. telefon valabil pentru comunicare la prezenta achiziție: …………..........................

2.5. fax valabil pentru comunicare la prezenta achiziție: …………….............................

2.6. e-mail valabil pentru comunicare la prezenta achiziție: ………...............................

Data completării ......................

Operator economic,

.............................................................                                                                                                                                      (numele/denumirea operatorului economic)

...............................................................................

(nume, semnătura autorizată și ștampila)

PO-16-03_F7, Editia: II, Revizia: 2

OPERATOR ECONOMIC

________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către _________________________________________________________

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Domnilor,

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului _________________________________________________, ne oferim ca, în conformitate                      (denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația de atribuire, să executam ______________________________________________, pentru suma de _________________ (moneda ofertei)

(denumirea lucrarilor)                                                                           (suma in litere si in cifre)

plătibilă după recepția la terminarea lucrarilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de _________________________.

(suma in litere si in cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să executam lucrarile conform propunerii tehnice.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de  _________________________________

(durata in litere și cifre)

zile, respectiv până la data de ___________________________, și ea va rămâne obligatorie pentru noi

(ziua/luna/anul)

și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică, aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Precizam că:

_    |_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat, marcat în mod clar "alternativă";

_     |_|  nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data _____/_____/_____

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez

(semnătura)

oferta pentru și în numele ____________________________________.

(denumirea/numele operatorului economic)

Ofertant

..............................................................

(nume, prenume, semnătura autorizată, ștampilă)

PO-16-03_F9, Editia: II, Revizia: 2

OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

privind

,,...................................................................................................................................”

(denumirea achiziției)

Subsemnatul................................................................................... reprezentant legal al operatorului economic ....................................................., declar pe propria răspundere sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice că:

- Deținem toate autorizațiile impuse de legislația în vigoare, necesare derulării contractului;

- Deținem experiența și capacitatea tehnică, să executăm obligațiile contractuale eficient, prompt într-o manieră profesională, prudentă și competentă, în conformitate cu cerințelor impuse prin documentatia de atribuire, în conformitate cu cea mai bună practică industrială și legislația specifică în vigoare și acceptăm să punem la dispoziție intreaga dotare și personalul specializat de-a lungul perioadei de execuție a contractului;

- Nu ne aflam în niciuna din situațiile menționate la art 164 alin (1), 165 alin (1), 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

- Declarăm că prețul ofertat este corespunzător în totalitate, reprezintă prețul ferm, fără niciun fel de excluderi si include toate costurile directe și indirecte pentru pentru furnizarea/prestarea/executarea completă, de calitate și corespunzatoare a contractului.

5. Societatea pe care o reprezint __________________________________are achitate la zi toate obligatiile

(denumirea operatorului economic)

de plata catre Bugetul consolidat al Statului si catre Bugetul Local si nu avem datorii restante la data prezentei.

Intocmita intr-un exemplar, pe propria raspundere, cunoscand ca declaratiile inexacte sunt pedepsite conform legii.

Data        ………………………………….

(numele, prenume).............................................................................

(funcţia)..............................................................................................

(semnătura reprezentant legal, ștampila)...........................................

CONTRACT DE LUCRĂRI

      - Părţile contractante

În temeiul art.7 alin.(5) din Legea nr.98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice și art.43-46 din Normele metodologice din 2 iunie 2016 de aplicare aprevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de lucrări, între

Universitatea Maritimă din Constanţa, cu sediul în mun. Constanţa, str. Mircea cel Batrân, nr.104, telefon +40 241/664740, fax +40 241/617260, cod fiscal 2747321, cont  RO18TREZ23F650601200200X deschis la Trezoreria Constanţa, reprezentată prin  Rector, Prof univ. dr. ing. Violeta Vali CIUCUR, în calitate de achizitor, pe de o parte,

şi

__________________________ cu sediul în ____________________________, număr de înmatriculare ___________________, cod unic de înregistrare ________________, tel _____________, fax ______________, cont __________________________ Trezoreria ___________________, reprezentată prin __________________, în calitate de executant, pe de o parte.

2. Definiţii

2.1 – În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

- contract –prezentul contract şi toate anexele sale;

- achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

- preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;

- amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;

- forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

- zi - zi calendaristică; an - 365 zile.

- act adiţional - document prin care se pot  modifica termenii şi condiţiile contractului de lucrari.

- penalitate contractuală – despăgubirea stabilită în contractul de lucrari ca fiind plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor din contract.

3. Interpretare

3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

3.3 - Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract .

4. Obiectul şi preţul contractului

4.1.-Obiectul prezentului contract îl constituie executarea si finalizarea Lucrarilor de reparații tencuieli exterioare fatada camin A2, hidroizolații terasa camerei lifturilor și acoperiș, vopsitorii elemente metalice, in spatiile universitatii la Sediul Central, conform cu cerintele caietului de sarcini, propunerea tehnica și financiara, anexe la prezentul contract, în perioada convenita şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract

4.2 – Preţul total convenit pentru îndeplinirea completa, de calitate si conforma a contractului, plătibil executantului de către achizitor, este de ________________ lei la care se adaugă TVA în valoare de ___________ lei, conform ofertei executantului, anexă la contract.

4.3 – Pretul contractului cuprinde toate cheltuielile directe si indirecte aferente și toate cheltuielile generate de orice altă categorie de activități măsurători, evaluări, materiale, schele, lucrări, transport, etc. în vederea executării unor lucrări complete, de calitate si conforme.

4.4 - Preţul total al contractului poate varia in functie de lucrarile real executate care vor rezulta din masuratori.

5. Durata contractului

5.1 – (1) Lucrarile ce fac obiectul prezentului contract vor fi executate în termen de __________ zile lucratoare, începând cu ziua mentionata in ordinului de începere al lucrării, dupa constituirea garanției de bună execuție, in conformitate cu prevederile art 14.

5.2 – Prezentul contract rămâne valabil dupa termenul specificat la art. 5.1, pe toata perioada de garantie a lucrarilor, in conformitate cu prevederile art 13.

6. Documentele contractului

  - - Documentele contractului sunt:

- Documentatie de atribuire, caietul de sarcini, cerintele achizitorului din anuntul de publicitate;

- propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare;

- garantia de buna executie

- graficul de executie (daca e cazul)

- alte documente pe care părțile le înțeleg ca fiind ale contractului, dacă este cazul:

6.2. Orice contradicţie ivită între documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinii de prioritate stabilită la art. 6.1.

7. Caracterul confidențial al contractului

7.1 - Fără a aduce atingere derulării şi execuţiei prezentului contract, ambele parti contractante au obligaţia de a asigura garantarea protejării acelor informaţii pe care cealalta parte le precizează ca fiind confidenţiale, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informaţii ar prejudicial interesele legitime ale partii.

8. Obligaţiile principale ale executantului

8.1. (1) Executantul se obligă să execute si sa finalizeze obiectul contractului si sa remedieze viciile ascunse cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, în perioadele convenite, in conformitate cu legislaţia în vigoare aplicabila obiectului contractului, cu obligaţiile asumate prin prezentul contract şi cu caietul de sarcini, propunerea tehnica și financiara, anexe la prezentul contract. In cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare si nu corespund cerintelor prevazute în caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

(2) Executantul are toate obligatiile mentionate in documentatia de atribuire, document a prezentului contract.

8.2.  (1) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările executate, de a asigura personalul

autorizat, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi pentru indeplinirea contractului.

(2) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legale. Totodată, este răspunzător de calificarea si autorizarea personalului folosit pe toată durata contractului.

(3) Executantul garanteaza ca la data recepţiei, lucrarea executată va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu va fi afectată de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau celor specificate în contract. Se obliga sa garanteze calitatea lucrarilor prin raspundere directa fata de achizitor si autoritati, in conformitate cu actele normative in vigoare.

8.3 – Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în caietul de sarcini pe durata îndeplinirii contractului.

8.4 - Executantul are toate obligatiile prevazute de legea 10/1995 privind calitatea in constructii in calitate de executant.

8.5 - (1) Executantul are obligatia de a efectua, în mod gratuit, remedierea / soluţionarea eventualelor neconformităţi, defectelor sau a neconcordanţelor apărute în fazele de execuţie, cu acordul prealabil a achizitorului, in maxim 5 (cinci) zile lucratoare;

(2) In cazul în care executantul nu remediaza neconformitatile survenite la lucrari sau părți ale acestora, în termenul specificat la alin (1), achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor remedieri vor fi recuperate de către achizitor de la executant.

8.6 – (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la obiectul contractului. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale. Achizitorul poate solicita executantului, cu motive întemeiate să elimine, sa completez, să refaca, sa repare, etc (dupa caz) orice parte a obiectului contractului care nu este conformă.

(2) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

8.7 – Pe parcursul execuţiei lucrărilor executantul are obligaţia

- de a lua toate măsurile pentru asigurarea accesului numai a persoanelor a căror prezenţă în zona de lucru este autorizată şi de a o menţine în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

- de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

8.8 – (1) Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării.

(2) Executantul are obligatia sa participe la recepția lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract (recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală).

8.9 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, utiliza numai produse si materiale insotite de agremente tehnice, declaratii de conformitate, certificate de calitate si orice alte documente care sa ateste conformitatea acestora cu Normativele in vigoare si de a pune la dispozitia achizitorului documentele respective.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

8.10 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

            - de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile in zona de lucru;

            - de a limita zona de lucru astfel incat activitatea achizitorului sa se poata desfasura in bune conditii pe perioada de executie a lucrarilor;

            - de a depozita in mod corespunzator echipamente, instalatii, surplus de materiale si de a le aduna si indeparta pe cele care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale lucrării, ivite într-un interval de 3 (trei) ani de la recepţia lucrării, ca urmare a nerespectării  ofertei tehnice și specificațiilor caietului de sarcini, aferente execuţiei lucrării.

(3) - Deșeurile rezultate nu se vor depozita în incinta imobilului Sediul Central. La sfârșitul fiecărei zile de lucru, executantul are obligația de a face curățenie în spațiul unde lucrează și de a evacua deșeurile rezultate, selectiv așa cum este prevăzut de legislația în vigoare.

8.12 - (1) Executantul se oblige sa lucreze in conformitate cu legislatia si normele in vigoare privind Sanatatea si securitatea muncii, prevenirea si stingerea incendiilor, precum si protectia mediului, in mod special cu Legea 319/2006 – legea securitatii si sanatatii in munca si normele de aplicare, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea 307/2006 – privind apararea impotriva incendiilor si normele de aplicare cu completarile si modificarile ulterioare.

(2) Executantul işi asuma integral responsabilitatea privind acţiunile întreprinse de salariatii săi, care ar putea duce la producerea accidentelor de persoane, precum şi efecuarea oricarei lucrări care prezinta un pericol iminent.

(3) Executantul va asigura luarea tuturor măsurilor ce se impun, în cazul producerii unui accident de munca: raportarea acestuia, cercetarea, respectiv inregistrarea acestuia, pe perioada executarii contractului incheiat intre parti, atat pentru personalul propriu cat si pentru personalul subcontractorilor.

(4) Executantul va desfasura activitatile respectand legislatia privind protectia mediului, nu va evacua substante poluante si va lua toate masurile necesare pentru prevenirea poluarii si scurgerilor necontrolate in sol. Va dispune de materiale necesare si va interveni pe propria cheltuiala in caz de poluare, pentrua reduce contaminarea.

9. Obligaţiile principale ale achizitorului

9.1 – (1) Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant pentru, execuţia și finalizarea obiectului contractului mentionat la art 4.1, în termen de maxim 30 de zile de la semnarea fără observatii, de către achizitor a procesului de recepție cantitativă și calitativă la terminarea lucrarilor pe baza facturii emise de către executant, in / din cont de trezorerie.

(2) In masura in care procesul- verbal de receptie cantitativa si calitativa se semneaza cu observatii, executantul are obligatia de a se conforma observatiilor achizitorului si de a remedia lucrarile executate in acord cu aceste observatii, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data semnarii, cu observatii, a procesului – verbal anterior mentionat. Dupa implinirea termenului de 5 zile lucratoare, in masura in care executantul nu remediaza lucrarile executate in acord cu observatiile Achizitorului, executantul datoreaza penalitati in conditiile convenite in cuprinsul art. 10.1 din Contract. In masura in care executantul se conformeaza obligatiei de remediere anterior aratate, in termenul mai sus convenit, partile vor incheia un proces – verbal, in cuprinsul caruia vor mentiona indeplinirea obligatiei de remediere.

9.2 - (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, următoarele:

            - amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

            - suprafeţele de teren necesare pentru depozitare;

            - căile de acces la amplasament.

            - acces la utilitati

9.3 – (1) Achizitorul are obligatia să verifice prin reprezentanții săi calitatea lucrarilor executate pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si financiara a executantului si cerintele din caietul de sarcini și să confirme prin rapoarte / documentele / proces verbal de predare-primire cantitativa si calitativa.

(2) Achizitorul are obligaţia de a examina lucrările care devin ascunse în cel mult 2 zile de la notificarea executantului si de a refuza lucrari si materiale ce nu satisfac cerintele mentionate documentele contractului.

  - – (1) Achizitorul va pune la dispoziţia executantului cu promptitudine orice facilitati / informaţii şi/sau documente pe care le deţine şi care sunt relevante pentru realizarea contractului. Documente vor fi returnate achizitorului la sfârşitul perioadei de executare a contractului.

(2) Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului.

10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

10.1 - În cazul în care, executantul nu reuşeşte să-şi indeplineasca la termen obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalitaţi, o sumă echivalentă cu 0,01% din preţul contractului, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor, fara nicio formalitate prealabila si fara interventia instantelor de judecata.

10.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit, executantul are dreptul de a aplica penalități de 0,01% pe zi de intarziere din plata neefectuată, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

10.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.

11. Începerea şi execuţia lucrărilor, intârzieri în îndeplinirea contractului

11.1 - Executantul are obligaţia de a începe executia obiectului contractului începand cu data mentionata in ordinului de începere al lucrării emis de achizitor, dupa constituirea garantiei de buna executie.

11.2 - (1) Obiectul contractului trebuie să se deruleze conform graficului de execuţie şi să fie terminat la data stabilită. Datele intermediare prevăzute în graficele de execuţie se consideră date contractuale.

(2) În cazul în care executantul întârzie începerea obiectului contractului, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute în contract, achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

11.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei obiectului contractului şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţii lor şi anume responsabilul tehnic cu execuţia.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de execuție a lucrarilor şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

11.4 - (1) Materialele ce vor fi puse in opera trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de atribuire si execuţie, să corespundă din punct de vedere calitativ si vor fi însoțite de avize/agremente tehnice, certificate de calitate și orice alte documente care să ateste conformitatea acestora

(2) Executantul are obligaţia de a asigura echipamentele, instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru executia lucrărilor.

(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

11.5 - (1) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori lucrări care devin ascunse sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate de catre acesta.

(2) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.

11.6. -  În cazul în care:

- volumul sau natura lucrărilor neprevăzute sal

- condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau

- oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta,

îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie / finalizare a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili prelungire a duratei de execuţie/finalizare la care executantul are dreptul.

11.7 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, executantul nu respectă termenul de executie, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea datei de executie asumată prin Propunerea tehnică se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.

11.8 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi executantului, in conditiile art. 10.1 din contract.

12. Receptia si finalizarea lucrărilor

12.1 – (1) Achizitorul are dreptul de a efectua controlul calității lucrarilor executate și de a inspecta modul de executie al lucrarilor, pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din ofertă.

(2) La finalizarea lucrărilor executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

12.2 - (1) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie.

(2) În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va efectua recepţia.

12.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a examina:

a) executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, ale documentaţiei de execuţie şi ale reglementărilor specifice, cu respectarea exigenţelor esenţiale, conform legii;

b) terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contract şi în documentaţia anexă la contract.

c) valoarea declarată a lucrării.

12.4 - (1) În funcție de constatările făcute de comisie, Achizitorul are dreptul de a aproba, de a amâna sau de a respinge recepția lucrării.

(2) Comisia de recepţie recomandă admiterea recepţiei în cazul în care nu există obiecţii sau cele care s-au consemnat nu sunt de natură să afecteze utilizarea lucrării conform destinaţiei sale.

(3) Comisia de recepţie recomandă respingerea recepţiei dacă se constată vicii care nu pot fi înlăturate şi care prin natura lor implică realizarea unei sau a mai multor exigente esenţiale, caz în care se impun refaceri de lucrări etc.

(4) Comisia de recepție poate cere, în cazuri foarte bine justificate și/sau în cazul apariției unor vicii, efectuarea de încercări și expertize.

12.5 - Absenta executantului de la recepţie nu constituie motiv pentru amânarea şi/sau anularea actului de recepţie. În cazul în care executantul nu se prezintă la recepţie, achizitorul poate solicita asistenţa pentru recepţie a unui expert tehnic neutru atestat, care să consemneze, separat de procesul-verbal, starea de fapt constatată.

12.6 - Executantul nu va fi exonerat de obligațiile asumate prin prezentul Contract până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție.

13. Perioada de garanţie acordată lucrărilor

13.1 – Perioada de garanţie acordata este de 3 (trei) ani si decurge de la data semnării, fără observații de catre achizitor, a procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor până la recepţia finală.

13.2 – (1) În perioada de garanţie, achizitorul are dreptul de a notifica imediat executantului în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie. La primirea unei astfel de notificări, executantul are obligaţia de a constata defecţiunea în maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la solicitare.

(2) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia ca în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la constatare, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale, perioada de garanție urmând să fie recalculată de la data efectuării reparațiilor.

(3) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(2), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

  - utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

  - unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea lucrarilor

  - neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

13.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările mentionate la art 13.2, achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane fizice sau juridice autorizate care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia privind garantia de buna executie a lucrarilor.

14.  Garanţia de bună execuţie a contractului

14.1 – (1) Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, în termen de maxim de 5 (cinci) zile lucrătoare de la semnarea prezentului contract de ambele parti, în cuantum de 10 % din valoarea totala a contractului fără TVA, in valoare de___________pentru toată perioada derulării contractului.

(2) Constituirea garanţiei de bună execuţie se va face prin depunere cash la casieria achizitorului sau prin ordin de plata în contul de trezorerie RO74TREZ2315005XXX010741, CIF 2747321 sau orice alt instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari.

(3) Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabila si sa acopere intreaga perioada de derulare a contractului, la care se adauga________ zile.

14.2 – (1) Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi indeplineste, nu executa, execută cu întârziere sau necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

(2) In situatia in care achizitorul a emis pretentii asupra garantiei de buna executie, astfel ca valoarea acestei garantii s-a diminuat in mod corespunzator cu valoarea prejudiciului cauzat achizitorului, executantul are obligatia de a reintregi valoarea garantiei de buna executie, in termen de 5 (cinci) zile de la data diminuarii garantiei, sub sanctiunea platii penalitatilor de intarziere, in conditiile convenite in cuprinsul art. 10.1 din contract. In ipoteza in care executantul nu reintregeste valoarea garantiei de buna executie in termen de 20 zile de la data diminuarii acesteia, prezentul contract inceteaza, de drept, in conditiile prevazute la art. 19.2. lit. f din prezentul Contract

14.3 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie după cum urmează:

- 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă achizitorul nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

- restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finala, semnat de achizitor fara observatii.

14.4 – In cazul in care executantul nu-si constituie garantia de buna executie in termenul stabilit potrivit art.14.1 din contract, se considera ca prezentul contract nu a intrat in vigoare, nu exista, iar executantul datoreaza achizitorului daune – interese al caror cuantum este echivalent cu prejudiciul creat achizitorului, acesta incluzand, fara a se limita la, prejudiciul cauzat urmare intarzierii in achizitionarea lucrarilor, de catre Achizitor, contravaloarea costurilor organizarii unei noi proceduri de achizitie, etc.

14.5. - Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

15. Cesiunea

15.1 - Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.

15.2 - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

16. Ajustarea preţului contractului

16.1 - Pentru lucrarile executate în baza acestui contract, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

16.2- Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează pe toată perioada de derulare.

16.3 - Prin exceptie de la prevederile art 16.2, pretul contractului poate fi ajustat cu acordul partilor prin act additional conform prevederilor legale, in situatia in care se constata ca pentru indeplinirea obiectivului contractului de lucrari au devenit necesare cantitati de lucrari suplimentare ce nu au putut fi anticipate sau achizitorul renunta la o parte din lucrari.

17. Amendamente

17.1 - Parţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, exceptie modificarea pretului, care este interzisa in orice circumstante, in acord cu prevederile art.16.2 din prezentul Contract.

18. Subcontractanţi

18.1 – (1) Executantul este pe deplin si direct raspunzator fata de achizitor de modul in care subcontractantii sai isi indeplinesc partea lor din contract, intre achizitor si subcontractanti neexistand raporturi juridice de niciun fel, decurgand din prezentul contract.

(2) Executantul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

18.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

18.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

18.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea preţului contractului şi va fi notificată achizitorului.

19. Incetarea, rezilierea contractului

19.1. (1) În cazul în care pe parcursul derulării contractului executantul întâmpină dificultăţi tehnice deosebite, pentru a căror rezolvare sunt necesare alte metode şi soluţii tehnice şi a căror pondere în contract este semnificativă, achizitorul poate rezilia contractul din proprie iniţiativă sau după caz, la cererea executantului.

(2) Dacă executantul se află în imposibilitatea de a executa contractul de lucrari din motive similare forţei majore, contractul va fi reziliat.

19.2. Prezentul Contract inceteaza de plin drept după acordarea unui preaviz de 15 (cincisprezece) zile executantului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându-se la acestea:

- executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile stabilite prin oferta tehnica sau în perioada de timp stabilita în contract;

- după semnarea contractului, executantul cesionează drepturile sale din contract sau subcontractează fără a avea acordul prealabil al achizitorului;

- după semnarea contractului, executantul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

- împotriva executantului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor financiare ale CE;

- apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea prezentului contract;

- executantul nu reintregeste garantia de buna executie, diminuata in conditiile prevazute la art. 14.2 alin(2) din Contract.

(2) Rezilierea contractului nu constituie un obstacol în exercitarea dreptului achizitorului de a acţiona executantul, civil sau penal.

19.3. Decizia de reziliere face obiectul unei înştiinţări pe care achizitorul are obligaţia de a o transmite executantului.

19.4. În oricare din situaţii, penalităţile de întârziere se calculează până la data efectivă a rezilierii.

19.5. Achizitorul va certifica valoarea lucrarilor executate şi toate sumele cuvenite executantului, la data rezilierii.

19.6. Dacă achizitorul reziliază contractul de lucrarii, va fi îndreptăţit să recupereze de la executant fără a renunţa la celelalte despăgubiri la care este îndreptăţit potrivit prevederilor contractului, orice pierdere sau prejudiciu suferit până la un nivel egal cu preţul contractului.

20. Forța majoră

20.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

20.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

20.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia.

20.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

20.5 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 5 zile de la încetare.

20.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 1 luna, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

21. Soluţionarea litigiilor

21.1 - Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

21.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de catre instantele judecatoresti in a caror raza teritoriala se afla sediul achizitorului.

22. Limba care guvernează contractul

22.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

23. Comunicări

23.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

23.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, posta, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

# 24. Protejarea datelor cu caracter personal

# 24.1 - Partile convin sa partajeze intre ele date cu caracter personal, in conformitate cu prevederile Regulamentului General al UE privind protectia datelor cu caracter personal (GDPR) nr. 679/2016 exclusiv in scopul derularii tranzactiei comerciale/relatiei contractuale dintre parti. Categoriile de persoane avute in vedere sunt persoanele fizice si juridice implicate in derularea relatiei comerciale/contractuale de la ambele parti sau de la terte persoane implicate in derularea contractului. Categoriile de date partajate sunt detaliile de contact: nume / denumire, domiciliu / sediu social, datele de identificare ale reprezentantului/ administratorului, e-mail, numar de telefon sau alte detalii necesare comunicarii si derularii relatiei contractuale. Nu vor fi transferate si prelucrate date cu caracter personal considerate ca date sensibile, decat daca acestea sunt solicitate in baza unui temei legal.

# 24.2 - Beneficiarul datelor va prelucra datele personale, in conformitate cu legislatia europeana privind protectia datelor pentru a garanta un nivel ridicat de protectie a acestora. Nu se efectueaza alte transferuri de date cu caracter personal catre alti destinatari, cu exceptia cazului in care se detine aceasta obligatie prin lege.

# 24.3 - In conformitate cu prevederile GDPR, Partile au urmatoarele drepturi: dreptul de a primi informatii cu privire la datele prelucrate, dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor, dreptul de a notifica Autoritatea competenta de supraveghere a prelucrarii datelor, precum si dreptul de a solicita stergerea sau restrictionarea datelor cu caracter personal, dreptul de opozitie la prelucrarea datelor si dreptul de retragere a consimtamantului, daca datele nu mai sunt necesare scopului in care au fost prelucrate initial.

# 24.4 - Prin semnarea prezentului contract, incluzand clauzele privind prelucrarea datelor cu caracter personal, partile isi manifesta in mod voluntar consimtamantul cu privire la prelucrarea si utilizarea acestor date in scop contractual si legal.

25. Legea aplicabilă contractului

25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înteles să încheie prezentul contract în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,                                                                                          EXECUTANT,

Universitatea Maritimă din Constanța

Rector,

CONVENŢIE

Pe linie de securitate si sanatate in munca, situatii de urgenta(apararea impotriva incendiilor si protectie civila) si mediu

Anexa la contract nr............../........................................

încheiata azi ........................................................, intre:

UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA in calitate de BENEFICIAR, reprezentata prin Rector – Dna. Prof. Univ. Dr. Ing. Violeta Vali CIUCUR si

SC ................................................................... SRL , in calitate de PRESTATOR, reprezentata prin ......................................................................Administrator/director.........................., au convenit sa incheie prezenta Conventie, cu respectarea urmatoarelor clauze si  obligaţiilor reciproce ce decurg din:

Legea nr.319/2006 - privind securitatea si sănătatea in munca;

H.G. nr.1425/2006 - Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006 cu modificari si completari ulterioare;

H.G. nr.300/2006 - privind cerinţele minime de S.S.M. pentru şantiere mobile;

H.G. nr.1048/2006 - privind cerinţele minime de S.S.M. pentru utilizarea E.I.P. la locul de munca;

H.G. nr.1051/2006 - privind cerinţele minime de S.S.M. pentru manipularea manuala a maselor care prezintă riscuri pentru lucratori, in special de afecţiuni dorsolombare;

H.G. nr.971/2006 - privind cerinţele minime de S.S.M. pentru semnalizarea de securitate si/sau de sănătate;

H.G. nr.1091/2006 - privind cerinţele minime de S.S.M. pentru locul de munca;

H.G. nr.l 146/2006 - privind cerinţele minime de S.S.M. pentru utilizarea in munca de către lucratori a echipamentelor de munca;

H.G. nr.355/2007 - privind supravegherea sanatatii lucratorilor actualizata;

Legea nr.307/2006 - privind apărarea impotriva incendiilor;

Legea nr.481/2004 - privind protecţia civila;

Ord. nr. 163/2007 – norme generale de aparare impotriva incendiilor;

Ord.nr.712/2005 - pentru aprobarea dispoziţiilor generale privind instruirea in domeniul situaţiilor de

urgenta, cu modificările ulterioare;

O.G. nr.195/2005 - privind protecţia mediului;

H.G. nr.856/2002 - privind evidenta gestiunii deşeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase, denumite in continuare "PARTI".

1.	SCOP

- Prezenta convenţie se aplica in cazul contractelor de prestari servicii precum si in cazul contractelor de antrepriza si subantrepriza.

- Prezenta Conventie reglementeaza atributiile si raspunderile partilor din punct de vedere al respectarii prevederilor legislatiei de securitate si sanatate in munca, apararii impotriva incendiilor si pentru situatii de urgenta, de igiena a muncii, instruirea si controlul lucratorilor din punct de vedere al prevenirii riscurilor profesionale, cat si de reglementare a procedurilor  de comunicare, cercetare, inregistrare, raportare si evidenta a accidentelor de munca, imbolnavirilor profesionale precum si a modalitatilor de actiune in situatii de pericol grav si iminent, de accidentare in timpul desfasurarii activitatii lucratorilor proprii, colaboratorilor ori prepusilor PRESTATORULUI.

- Prezenta convenţie se aplica in condiţiile relaţiei contractuale, definita prin contractul nr. ......................./..........................................................

2.  DEFINITII  PENTRU PRINCIPALII TERMENI UTILIZATI IN PREZENTA CONVENTIE:

- Parti interesate = societăţi de prestări servicii construcţii si instalaţii interesate de performanta SSM, PSI si PM.

- Comunicarea = procedura care defineşte caile si mijloacele de instiintare. in cazul producerii unui eveniment.

- Eveniment = accidentul care a antrenat decesul sau vătămări ale organismului, produs in timpul procesului de munca ori in deplinirea indatoririlor de serviciu, situaţia de persoana data dispăruta sau accidentul de traseu ori de circulaţie, in condiţiile in care au fost implicate persoane angajate, incidentul periculos, precum şi cazul susceptibil de boala profesională sau legată de profesiune.

- Boala profesională = afecţiunea care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii, cauzată de agenţi nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de munca, precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, in procesul de munca;

- Accident de munca = vătămarea violenta a organismului, precum şi intoxicaţia acuta profesională, care au loc in timpul procesului de munca sau in îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi care provoacă incapacitate temporară de munca de cel puţin. 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces;

- Incident periculos = evenimentul identificabil, cum ar fî explozia, incendiul, avaria, accidentul tehnic, emisiile majore de noxe, rezultat din disftmctionalitatea unei activităţi sau a unui echipament de munca sau/şi din comportamentul neadecvat al factorului uman, care nu a afectat lucrătorii, dar ar fi fost posibil sa aibă asemenea urmări şi/sau a cauzat, ori ar fi fost posibil sa producă, pagube materiale;

- Loc de munca = locul destinat sa cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile întreprinderii şi/sau unităţii, inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii şi/sau unităţii la care lucrătorul are acces în cadrul desfăşurării activităţii;

- Echipament de munca = orice maşina, aparat, unealta sau instalaţie folosită în munca;

- Echipament individual de protecţie = orice echipament destinat a fi purtat sau mânuit de un lucrator pentru a-1 proteja impotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa îi pună în pericol securitatea şi sănătatea Ia locul de munca, precum şi orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a îndeplini acest obiectiv;

- Şantier temporar sau mobil, denumit în continuare şantier = orice şantier în care se desfăşoară lucrări de construcţii sau de inginerie civilă;

- Sef de şantier = persoana fizică desemnată de către PRESTATOR să conducă realizarea lucrărilor pe şantier şi să urmărească realizarea acestora conform proiectului;

- Angajator = persoana fizica sau juridica ce se afla in raporturi de munca ori de serviciu cu lucratorul respectiv si care are responsabilitatea unităţii;

- PRESTATOR = orice persoană fizică sau juridică care îşi asumă contractual faţă de BENEFICIAR sarcina de a executa lucrări de construcţii-montaj de specialitate, prevăzute în proiectul lucrării;

3. PRESCURTĂRI:

- SSM	- Securitate si sănătate in munca;

- PSI	- Prevenirea si stingerea incendiilor;

- EIP	-Echipament individual de protecţie;

- SIPP	- Serviciul intern de prevenire si protecţie.

- PM     - Protecţia mediului

4. OBLIGAŢII GENERALE ALE PĂRTILOR

4.1.	EVALUAREA RISCURILOR PENTRU SĂNĂTATEA SI SECURITATEA LUCRATORILOR

- PRESTATORUL efectuează evaluarea riscurilor de accidentare si/sau îmbolnăvire profesionala pentru locurile de munca si pentru propriile activităţi.

- Evaluarea riscurilor se efectuează in conformitate cu prevederile legale, proactiv, pâna la data inceperii lucrărilor prevăzute in contract.

- Pentru riscurile identificate, masurile de prevenire, metodele si mijloacele folosite si responsabilităţile PRESTATORULUI vor avea ca baza "obligaţiile angajatorului", asa cum sunt ele definite de Legea nr.319/2006 privind securitatea si sănătatea in munca.

- PRESTATORUL răspunde de realizarea tuturor masurilor tehnice si organizatorice ce-i revin pentru asigurarea securităţii si protecţia sanatatii lucratorilor proprii, prevenirea incendiilor, prevenirea riscurilor profesionale, informarea si instruirea lucratorilor proprii, asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securităţii si sanatatii in munca si de apărare impotriva incendiilor.

4.2,	FOLOSIREA ACCESELOR SI A UTILITĂŢILOR DIN AMPLASAMENT

- Accesul uneia din parti la utilităţile aparţinând celeilalte parti se face numai cu acordul partii care deţine aceste utilităţi (proprietarul). Exploatarea si întreţinerea instalaţiilor care asigura utilităţile comune se vor face numai de către unitatea căreia ii aparţin.

- Semnalizarea rutiera se asigura de PRESTATOR, pentru activităţile proprii.

- Semnalizarea riscurilor de la locurile de munca se asigura de PRESTATOR, pentru activităţile proprii.

- PRESTATORUL are obligaţia sa-si delimiteze zona de lucru in conformitate cu avizele si autorizaţia de construcţie, inclusiv stabilirea si marcarea traseelor de acces, a zonelor de depozitare a materialelor, a suprafeţelor pentru organizarea de şantier, in zona de responsabilitate .

- PRESTATORUL va delimita, pe un plan de situaţie, zonele in care sunt interzise lucrările cu foc deschis si va respecta Legea nr.307/2006 -legea apărării impotriva incendiilor si Normativul C300/1994 de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii aferente acestora.

- Personalul PRESTATORULUI nu are voie sa părăsească locul de munca delimitat, sa se abată de la traseele de acces indicate, sa intre in instalaţiile tehnologice, mecanice, energetice ale BENEFICIARULUI si sa efectueze manevre la instalaţiile acestuia, fara autorizare scrisa.

4.2.7. Personalul BENEFICIARULUI, cu excepţia persoanelor împuternicite de acesta, nu are voie sa
pătrundă in suprafaţa preluata de PRESTATOR.

4.2.8. Obiectivele la care se executa lucrări de reabilitare (reparaţii ale construcţiilor, înlocuiri de instalaţii si utilaje etc.) se vor preda PRESTATORULUI pe baza de proces verbal, dupa ce acestea au fost scoase din funcţiune si deconectate de la sursa de alimentare cu energie electrica. La aceste obiective, PRESTATORUL răspunde de realizarea masurilor de securitate, sănătate in munca, P.S.I. etc, care sa permită executarea operaţiunilor si lucrărilor necesare in condiţii de siguranţa.

4.2.9. PRESTATORUL va asigura condiţiile minime de securitate si sănătate in munca, pentru intregul personal aflat in zona predata pentru lucrare, totodată luind masuri impotriva proiectării in afara zonei de lucru a materialelor cu care se lucrează, care ar putea genera accidente si evenimente.

4.3. DEPOZITAREA. TRANSPORTUL, MANIPULAREA SUBSTANŢELOR TOXICE SI PERICULOASE

- Substanţele toxice si periculoase sunt identificate de PRESTATOR.

- PRESTATORUL va elabora instrucţiuni proprii pentru transportul, manipularea, depozitarea, gestionarea si tinerea sub control a substanţelor toxice si periculoase folosite in activităţile/procesele proprii.

4.3.3. Instrucţiunile de lucru cu substanţe toxice si periculoase vor include si modalităţile de gestionare si eliminare a deşeurilor produse in urma lucrului cu aceste substanţe.

4.4.	MENŢINEREA IN BUNA STARE A ACCESELOR SI MIJLOACELOR DE PROTECŢIE
COLECTIVA. PĂSTRAREA CURĂŢENIEI IN AMPLASAMENT

- PRESTATORUL are obligaţia menţinerii in buna stare a acceselor, amenajărilor si mijloacelor de protecţie colectiva folosite pentru activităţile proprii. Este interzisa desfiinţarea parţiala sau totala, de către una din parti, a acceselor, scărilor, balustradelor, podinelor sau a oricăror mijloace de protecţie colectiva care sunt folosite in comun, fara înştiinţarea prealabila a celeilalte parti.

- PRESTATORUL are obligaţia menţinerii ordinii si a curăţeniei la locurile de munca proprii si va evacua ritmic din amplasament, deşeurile rezultate din activităţile proprii.

- PRESTATORUL are obligaţia sa nu blocheze caile de acces si evacuare cu materiale sau alte obiecte.

4.5.	ASIGURAREA ECHIPAMENTULUI INDIVIDUAL DE PROTECŢIE.  A MATERIALELOR IGIENICO-SANITARE SI ALIMENTAŢIEI DE PROTECŢIE

- PRESTATORUL asigura pentru lucratorii proprii echipament individual de protecţie, materiale igienico-sanitare si alimentaţie de protecţie (dupa caz), corespunzător activităţilor desfăşurate si in concordanta cu prevederile legale in vigoare.

- PRESTATORUL prin persoana desemnata (sef de şantier sau conducător loc de munca) va supraveghea purtarea de către lucratorii din subordine a E.I.P. adecvat funcţiei exercitate in incinta şantierului.

- PRESTATORUL va asigura serviciile medicale preventive si de urgenta personalului propriu.

4.6.	ELECTROSECURITATE

4.6.1 Conectările si deconectările care necesita întreruperea surselor de alimentare cu energie electrica, la tablourile electrice de distribuţie ale BENEFICIARULUI, se vor efectua de către persoanele autorizate angajate ale BENEFICIARULUI.

- Conectările si deconectările care necesita întreruperea surselor de alimentare cu energie electrica, la tablourile electrice de distribuţie ale PRESTATORULUI, se vor efectua de către persoanele autorizate, angajate ale PRESTATORULUI.

- In cazul in care PRESTATORUL va executa săpaturi in zona de lucru, va efectua sondaje pentru stabilirea exacta a traseelor utilităţilor din zona.

4.6.4 PRESTATORUL va verifica periodic si întreţine corespunzător instalaţia de distribuţie a energiei electrice din dotarea şantierului pe care il conduce.

4.7.	INSTRUIREA LUCRATORILOR

- PRESTATORUL are responsabilitatea de a instrui personalul propriu care va realiza lucrările contractate pe amplasamentele predate de către BENEFICIAR, in conformitate cu prevederile Legii nr.319/2006 cu privire la asigurarea securităţii si sanatatii in munca si a Legii nr.307/2006 privind prevenirea si stingerea incendiilor.

- PRESTATORUL are obligaţia de a instrui conducătorii auto si de utilaje proprii asupra respectării codului rutier pe drumurile publice, cu privire la accesul in şantier, respectarea restricţiilor de viteza in şantier, modul de organizare a activităţii de paza si cea de prevenire a incendiilor.

- BENEFICIARUL va prelucra inainte de inceperea de prestari servicii prevederile prezentei convenţii, cu privire la securitatea si sănătatea in munca si de aparare impotriva incendiilor cu intreg personalul angajat al prestatorului care va fi folosit.

- Instruirea va fi consemnata sub semnătura intr-o fisa de instruire colectiva corespunzător anexei nr.12 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006.

- Acesta instruire nu scuteşte PRESTATORUL de a efectua, pe linie de SSM si PŞI, instruirea introductiv-generala, instruirea la locul de munca- la angajare, precum si instruirea periodica pentru personalul propriu, conform reglementarilor in vigoare.

- Fisele de instruire individuala privind securitatea si sănătatea in munca, fisele de instruire individuala in domeniul situaţiilor de urgenta, se vor păstra la sefiil punctului de lucru din partea PRESTATORULUI desemnat prin decizie de catre acesta.

- Accesul personalului PRESTATORULUI in incinta punctelor de lucru este permisa numai pentru lucratorii care au efectuat instruirea de SSM si PSI conform legislatiei in vigoare.

4.8.	COMUNICAREA, CERCETAREA. RAPORTAREA SI ÎNREGISTRAREA EVENIMENTELOR

4.8.1. In condiţiile producerii unor evenimente (accidente/incidente) de munca, părţile au obligaţia de a anunţa imediat inspectoratul teritorial de munca despre producerea accidentului, de a nu modifica starea de fapt si împrejurările care au condus la producerea accidentului (cu excepţia cazurilor când menţinerea acestora ar conduce la alte accidente, care ar periclita viata accidentaţilor sau securitatea unităţii).

4.8.2.Părţile au obligaţia sa se informeze reciproc in cazul apariţiei unor situaţii cu pericol iminent de producere a accidentelor tehnice si/sau umane sau a unor evenimente PSI, care ar putea afecta lucratorii celor doua parti.

Sunt supuse comunicării:

- orice eveniment, imediat dupa declanşare/producere;

- orice boala profesionala sau caz suspect de boala profesionala.

- Obligaţia comunicării accidentului sau evenimentului către organele in drept revine părtii căreia ii aparţine lucratorul accidentat. Daunele/pagubele materiale generate de producerea accidentelor sau de manifestarea evenimentelor SSM/ PSI se vor suporta de partea care se face vinovata de producerea lor. Daca printre victimele evenimentului se afla si lucratori ai altor angajatori, evenimentul va fi comunicat si angajatorului acestora, de catre angajatorul la care s-a produs evenimentul.

- Cercetarea accidentelor urmate de incapacitate temporara de munca, invaliditate sau deces si a accidentelor colective se va face in conformitate cu prevederile legale in vigoare, de catre angajatorul la care s-a produs evenimentul.

- In cazul producerii unui eveniment SSM sau a unui eveniment PSI, care afectează una sau ambele parti ca urmare a unei activităţi sau a unor procese comune, acestea se vor cerceta de catre o comisie comuna, ai cărei reprezentanţi sunt stabiliţi prin dispoziţiile conducerilor pârtilor.

4.8.6.	In cazul unei divergente intre parti cu privire la cercetarea, înregistrarea si raportarea statistica a
accidentului de munca, atunci cand nu este posibila rezolvarea pe cale amiabila, se va acţiona prin
pârghiile legale existente.

- înregistrarea si raportarea accidentului de munca sau evenimentului se face de catre angajatorul care va fi găsit vinovat de incalcarea normelor de securitate si sănătate in munca- PSI in vigoare, de comisia de cercetare.

- In cazul apariţiei unor situaţii de urgenta (avarii, incendii in masa, inundaţii, fenomene meteo periculoase, etc.), părţile se vor informa reciproc si vor acţiona conform prevederilor din planurile de acţiune pentru astfel de situaţii.

4.8.9. Accidentele produse asupra personalului PRESTATORULUI, in afara zonelor de lucru sau cailor de acces stabilite, se vor înregistra de catre PRESTATOR.

4.8.10. PRESTATORUL va răspunde unilateral in fata legii de eventualele consecinţe (accidente si/sau avarii, incendii) ale nerespectarii de catre personalul propriu a normelor de securitate si sănătate in munca si PSI stipulate in prezenta convenţie.

4.8.11 .Procesul-verbal de cercetare a accidentului se va transmite prin grija comisiei de cercetare tuturor societăţilor implicate.

4.9.	ALTE OBLIGAŢII ALE PĂRTILOR
A. PRESTATOR

a) Obligaţii pe linia asigurării securităţii si sanatatii in munca

4.9.1. In conformitate cu legislaţia privind securitatea si sănătatea in munca, a situaţiilor de urgenta si protecţia mediului, lucrările se vor executa in baza:

- Autorizaţiei de lucru pentru lucrări sau proiect de execuţie;

- Contract de prestări servicii de executarea lucrărilor, in care sunt stipulate lista lucrărilor ce se executa.

4.9.2. Se vor respecta prevederile HG nr.300 din 2006 privind cerinţele minime de securitate si sănătate pentru şantierele temporare sau mobile.

- Sa organizeze buna desfăşurare a proceselor de munca prin respectarea proiectelor de execuţie, încadrarea in cerinţele minime de securitate si sănătate stabilite conform Legii nr. 319/2006.

- Sa execute toate lucrările prevăzute in documentaţia tehnico-economica astfel ca dupa recepţie, obiectivul sa poată fi exploatat in condiţii de maxima securitate.

4.9.5.	Sa nu modifice soluţiile tehnice din proiectele de execuţie privind rezistenta , stabilitatea,
funcţionalitatea, arhitectura si dispoziţiile BENEFICIARULUI cu privire la asigurarea si prevenirea
accidentării salariaţilor.

4.9.6. Va efectua instruirea de SSM si PSI personalului din subordine conform reglementarilor in vigoare, precum si instruirea asupra tehnologiilor de lucru ce trebuiesc respectate.

4.9.7. Va respecta prevederile convenţiei si va asigura supravegherea lucratorilor privind respectarea normelor de securitate si sănătate in munca pentru diferitele categorii de meserii.

4.9.8. Este răspunzător de siguranţa tuturor activităţilor desfăşurate de el in cadrul contractului si va lua toate masurile necesare respectării normelor de securitate si sănătate in munca, precum si a normelor de
prevenire si stingere a incendiilor, in vederea evitării producerii oricăror accidente de munca sau pagube materiale.

4.9.9. Va dota locul de munca cu mijloace tehnice de stingere a incendiilor, conform legislaţiei in vigoare.

- In cazul unor lucrări in instalaţii in funcţiune, in vecinătatea utilajelor la care se pot produce incendii, explozii, in imediata apropiere a recipientelor sub presiune, a tablourilor electrice, a conductelor sub presiune, se va aplica dispozitivele de protecţie si se va realiza masurile de securitate si sănătate in munca si PSI.

- Autovehiculele pentru transport si utilajele pentru manipulări de materiale si pentru lucrări de terasamente deţinute de PRESTATOR, vor trebui sa fie menţinute in stare de funcţionare si utilizate in mod corect.

- Viteza de deplasare a autovehiculelor PRESTATORULUI in incinta(ele) BENEFICIARULUI trebuie sa fie de maximum 30 km/h.

- In incinta BENEFICIARULUI personalului PRESTATORULUI ii este interzis:

- accesul sub influenta alcoolului, drogurilor si a medicamentelor tranchilizante;

- introducerea sau consumarea de droguri, băuturi alcoolice sau a medicamentelor tranchilizante;

- fumatul pe teritoriul zonei predate (dupa caz), cu excepţia spatiilor special amenajate in acest scop.

4.9.14. Va dota locul de munca cu scule, dispozitive, mecanisme de ridicat, schele omologate, etc. in stare buna de funcţionare.

b)	Obligaţii pe linia prevenirii situaţiilor de urgenta

4.9.15. Personalul PRESTATORULUI trebuie:

- sa fie instruit asupra riscurilor de producere a incendiilor, exploziilor, cutremerelor, tornadelor, etc. la locul de munca unde aceştia isi desfăşoară activitatea;

- sa fie instruit asupra lucrului cu foc deschis;

- sa aiba in dotarea punctului de lucru mijloacele de intervenţie corespunzătoare si sa fie instruit asupra folosirii acestora;

- sa fumeze numai in locurile stabilite de BENEFICIAR;

- sa cunoască locurile de evacuare in caz de dezastru;

Este interzis ca personalul PRESTATORULUI:

- sa efectueze manevre, lucrări din proprie iniţiativa sau improvizaţii care pot genera incendii sau explozii in incinta BENEFICIARULUI;

- sa blocheze caile de acces si de intervenţie cu materiale si alte obiecte.

c)	Obligaţii pe linia protecţiei mediului

4.9.16. Personalul PRESTATORULUI trebuie:

- sa desfăşoare activitatea in asa fel incat sa nu pericliteze calitatea mediului inconjurator si sa nu producă poluări accidentale;

- sa cunoască si sa respecte regulile de gestionare a deşeurilor si a substanţelor chimice periculoase;

- sa cunoască si sa respecte regulile de protejare a resurselor naturale, reţelei de canalizare, aerului si solului;sa arunce pe sol, in apa marii sau lacuri a deşeurilor si mai ales a produselor toxice sau petroliere.

B. BENEFICIAR

4.9.17. Va incheia cu PRESTATOR un proces-verbal de predare a amplasamentului, delimitat corespunzător suprafeţei pe care se executa lucrarea.

4.9.18 In cazul in care la executarea lucrărilor, personalul PRESTATORULUI incalca reglementările stabilite prin Legea nr.319/2006 privind securitatea si sănătatea in munca, a prevederilor Legii nr.307/2006 privind prevenirea si stingerea incendiilor, punând in pericol instalaţiile si desfăşurarea activităţilor in sectorul respectiv, BENEFICIARUL va solicita PRESTATORULUI si acesta este obligat, sa ia masurile necesare pentru prevenirea abaterilor si reintrarea in legalitate.

Daca PRESTATORUL nu răspunde operativ la solicitarea sa, BENEFICIARUL va sista executarea lucrărilor, retrăgând aprobarea data PRESTATORULUI pentru realizarea acesteia, pana la rezolvarea corespunzătoare a situaţiei.

Reluarea lucrului la obiectiv, se va face pe baza unui nou acord emis de către BENEFICIAR.

5. DISPOZIŢII FINALE

- PRESTATORUL isi va asigura personalul propriu la riscurile de accidentare potrivit prevederilor legale.

- Prevederile prezentei Convenţii referitoare la stabilirea masurilor si responsabilităţilor pentru asigurarea integrităţii personalului vor fi prelucrate cu toti salariaţii participanţi la lucrare.

Aceasta obligaţie revine fiecărei parti in cazul in care personalul muncitor de la locul de munca se schimba.

- Prezenta Convenţie este anexa la contractul menţionat la pct. 1.3. si este valabila pe toata durata desfăşurării contractului.

- Prezenta Convenţie  a fost  intocmita de lucratorul desemnat al  BENEFICIARULUI,  din cadrul Compartimentului SSM-PSI-Mediu.

- Prezenta Convenţie s-a incheiat in 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.