MINISTERUL EDUCAŢIEI

UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA

900663, CONSTANŢA, str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, ROMÂNIA

Fax: +40-241-617260, Tel: +40-241-664740,

E-mail: info@cmu-edu.eu       Web: www.cmu-edu.eu

PO-16-03_F4, Ediția: II, Revizia: 2

Nr. înregistrare: 8110/17.11.2021

DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE

Servicii de verificare, revizie circuite electrice de alimentare, reparații, furnizare si înlocuire tuburi fluorescente cu tuburi cu LED pentru refacere iluminat

zona Parter și etaj hol corp Aulă aparținând UMC

- CAIET DE SARCINI

- Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează, de către operatorul economic, propunerea tehnică și propunerea financiară.

Caietul de sarcini conține specificații tehnice și indicații privind regulile de bază, care trebuie respectate astfel încât, operatorii economici să elaboreze propunerea tehnică și propunerea financiară corespunzător cu necesitățile autorității contractante.

Cerințele impuse prin Caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunere tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini.

Orice ofertă de servicii, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, sau prezintă servicii cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în acesta, sau care nu satisfac cerințele impuse în acesta, va fi respinsă ca neconformă.

MENȚIUNE

Specificațiile tehnice care indica o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs/serviciu/lucrare, procedeu, etc și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse/servicii/lucrari, procedee. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de “sau echivalent’’.

- Obiectul achiziției

Obiectul prezentei achiziții îl constituie achizitionarea de “Servicii de verificare, revizie circuite electrice de alimentare, reparații, furnizare si înlocuire tuburi fluorescente cu tuburi cu LED pentru refacere iluminat zona Parter și etaj hol corp Aulă aparținând UMC”

Activitățile ce vor fi prestate: verificare, reparații, modificare circuite alimentare, furnizare și înlocuire tuburi LED, curățare capace, verificări finale, constand in:

- servicii verificare circuite de alimentare cu energie electrică a lămpilor de iluminat existente în corpul aulei la parter și etajul 1, identificarea și remedierea neconformităților (înlocuirea întrerupătoarelor, comutatoarelor defecte);

- etichetarea circuitelor electrice la nivelul întrerupătoarelor și comutatoarelor conform alimentării propriu-zise, executantul va face propuneri în baza constatărilor din teren care vor fi acceptate sau modificate de către autoritatea contractantă;

- servicii de modificare a instalației electrice de alimentare de la nivelul fiecărei lămpi în parte, astfel încât corpul de iluminat să fie pregătit corespunzător pentru înlocuirea tuburilor fluorescente cu tuburi cu LED (eliminarea drosere-lor și/sau starterelor și alimentarea lămpilor direct din instalația de alimentare cu tensiunea de 220V);

- furnizare si înlocuire tuburi fluorescente cu tuburi cu LED pentru toate cele 180 de lămpi din spațiile respective;

- servicii de verificare a circuitelor și corpurilor de iluminat astfel încât să fie conforme;

- servicii de montaj a capacelor și altor elemente necesare pentru funcționarea corespunzătoare.

CPV 50700000-2 Servicii de reparare și de întreținere a instalațiilor de construcții (Rev.2)

Ofertantul câștigător, în calitate de prestator, are toate obligațiile stabilite de legislația în vigoare, aferentă obiectului achiziției incluzând nelimitativ:

- Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012;

- Legea 127/2014 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr.123/2012

- Ordinul 23/2013 Regulament pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, executa si verifica instalații electrice

- Legea 319/2006 Legea securității si sănătății in munca

- STAS 12604/4 - 89

- STAS 12604/5 - 90

- PE 116

- PT-16

- DGPSI 004

- HG 1146/06 Anexa1 pct.3.3.2.3

- i7/2011

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor și normele de aplicare;

- Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă și normele de aplicare

- Specificații tehnice

  - Informații generale

    - La întocmirea ofertei se vor lua în calcul toate costurile directe si indirecte aferente (furnizare, manopera, etc) și toate cheltuielile generate de orice altă categorie de servicii conexe în legătură cu obiectul achiziției, neincluse în prezenta documentație, considerate de către ofertant ca necesare pentru prestarea unor servicii complete, de calitate și conforme cu legislația în vigoare.

    - Toate produsele, materialele, echipamentele sau dotările necesare vor fi furnizate de către ofertantul desemnat câștigator.

    - Preţul ofertat este ferm în lei şi nu se ajustează pe perioada de derulare a contractului. Prin exceptie, prețul contractului poate fi ajustat conform prevederilor Legii 98/2016 si HG 395/2016 în situația în care se constată că pentru îndeplinirea obiectivului contractului au devenit necesare cantități suplimentare ce nu au putut fi anticipate la data întocmirii documentației, sau achizitorul renunță la o parte dintre acestea.

    - În funcție de necesități, în perioada de derulare a contractului, achizitorul poate solicita renunțarea la o anumită categorie de servicii, total sau parțial, fiind obligat să informeze imediat, în scris, prestatorul. În acest caz valoarea contractului va fi modificată corespunzător.

  - Situatia existentă:

    - în urma verificărilor tehnice s-a constatat nefuncționarea iluminatului în zona aulei (hol parter și etaj).

    - Sunt zone mari în care lămpile amplasate în plafon nu funcționează din cauza circuitelor de alimentare, comutatoarelor, întrerupătoarelor, droserelor, starterelor, tuburilor arse sau a altor factori.

    - Circuitele la nivelul întrerupătoarelor nu sunt etichetate corespunzător pentru identificarea zonei de serviciu.

    - Sunt capace de lămpi sparte, crăpate care neceită înlocuire.

  - Situatia propusă:

    - Serviciile de întreținere și reparații vor fi prestate la locul de funcționare a lămpilor, la înălțime de apx. 4 m fiind considerat lucru la înălțime, așa cum este definit de legislația română. În cazuri speciale, în care un echipament nu poate fi reparat la locul de funcționare, acesta poate fi luat de executant la sediul acestuia în vederea efectuării reparațiilor, pe bază de Proces verbal de predare-primire.

    - Serviciile de verificare, revizie circuite electrice de alimentare, înlocuire tuburi fluorescente cu tuburi cu LED la 180 lămpi iluminat la Parter și etaj hol corp Aulă aparținând UMC, inclusiv manoperă înlocuire echipamente defecte vor fi prestate astfel:

- Montajul la parter respectiv la etajul 1 a schelei tubulare pe roți, la înălțimea corespunzătoare de lucru, pentru accesul la corpurile de iluminat (schela va fi asigurată de către beneficiar);

- Demontarea capacelor lămpilor de plafon;

- Verificarea tuburilor fluorescente prin alimentarea lor și sortarea celor funcționale față de cele arse;

- Demontarea tuburilor fluorescente prin detașarea acestora din locașul de fixare;

- Încheierea unei note de constatare cu reprezentanții universității, referitoare la numărul tuburilor funcționale care vor fi predate la magazie pentru refolosire;

- Modificarea circuitelor de alimentare a lămpilor în conformitate cu alimentarea necesară tuburilor LED care urmează a se instala;

- Furnizarea și montarea tuburilor cu LED pe fiecare corp de iluminat în parte și verificarea funcționării corespunzătoare; se va asigura o garanție de min. 24 luni pentru tuburi LED noi.

- Curățarea, cu soluție de curățare pe bază de detergent și apoi cu soluție de curățare pentru geamuri, a capacelor lămpilor de iluminat atât pe interior cât și pe exterior;

- Montajul capacelor lămpilor și fixarea corespunzătoare;

- Verificarea funcționării tuturor tuburilor pe fiecare lampă în parte;

- Verificare și identificarea circuitelor de alimentare lămpi, întrerupătoare, comutatoare;

- Înlocuirea întrerupătoarelor, comutatoarelor, ramelor, dozelor, vandozelor sau alte elemente necesare pentru buna funcționare;

- Etichetarea circuitelor de iluminat cu etichete autoadezive, personalizate, imprimate la o firmă specializată, aferente fiecărui circuit în parte;

- Verificări funcționale finale și întocmirea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

4. Condiții de prestare a serviciilor

4.1. Serviciile vor fi prestate cu respectarea normativelor și reglementărilor în vigoare, operatorii economici trebuie să dețină cel puțin un electrician calificat cu diplomă de absolvent de studii medii sau superioare în domeniul electric;

Certificatele de calificare vor fi depuse în cadrul ofertei în copie “Conform cu originalul” și se vor afla în perioada de valabilitate la data limită de depunere a ofertelor.

4.2. Prestatorul va depune în cadrul ofertei lista persoanelor care vor presta serviciile în clădirile beneficiarului, iar pe durata contractului acestea vor respecta normele SSM/SU/PM ale beneficiarului.

Responsabil cu SSM/SU/PM din partea beneficiarului ing. Savu Camelia tel. 0755/047472.

4.3. Ofertantul, în calitate de prestator, va respecta legislația și normele în vigoare privind Sănătatea și securitatea muncii, prevenirea și stingerea incendiilor, precum și protecția mediului:

- Legea 319/2006 - legea securității și sănătății în muncă și normele de aplicare, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea 307/2006-privind apărarea împotriva incendiilor și normele de aplicare cu completările și modificările ulterioare.

5. Valoarea estimată :

Valoarea estimată a contractului având ca obiect Servicii de verificare, revizie circuite electrice de alimentare, reparații, furnizare și înlocuire tuburi fluorescente cu tuburi cu LED pentru refacere iluminat zona Parter și etaj hol corp Aulă aparținând UMC - 35.000 lei fără TVA.

6. Termen de realizare

1. Servicii de verificare, revizie circuite electrice de alimentare, reparații, furnizare și înlocuire tuburi fluorescente cu tuburi cu LED pentru refacere iluminat zona Parter și etaj hol corp Aulă aparținând UMC, se vor realiza in termen de maximum 10 zile lucrătoare, de la emiterea notei de comandă / ordinului de începere de către achizitor.

2. Programul de lucru va fi stabilit de comun acord între părți

7.Termenul de garanție

- Termenul de garanție a serviciilor prestate și a produselor (tuburilor/lămpilor LED) furnizate este de 2 ani, de la data semnării fără observații din partea achizitorului a Procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă și va acoperi orice defect al materialelor, sau/și manoperei în timpul perioadei de garanție, până la recepția finală, semnată fără observații din partea achizitorului.

- În perioada de garanție, achizitorul are dreptul de a notifica imediat prestatorului în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garanție. La primirea unei astfel de notificări, executantul are obligația de a constata defecțiunea în maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la solicitare.

- În perioada de garanție, executantul are obligația de a remedia neconformitățile în maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la constatare, fără costuri suplimentare pentru achizitor.

- Vizitarea amplasamentelor

În vederea întocmirii corespunzătoare și complete a ofertei tehnice și financiare, ofertantului i se recomandă vizitarea amplasamentelor.

Vizitarea lor se va face numai în prezența reprezentanților universității: Ing. Narcis-Lucian NEDELCU 0754/065.176, Ing. Carmen Gheorghe-tel. 0754/065.173.

PO-16-03_F5, Ediția: II, Revizia: 2

- CONDIȚII DE PARTICIPARE

- Termen de valabilitate ofertă: 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

- Criteriul pentru atribuirea contractului este „Prețul cel mai scăzut”, cu respectarea tuturor cerințelor minime specificate în cadrul Documentației de atribuire.

- Termen limită de depunere oferte conform anunt publicat in SEAP și postat pe site-ul universității

- Ofertele pot fi depuse/transmise:

  - In plic sigilat la Sediul Universității Maritimă din Constanța (Sediul central) - Rectorat, mun. Constanța, str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, jud. Constanța, cod poștal 900663, unde va primi un număr de înregistrare cu specificarea orei la care a fost depusă oferta, în plic sigilat, ștampilat și inscripționat. Pe plicul/pachetul exterior se vor scrie următoarele informații:

•   Universitatea Maritimă din Constanța – Rectorat, mun. Constanta, str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, jud. Constanța, cod poștal 900663.

•    Numărul de exemplare: 1 (unu).

• Oferta pentru Anunțul publicitar privind „..............................................”„A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE …………………….....................................

(ziua/luna/anul, ora) (data si ora limita de depunere a ofertelor, specificata in anuntul publicat in SEAP)

sau

  - pe adresa de e-mail achizitii @cmu-edu.eu

Riscurile transmiterii ofertei cad in sarcina operatorului economic. Pentru ofertele transmise pe e-mail, operatorii economici vor solicita telefonic la data/ora transmiterii, confirmarea primirii e-mail-ului de catre autoritatea contractanta.

- Ofertele depuse după data limită de depunere a ofertelor nu vor fi luate în considerare si vor fi respinse.

- Dacă ofertantul care va fi desemnat castigator este înscris în SEAP, acesta va posta oferta și în sistem, în catalogul de produse, sub denumirea mai sus mentionata.

- Operatorii economici vor urmări site-ul universității https://cmu-edu.eu/anunturi-publicitate/ și/sau Anunțul de publicitate din SEAP, pe perioada cuprinsă între data publicării anunțului de publicitate și termenul limită de depunere a ofertelor, unde autoritatea contractanta poate posta clarificări la documentația de atribuire.

- Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și a documentelor care o însoțesc

- Oferta trebuie să conțină:

- Scrisoarea de înaintare (Formular PO-16-03_F6, Editia: II, Revizia: 2)

- Declaratia pe propria raspundere (PO-16-03_F9, Editia: II, Revizia: 2)

- Propunerea financiară exprimata in lei (PO-16-03_F7, Editia: II, Revizia: 2)

- Propunerea tehnica trebuie să corespundă cerințelor minime prevăzute în caietul de sarcini. Ofertantul va prezenta o detaliere a serviciilor, care sa acopere minim cerintele autoritatii contractante, având in vedere toate componentele si specificațiile caietului de sarcini.

- Certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă instanța competentă, ACTUALIZAT, din care să reiasă că ofertantul are ca obiect de activitate principal, sau secundar, prestarea serviciilor similare celor solicitate prin prezenta documentație de atribuire. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în clasificarea CAEN (cazul persoanelor juridice/fizice romane)/in clasificarea NACE din țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul (cazul persoanelor juridice/fizice străine).

- Dovada/ certificate prin care ofertantii demonstreaza ca dispune/va utiliza personal de specialitate

- Modul de prezentare al ofertei:

- Modul de prezentare a propunerii tehnice

- Se va prezenta în scris, având în vedere toate componentele și specificațiile Caietului de sarcini.

- Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat și complet în corelație cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini, astfel încât acestea să permită identificarea cu ușurință a corespondenței ofertei cu cerintele autoritatii contractante

- Ofertanții care participă la achiziție înțeleg să ofere numai produse si servicii care să îndeplinească cerințele minime solicitate.

- Modul de prezentare a propunerii financiare

- Actul prin care operatorul economic își manifesta voința de a se angaja din punct de vedere juridic în relația contractuală cu autoritatea contractantă, îl reprezintă Formularul de oferta PO-16-03_F7, Editia: II, Revizia: 2.

- Propunerea financiară va fi exprimata in LEI cu și fără TVA.

- Autoritatea contractantă poate solicita, pe parcursul perioadei de evaluare a ofertelor, clarificări/completări ale Documentelor de calificare și/sau Propunerii tehnice și/sau Propunerii financiare, conform cerințelor autorității contractante, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 din Legea 98/2016.

- Angajamentul legal prin care se angajează cheltuielile aferente achiziţiei directe va lua forma unui contract de achiziţie publică (achiziția se consideră atribuită numai după semnarea contractului de către ambele părți)

- Oferta depusa de un operator economic pe numele căruia Universitatea Maritimă din Constanța a emis, în ultimul an Document constatator privind neîndeplinirea/îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor contractuale, va fi respinsa.

- FORMULARE

PO-16-03_F6, Editia: II, Revizia: 2

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

Înregistrat la sediul autorității contractante

Nr. __________ / __ . __ . _____

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către, ___________________________________________________________________

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Ca urmare a anunțului publicitar, publicat în SEAP cu nr ……………………..…………... privind atribuirea contractului

(nr. anunț publicitar din SEAP)

..................................................................................................................................................................................

(denumirea contractului de achiziție publică)

noi ............................................................................................................... vă transmitem alăturat următoarele:

(denumirea/numele operatorului economic)

1. Coletul sigilat și marcat în mod vizibil conținând oferta, în original.

2. Informații în legătură cu atribuirea  contractului mai sus menționat:

2.1. numele și prenumele persoanei/persoanelor împuternicite să semneze documentele pentru prezenta achiziție: ………………….................................................................................................

2.2. numele și prenumele persoanei/persoanelor împuternicite să reprezinte ofertantul la ședința de deschidere: ……………………………………………………………………………..….........

2.3. adresa pentru corespondență valabilă pentru comunicare la prezenta achiziție: ……………………………………………………………………………………………..............

2.4. telefon valabil pentru comunicare la prezenta achiziție: ………….........................................

2.5. fax valabil pentru comunicare la prezenta achiziție: ……………......................................….

2.6. e-mail valabil pentru comunicare la prezenta achiziție: ………......................................……

Data completării .............................

Operator economic,

...............................................................

(numele/denumirea operatorului economic)

..................................................

(nume, semnătura autorizată și ștampila)

PO-16-03_F7, Editia: II, Revizia: 2

OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către ....................................................................................................

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Domnilor,

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului

______________________________________________________________, ne oferim ca, în conformitate

(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația de atribuire, să prestăm  ______________________________________________________________________________________,

(denumirea contractului)

pentru valoarea totală de ________________________________________ lei,

(suma in litere si in cifre)

plătibilă după recepția cantitativă și calitativă a serviciilor, la care se adaugă taxa pe valoare adăugată în valoare de _____________________________________ lei.

(suma in litere si in cifre)

2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastră este stabilita câștigătoare, să prestăm serviciile solicitate pe perioada ______________________

3. Ne angajam să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de _____________________________zile, respectiv până la data de ______________________, si ea va

(durata in litere si cifre)						         (ziua/luna/anul)

rămâne obligatorie pentru noi si poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică, aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Precizăm că nu depunem ofertă alternativă.

6. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data _____/_____/_____

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat să semnez

(semnătura)

oferta pentru și în numele ____________________________________.

(denumirea/numele operatorului economic)

PO-16-03_F9, Editia: II, Revizia: 2

OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

privind

,,...................................................................................................................................”

(denumirea achiziției)

Subsemnatul................................................................................... reprezentant legal al operatorului economic ....................................................., declar pe propria răspundere sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice că:

- Deținem toate autorizațiile impuse de legislația în vigoare, necesare derulării contractului;

- Deținem experiența și capacitatea tehnică, să executăm obligațiile contractuale eficient, prompt într-o manieră profesională, prudentă și competentă, în conformitate cu cerințelor impuse prin documentatia de atribuire, în conformitate cu cea mai bună practică industrială și legislația specifică în vigoare și acceptăm să punem la dispoziție intreaga dotare și personalul specializat de-a lungul perioadei de execuție a contractului;

- Nu ne aflam în niciuna din situațiile menționate la art 164 alin (1), 165 alin (1), 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

- Declarăm că prețul ofertat este corespunzător în totalitate, reprezintă prețul ferm, fără niciun fel de excluderi si include toate costurile directe și indirecte pentru pentru furnizarea/prestarea/executarea completă, de calitate și corespunzatoare a contractului.

5. Societatea pe care o reprezint  _________________________________are achitate la zi toate obligatiile

(denumirea operatorului economic)

de plata catre  Bugetul consolidat al Statului si catre Bugetul Local si nu avem datorii restante la data prezentei.

Intocmita intr-un exemplar, pe propria raspundere, cunoscand ca declaratiile inexacte sunt pedepsite conform legii.

Data        ………………………………….

(numele, prenume).............................................................................

(funcţia)..............................................................................................

(semnătura reprezentant legal, ștampila)...........................................

- Contract de servicii

1.Preambul

În temeiul art.7 alin.(5) din Legea nr.98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice și art.43-46 din Normele metodologice din 2 iunie 2016 de aplicare aprevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de prestări de servicii, între

Universitatea Maritimă din Constanţa, cu sediul in Constanța, str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, telefon 0241-664740, fax 0241-617260, cod fiscal 2747321, cont RO62TREZ23F650601200130X deschis la Trezoreria Constanța, reprezentată prin Rector, Prof. univ. dr. ing. Violeta Vali CIUCUR în calitate de achizitor, pe de o parte

și

S.C. ......................................., cu sediul în ………………………, str. …………., nr. ….., telefon/fax: ………………..,  ………………., număr de înmatriculare ……………….., cod unic de înregistrare …………………, cont trezorerie ......................................................., deschis la Trezoreria .........................., reprezentată prin ...................., ........................................................, în calitate prestator, pe de altă parte.

2. Definiţii

  - - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

- contract - prezentul contract şi toate anexele sale;

- achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

- preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract, pentru serviciile efectiv acceptate ca fiind corespunzătoare de către Achizitor;

- servicii – totalitatea activităţilor pe care prestatorul trebuie să le realizeze şi  care fac obiectul prezentului contract;

- forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

- zi - zi calendaristică; an - 365 de zile;

- act adiţional - document prin care se pot  modifica termenii şi condiţiile contractului de prestări servicii.

- penalitate contractuală – despăgubirea stabilită în contractul de servicii ca fiind plătibilă de către una din părțile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a obligațiilor din contract.

3. Interpretare

3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

3.3. Cuvintele referitoare la persoane sau părţi vor include societăţile şi companiile, precum şi orice organizaţie având personalitate juridică.

3.4. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract .

4. Obiectul şi preţul contractului

4.1 Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea si finalizarea de “____________________________________” in conformitate cu cerintele caietului de sarcini, propunerea tehnica și financiara, anexe la prezentul contract, în perioada convenita şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract

4.2 – (1) Preţul total convenit pentru îndeplinirea completa, de calitate si conforma a contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este de ________________ lei la care se adaugă TVA în valoare de ___________ lei, conform ofertei prestatorului, anexă la contract.

(2) Preţul contractului este ferm în lei şi nu se ajustează pe perioada de derulare a contractului. Prin exceptie, prețul contractului poate fi ajustat conform prevederilor Legii 98/2016 si HG 395/2016 în situația în care se constată că pentru îndeplinirea obiectivului contractului au devenit necesare cantități suplimentare ce nu au putut fi anticipate la data întocmirii documentației, sau achizitorul renunță la o parte dintre acestea.

(3) Pretul contractului cuprinde toate costurile directe si indirecte aferente și toate cheltuielile generate de orice altă categorie de servicii conexe în legătură cu obiectul achiziției, necesare pentru prestarea unor servicii complete, de calitate și conforme cu legislația în vigoare. Toate produsele, materialele, echipamentele necesare vor fi asigurate de către prestator si sunt incluse in pretul contractului.

5. Durata contractului

5.1. Serviciile ce fac obiectul prezentului contract vor fi prestate in termen de  _____________zile lucratoare de la emiterea ordinului de incepere / notei de comanda de catre achizitor.

5.2.Prezentul contract rămâne valabil dupa termenul specificat la art. 5.1, pe toata perioada de garantie de 12 luni in conformitate cu prevederile art 13.

6. Documentele contractului

  - Documentele contractului sunt:

- Documentatie de atribuire, caietul de sarcini, cerintele achizitorului din anuntul de publicitate;

- Propunerea tehnică, Propunerea financiară;

- Alte anexe sau Acte adiționale la Contract (dacă se vor încheia)

6.2 Orice contradicţie ivită între documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinii de prioritate stabilită la art. 6.1.

7. Caracterul confidențial al contractului

7.1 - Fără a aduce atingere derulării şi execuţiei prezentului contract, ambele parti contractante au obligaţia de a asigura garantarea protejării acelor informaţii pe care cealalta parte le precizează ca fiind confidenţiale, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informaţii ar prejudicial interesele legitime ale partii.

8. Obligaţiile Prestatorului

8.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a presta si finaliza serviciile care fac obiectul prezentul contract, cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, în perioadele convenite, in conformitate cu legislaţia în vigoare aplicabila obiectului contractului, cu obligaţiile asumate prin prezentul contract şi cu caietul de sarcini, propunerea tehnica și financiară, anexe la prezentul contract. In cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare si nu corespund cerintelor prevazute în caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure și să folosească echipamente specializate, adecvate și personal calificat pentru prestarea completă și de calitate a serviciului;

8.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele si performanţele specificate de prevederile legale și stabilite prin prezentul contract și garanteză calitatea acestora prin răspundere directă față de achizitor si autoritați, in conformitate cu actele normative in vigoare.

8.3 - (1) Prestatorul se obligă să asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în prezentul contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

8.4 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu perioada de prestare convenită. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

8.5. (1) Prestatorul are obligaţia de a efectua, în mod gratuit, remedierea eventualelor neconformități survenite la serviciile prestate, dacă se datorează culpei sale; Termenul de remediere a neconformităţilor este de o zi lucratoare, costurile fiind suportate de prestator.

(2) In cazul în care prestatorul nu remediază neconformitatile survenite la serviciile prestate, în termenul specificat la alin (1), achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le realizeze. Cheltuielile aferente acestor remedieri vor fi recuperate de către achizitor de la prestator.

9. Obligaţiile achizitorului

9.1. Achizitorul se obligă să verifice prin reprezentanții săi calitatea serviciilor prestate pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din oferta prestatorului si cerințele din caietul de sarcini.

9.2 (1) Achizitorul se obligă să plătescă preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate complet, de calitate si conforme, în termen de maxim 30 (treizeci) zile de la semnarea fără observatii, de către achizitor a documentelor/procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă a serviciilor efectuate, pe baza facturii emise de prestator.

(2) In măsura în care procesul - verbal de recepție cantitativă si calitativă se semneaza cu observații, Prestatorul are obligația de a se conforma observațiilor Achizitorului și de a remedia serviciile prestate în acord cu aceste observații, în termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării, cu observații, a procesului – verbal anterior menționat. După implinirea termenului de 3 zile lucrătoare, în măsura în care Prestatorul nu iși execută obligația de remediere a serviciilor prestate în acord cu observațiile Achizitorului, Prestatorul datorează penalități în condițiile convenite in cuprinsul art. 10.1 din Contract. În măsura în care Prestatorul se conformează obligației de remediere anterior arătate, in termenul mai sus convenit, părțile vor încheia un proces – verbal, în cuprinsul căruia vor menționa îndeplinirea obligației de remediere.

9.2. (1) Achizitorul va pune la dispoziţia Prestatorului cu promptitudine orice informaţii şi/sau documente pe care le deţine şi care pot fi relevante pentru realizarea contractului. Aceste documente vor fi returnate Achizitorului la sfârşitul perioadei de execuţie a contractului.

10.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

10.1 - În cazul în care, prestatorul nu reuşeşte să-şi indeplineasca, la termen, obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalitaţi, o sumă echivalentă cu 0,01% din preţul lunar al contractului, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor, fara nicio formalitate prealabilă și fără intervenția instanțelor de judecată.

10.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,01% din plata neefectuată, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

10.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.

11. Inceperea si prestarea serviciilor, intârzieri în îndeplinirea contractului

11.1 – (1) Prestatorul are obligația de a îndeplini contractul de prestare în intervalul stabilit la art 5.1.

(2) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor începand cu data menționată in nota de comandă emisă de achizitor.

11.2 – (1) Prestarea serviciilor în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestuia prevăzută a fi terminată trebuie finalizate în termenul convenit de părţi.

(2) În cazul în care:

- orice motive de întârziere, ce nu se datorează Prestatorului, sau

- alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către Prestator,

îndreptăţesc Prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare sau a oricărei faze a acestuia, atunci părţile vor revizui, de comun acord perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.

11.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă termenul de prestare, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea datei de prestare asumată prin Propunerea tehnică se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.

11.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice întârziere în indeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului, in conditiile art. 10.1 din contract.

12. Recepții, inspecții, teste si verificări

12.1 – (1) Achizitorul are dreptul de a efectua controlul calității serviciilor prestate și de a inspecta modul de prestare al serviciilor, pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din ofertă.

12.2 - În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate prestatorului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere. In situatia in care prestatorul nu respecta termenul de remediere stabilit in conditiile anterior aratate, prevederile art. 10.1 din prezentul Contract se aplica in mod corespunzator După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a prestatorului, achizitorul va efectua recepţia.

12.3 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa și dacă este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că serviciile au fost inspectate și testate de prestator cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului.

(2) Operaţiunile recepţiei implică:

- identificarea serviciilor prestate;

- constatarea eventualelor neconcordanţe a prestaţiilor faţă de propunerea tehnică;

- constatarea eventualelor deficienţe.

(3) Procesul- verbal de recepţie va fi semnat de către achizitor după remedierea tuturor deficienţelor/neconcordanţelor constatate.

12.4 - Prevederile clauzelor 12.1 - 12.3 nu îl vor absolvi pe prestator de obligația asumării altor obligaţii prevăzute în contract.

13. Perioada de garanţie acordată serviciilor

13.1 - (1) Prestatorul va acorda garanţie de 12 luni de la finalizarea serviciilor si punerea in funcțiune a instalatiei de iluminat.

(2) Prestatorul va acorda garanție pentru tuburile cu LED furnizate de 12 luni de la montare.

14. Cesiunea

14.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.

14.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

15. Ajustarea preţului contractului

15.1 - Pentru serviciile prestate în baza acestui contract, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

15.2 – Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează pe toată perioada de derulare. Prin exceptie, prețul contractului poate fi ajustat conform prevederilor Legii 98/2016 si HG 395/2016 în situația în care se constată că pentru îndeplinirea obiectivului contractului au devenit necesare cantități suplimentare ce nu au putut fi anticipate la data întocmirii documentației, sau achizitorul renunță la o parte dintre acestea.

16. Amendamente

16.1 – Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, exceptie modificarea pretului, care este interzisa in orice circumstante, in acord cu prevederile art. 5.1 alin (2) din prezentul contract.

17. Incetarea, rezilierea contractului

17.1. (1) În cazul în care pe parcursul derulării contractului prestatorul întâmpină dificultăți tehnice deosebite, pentru a căror rezolvare sunt necesare alte metode și soluții tehnice de prestare şi a căror pondere în contract este semnificativă, achizitorul poate rezilia contractul din proprie inițiativă sau după caz, la cererea prestatorului.

(2) Dacă prestatorul se află în imposibilitatea de a executa contractul de servicii din motive similare forței majore, contractul va fi  reziliat.

17.2. Prezentul Contract incetează de plin drept după acordarea unui preaviz de 5 zile Prestatorului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându-se la acestea:

- prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile stabilite prin oferta tehnică, anexă la contract sau în perioada de timp stabilită în contract;

- după semnarea contractului, prestatorul cesionează drepturile sale din contractul de servicii sau subcontractează fără a avea acordul prealabil al achizitorului;

- după semnarea contractului, prestatorul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

- împotriva Prestatorului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor financiare ale CE;

- apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea prezentului contract;

(2) Rezilierea contractului nu constituie un obstacol în exercitarea dreptului achizitorului de a acţiona prestatorul, civil sau penal.

17.3. (1) Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de prestări servicii cu condiţia notificării deciziei cu cel puţin 5 zile înainte de incetarea efectivă.

(2) În cazul prevăzut la alin (1), Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din prezentul Contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a acestuia.

18. Forța majoră

18.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

18.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

18.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia.

18.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

18.5 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 5 zile de la încetare.

18.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 1 luna, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

19. Soluţionarea litigiilor

19.1. Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

19.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instantele judecatorești în a căror rază teritorială se afla sediul achizitorului.

20. Comunicări

20.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

20.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

# 21. Protejarea datelor cu caracter personal

# 21.1 - Părțile convin să partajeze intre ele date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului General al UE privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR) nr. 679/2016 exclusiv in scopul derulării tranzacției comerciale/relației contractuale dintre părți. Categoriile de persoane avute in vedere sunt persoanele fizice și juridice implicate in derularea relației comerciale/contractuale de la ambele părți sau de la terțe persoane implicate în derularea contractului. Categoriile de date partajate sunt detaliile de contact: nume/denumire, domiciliu/sediu social, datele de identificare ale reprezentantului/administratorului, e-mail, numar de telefon sau alte detalii necesare comunicării și derulării relației contractuale. Nu vor fi transferate si prelucrate date cu caracter personal considerate ca date sensibile, decat daca acestea sunt solicitate in baza unui temei legal.

# 21.2 - Beneficiarul datelor va prelucra datele personale, in conformitate cu legislația europeană privind protecția datelor pentru a garanta un nivel ridicat de protectie a acestora. Nu se efectuează alte transferuri de date cu caracter personal către alți destinatari, cu excepția cazului în care se deține această obligație prin lege.

# 21.3 - În conformitate cu prevederile GDPR, Părțile au urmatoarele drepturi: dreptul de a primi informații cu privire la datele prelucrate, dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor, dreptul de a notifica Autoritatea competentă de supraveghere a prelucrării datelor, precum și dreptul de a solicita ștergerea sau restricționarea datelor cu caracter personal, dreptul de opoziție la prelucrarea datelor si dreptul de retragere a consimțământului, dacă datele nu mai sunt necesare scopului în care au fost prelucrate inițial.

# 21.4 - Prin semnarea prezentului contract, incluzând clauzele privind prelucrarea datelor cu caracter personal, pățile își manifestă în mod voluntar consimțământul cu privire la prelucrarea și utilizarea acestor date in scop contractual și legal.

22. Legea aplicabilă contractului

22.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Prezentul contrat se încheie în 2 (două) exemplare originale câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR					                      PRESTATOR

Universitatea Maritimă din Constanţa

# Rector,

CONVENŢIE

Pe linie de securitate si sanatate in munca, situatii de urgenta

(apararea impotriva incendiilor si protectie civila) si mediu

Anexa la contract nr............../........................................

încheiata azi ........................................................, intre:

UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA in calitate de BENEFICIAR, reprezentata prin Rector – Dna. Prof. Univ. Dr. Ing. Violeta-Vali CIUCUR si

SC …………………………………., in calitate de PRESTATOR, reprezentata prin  dl. …………………………  Administrator, au convenit sa incheie prezenta Conventie, cu respectarea urmatoarelor clauze si  obligaţiilor reciproce ce decurg din:

Legea nr.319/2006 - privind securitatea si sănătatea in munca;

H.G. nr.1425/2006 - Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006 cu modificari si completari ulterioare;

H.G. nr.300/2006 - privind cerinţele minime de S.S.M. pentru şantiere mobile;

H.G. nr.1048/2006 - privind cerinţele minime de S.S.M. pentru utilizarea E.I.P. la locul de munca;

H.G. nr.1051/2006 - privind cerinţele minime de S.S.M. pentru manipularea manuala a maselor care prezintă riscuri pentru lucratori, in special de afecţiuni dorsolombare;

H.G. nr.971/2006 - privind cerinţele minime de S.S.M. pentru semnalizarea de securitate si/sau de sănătate;

H.G. nr.1091/2006 - privind cerinţele minime de S.S.M. pentru locul de munca;

H.G. nr.l 146/2006 - privind cerinţele minime de S.S.M. pentru utilizarea in munca de către lucratori a echipamentelor de munca;

H.G. nr.355/2007 - privind supravegherea sanatatii lucratorilor actualizata;

Legea nr.307/2006 - privind apărarea impotriva incendiilor;

Legea nr.481/2004 - privind protecţia civila;

Ord. nr. 163/2007 – norme generale de aparare impotriva incendiilor;

Ord.nr.712/2005 - pentru aprobarea dispoziţiilor generale privind instruirea in domeniul situaţiilor de

urgenta, cu modificările ulterioare;

O.G. nr.195/2005 - privind protecţia mediului;

H.G. nr.856/2002 - privind evidenta gestiunii deşeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase, denumite in continuare "PARTI".

1.	SCOP

- Prezenta convenţie se aplica in cazul contractelor de prestari servicii precum si in cazul contractelor de antrepriza si subantrepriza.

- Prezenta Conventie reglementeaza atributiile si raspunderile partilor din punct de vedere al respectarii prevederilor legislatiei de securitate si sanatate in munca, apararii impotriva incendiilor si pentru situatii de urgenta, de igiena a muncii, instruirea si controlul lucratorilor din punct de vedere al prevenirii riscurilor profesionale, cat si de reglementare a procedurilor  de comunicare, cercetare, inregistrare, raportare si evidenta a accidentelor de munca, imbolnavirilor profesionale precum si a modalitatilor de actiune in situatii de pericol grav si iminent, de accidentare in timpul desfasurarii activitatii lucratorilor proprii, colaboratorilor ori prepusilor PRESTATORULUI.

- Prezenta convenţie se aplica in condiţiile relaţiei contractuale, definita prin contractul nr. ......................./..........................................................

2.  DEFINITII  PENTRU PRINCIPALII TERMENI UTILIZATI IN PREZENTA CONVENTIE:

- Parti interesate = societăţi de prestări servicii construcţii si instalaţii interesate de performanta SSM, PSI si PM.

- Comunicarea = procedura care defineşte caile si mijloacele de instiintare. in cazul producerii unui eveniment.

- Eveniment = accidentul care a antrenat decesul sau vătămări ale organismului, produs in timpul procesului de munca ori in deplinirea indatoririlor de serviciu, situaţia de persoana data dispăruta sau accidentul de traseu ori de circulaţie, in condiţiile in care au fost implicate persoane angajate, incidentul periculos, precum şi cazul susceptibil de boala profesională sau legată de profesiune.

- Boala profesională = afecţiunea care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii, cauzată de agenţi nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de munca, precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, in procesul de munca;

- Accident de munca = vătămarea violenta a organismului, precum şi intoxicaţia acuta profesională, care au loc in timpul procesului de munca sau in îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi care provoacă incapacitate temporară de munca de cel puţin. 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces;

- Incident periculos = evenimentul identificabil, cum ar fî explozia, incendiul, avaria, accidentul tehnic, emisiile majore de noxe, rezultat din disftmctionalitatea unei activităţi sau a unui echipament de munca sau/şi din comportamentul neadecvat al factorului uman, care nu a afectat lucrătorii, dar ar fi fost posibil sa aibă asemenea urmări şi/sau a cauzat, ori ar fi fost posibil sa producă, pagube materiale;

- Loc de munca = locul destinat sa cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile întreprinderii şi/sau unităţii, inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii şi/sau unităţii la care lucrătorul are acces în cadrul desfăşurării activităţii;

- Echipament de munca = orice maşina, aparat, unealta sau instalaţie folosită în munca;

- Echipament individual de protecţie = orice echipament destinat a fi purtat sau mânuit de un lucrator pentru a-1 proteja impotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa îi pună în pericol securitatea şi sănătatea Ia locul de munca, precum şi orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a îndeplini acest obiectiv;

- Şantier temporar sau mobil, denumit în continuare şantier = orice şantier în care se desfăşoară lucrări de construcţii sau de inginerie civilă;

- Sef de şantier = persoana fizică desemnată de către PRESTATOR să conducă realizarea lucrărilor pe şantier şi să urmărească realizarea acestora conform proiectului;

- Angajator = persoana fizica sau juridica ce se afla in raporturi de munca ori de serviciu cu lucratorul respectiv si care are responsabilitatea unităţii;

- PRESTATOR = orice persoană fizică sau juridică care îşi asumă contractual faţă de BENEFICIAR sarcina de a executa lucrări de construcţii-montaj de specialitate, prevăzute în proiectul lucrării;

3. PRESCURTĂRI:

- SSM	- Securitate si sănătate in munca;

- PSI	- Prevenirea si stingerea incendiilor;

- EIP	-Echipament individual de protecţie;

- SIPP	- Serviciul intern de prevenire si protecţie.

- PM     - Protecţia mediului

4. OBLIGAŢII GENERALE ALE PĂRTILOR

4.1.	EVALUAREA RISCURILOR PENTRU SĂNĂTATEA SI SECURITATEA LUCRATORILOR

- PRESTATORUL efectuează evaluarea riscurilor de accidentare si/sau îmbolnăvire profesionala pentru locurile de munca si pentru propriile activităţi.

- Evaluarea riscurilor se efectuează in conformitate cu prevederile legale, proactiv, pâna la data inceperii lucrărilor prevăzute in contract.

- Pentru riscurile identificate, masurile de prevenire, metodele si mijloacele folosite si responsabilităţile PRESTATORULUI vor avea ca baza "obligaţiile angajatorului", asa cum sunt ele definite de Legea nr.319/2006 privind securitatea si sănătatea in munca.

- PRESTATORUL răspunde de realizarea tuturor masurilor tehnice si organizatorice ce-i revin pentru asigurarea securităţii si protecţia sanatatii lucratorilor proprii, prevenirea incendiilor, prevenirea riscurilor profesionale, informarea si instruirea lucratorilor proprii, asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securităţii si sanatatii in munca si de apărare impotriva incendiilor.

4.2.	FOLOSIREA ACCESELOR SI A UTILITĂŢILOR DIN AMPLASAMENT

- Accesul uneia din parti la utilităţile aparţinând celeilalte parti se face numai cu acordul partii care deţine aceste utilităţi (proprietarul). Exploatarea si întreţinerea instalaţiilor care asigura utilităţile comune se vor face numai de către unitatea căreia ii aparţin.

- Semnalizarea rutiera se asigura de PRESTATOR, pentru activităţile proprii.

- Semnalizarea riscurilor de la locurile de munca se asigura de PRESTATOR, pentru activităţile proprii.

- PRESTATORUL are obligaţia sa-si delimiteze zona de lucru in conformitate cu avizele si autorizaţia de construcţie, inclusiv stabilirea si marcarea traseelor de acces, a zonelor de depozitare a materialelor, a suprafeţelor pentru organizarea de şantier, in zona de responsabilitate .

- PRESTATORUL va delimita, pe un plan de situaţie, zonele in care sunt interzise lucrările cu foc deschis si va respecta Legea nr.307/2006 -legea apărării impotriva incendiilor si Normativul C300/1994 de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii aferente acestora.

- Personalul PRESTATORULUI nu are voie sa părăsească locul de munca delimitat, sa se abată de la traseele de acces indicate, sa intre in instalaţiile tehnologice, mecanice, energetice ale BENEFICIARULUI si sa efectueze manevre la instalaţiile acestuia, fara autorizare scrisa.

- Personalul BENEFICIARULUI, cu excepţia persoanelor împuternicite de acesta, nu are voie sa
pătrundă in suprafaţa preluata de PRESTATOR.

- Obiectivele la care se executa lucrări de reabilitare (reparaţii ale construcţiilor, înlocuiri de instalaţii si utilaje etc.) se vor preda PRESTATORULUI pe baza de proces verbal, dupa ce acestea au fost scoase din funcţiune si deconectate de la sursa de alimentare cu energie electrica. La aceste obiective, PRESTATORUL răspunde de realizarea masurilor de securitate, sănătate in munca, P.S.I. etc, care sa permită executarea operaţiunilor si lucrărilor necesare in condiţii de siguranţa.

- PRESTATORUL va asigura condiţiile minime de securitate si sănătate in munca, pentru intregul personal aflat in zona predata pentru lucrare, totodată luind masuri impotriva proiectării in afara zonei de lucru a materialelor cu care se lucrează, care ar putea genera accidente si evenimente.

4.3. DEPOZITAREA. TRANSPORTUL, MANIPULAREA SUBSTANŢELOR TOXICE SI PERICULOASE

- Substanţele toxice si periculoase sunt identificate de PRESTATOR.

- PRESTATORUL va elabora instrucţiuni proprii pentru transportul, manipularea, depozitarea, gestionarea si tinerea sub control a substanţelor toxice si periculoase folosite in activităţile/procesele proprii.

4.3.3. Instrucţiunile de lucru cu substanţe toxice si periculoase vor include si modalităţile de gestionare si eliminare a deşeurilor produse in urma lucrului cu aceste substanţe.

4.4.	MENŢINEREA IN BUNA STARE A ACCESELOR SI MIJLOACELOR DE PROTECŢIE
COLECTIVA. PĂSTRAREA CURĂŢENIEI IN AMPLASAMENT

- PRESTATORUL are obligaţia menţinerii in buna stare a acceselor, amenajărilor si mijloacelor de protecţie colectiva folosite pentru activităţile proprii. Este interzisa desfiinţarea parţiala sau totala, de către una din parti, a acceselor, scărilor, balustradelor, podinelor sau a oricăror mijloace de protecţie colectiva care sunt folosite in comun, fara înştiinţarea prealabila a celeilalte parti.

- PRESTATORUL are obligaţia menţinerii ordinii si a curăţeniei la locurile de munca proprii si va evacua ritmic din amplasament, deşeurile rezultate din activităţile proprii.

- PRESTATORUL are obligaţia sa nu blocheze caile de acces si evacuare cu materiale sau alte obiecte.

4.5.	ASIGURAREA ECHIPAMENTULUI INDIVIDUAL DE PROTECŢIE.  A MATERIALELOR IGIENICO-SANITARE SI ALIMENTAŢIEI DE PROTECŢIE

- PRESTATORUL asigura pentru lucratorii proprii echipament individual de protecţie, materiale igienico-sanitare si alimentaţie de protecţie (dupa caz), corespunzător activităţilor desfăşurate si in concordanta cu prevederile legale in vigoare.

- PRESTATORUL prin persoana desemnata (sef de şantier sau conducător loc de munca) va supraveghea purtarea de către lucratorii din subordine a E.I.P. adecvat funcţiei exercitate in incinta şantierului.

- PRESTATORUL va asigura serviciile medicale preventive si de urgenta personalului propriu.

4.6.	ELECTROSECURITATE

4.6.1 Conectările si deconectările care necesita întreruperea surselor de alimentare cu energie electrica, la tablourile electrice de distribuţie ale BENEFICIARULUI, se vor efectua de către persoanele autorizate angajate ale BENEFICIARULUI.

- Conectările si deconectările care necesita întreruperea surselor de alimentare cu energie electrica, la tablourile electrice de distribuţie ale PRESTATORULUI, se vor efectua de către persoanele autorizate, angajate ale PRESTATORULUI.

- In cazul in care PRESTATORUL va executa săpaturi in zona de lucru, va efectua sondaje pentru stabilirea exacta a traseelor utilităţilor din zona.

4.6.4. PRESTATORUL va verifica periodic si întreţine corespunzător instalaţia de distribuţie a energiei electrice din dotarea şantierului pe care il conduce.

4.7.	INSTRUIREA LUCRATORILOR

- PRESTATORUL are responsabilitatea de a instrui personalul propriu care va realiza lucrările contractate pe amplasamentele predate de către BENEFICIAR, in conformitate cu prevederile Legii nr.319/2006 cu privire la asigurarea securităţii si sanatatii in munca si a Legii nr.307/2006 privind prevenirea si stingerea incendiilor.

- PRESTATORUL are obligaţia de a instrui conducătorii auto si de utilaje proprii asupra respectării codului rutier pe drumurile publice, cu privire la accesul in şantier, respectarea restricţiilor de viteza in şantier, modul de organizare a activităţii de paza si cea de prevenire a incendiilor.

- BENEFICIARUL va prelucra inainte de inceperea de prestari servicii prevederile prezentei convenţii, cu privire la securitatea si sănătatea in munca si de aparare impotriva incendiilor cu intreg personalul angajat al prestatorului care va fi folosit.

- Instruirea va fi consemnata sub semnătura intr-o fisa de instruire colectiva corespunzător anexei nr.12 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006.

- Acesta instruire nu scuteşte PRESTATORUL de a efectua, pe linie de SSM si PŞI, instruirea introductiv-generala, instruirea la locul de munca- la angajare, precum si instruirea periodica pentru personalul propriu, conform reglementarilor in vigoare.

- Fisele de instruire individuala privind securitatea si sănătatea in munca, fisele de instruire individuala in domeniul situaţiilor de urgenta, se vor păstra la sefiil punctului de lucru din partea PRESTATORULUI desemnat prin decizie de catre acesta.

- Accesul personalului PRESTATORULUI in incinta punctelor de lucru este permisa numai pentru lucratorii care au efectuat instruirea de SSM si PSI conform legislatiei in vigoare.

4.8.	COMUNICAREA, CERCETAREA. RAPORTAREA SI ÎNREGISTRAREA EVENIMENTELOR

4.8.1. In condiţiile producerii unor evenimente (accidente/incidente) de munca, părţile au obligaţia de a anunţa imediat inspectoratul teritorial de munca despre producerea accidentului, de a nu modifica starea de fapt si împrejurările care au condus la producerea accidentului (cu excepţia cazurilor când menţinerea acestora ar conduce la alte accidente, care ar periclita viata accidentaţilor sau securitatea unităţii).

4.8.2.Părţile au obligaţia sa se informeze reciproc in cazul apariţiei unor situaţii cu pericol iminent de producere a accidentelor tehnice si/sau umane sau a unor evenimente PSI, care ar putea afecta lucratorii celor doua parti.

Sunt supuse comunicării:

- orice eveniment, imediat dupa declanşare/producere;

- orice boala profesionala sau caz suspect de boala profesionala.

- Obligaţia comunicării accidentului sau evenimentului către organele in drept revine părtii căreia ii aparţine lucratorul accidentat. Daunele/pagubele materiale generate de producerea accidentelor sau de manifestarea evenimentelor SSM/ PSI se vor suporta de partea care se face vinovata de producerea lor. Daca printre victimele evenimentului se afla si lucratori ai altor angajatori, evenimentul va fi comunicat si angajatorului acestora, de catre angajatorul la care s-a produs evenimentul.

- Cercetarea accidentelor urmate de incapacitate temporara de munca, invaliditate sau deces si a accidentelor colective se va face in conformitate cu prevederile legale in vigoare, de catre angajatorul la care s-a produs evenimentul.

- In cazul producerii unui eveniment SSM sau a unui eveniment PSI, care afectează una sau ambele parti ca urmare a unei activităţi sau a unor procese comune, acestea se vor cerceta de catre o comisie comuna, ai cărei reprezentanţi sunt stabiliţi prin dispoziţiile conducerilor pârtilor.

4.8.6.	In cazul unei divergente intre parti cu privire la cercetarea, înregistrarea si raportarea statistica a
accidentului de munca, atunci cand nu este posibila rezolvarea pe cale amiabila, se va acţiona prin
pârghiile legale existente.

- înregistrarea si raportarea accidentului de munca sau evenimentului se face de catre angajatorul care va fi găsit vinovat de incalcarea normelor de securitate si sănătate in munca- PSI in vigoare, de comisia de cercetare.

- In cazul apariţiei unor situaţii de urgenta (avarii, incendii in masa, inundaţii, fenomene meteo periculoase, etc.), părţile se vor informa reciproc si vor acţiona conform prevederilor din planurile de acţiune pentru astfel de situaţii.

4.8.9. Accidentele produse asupra personalului PRESTATORULUI, in afara zonelor de lucru sau cailor de acces stabilite, se vor înregistra de catre PRESTATOR.

4.8.10. PRESTATORUL va răspunde unilateral in fata legii de eventualele consecinţe (accidente si/sau avarii, incendii) ale nerespectarii de catre personalul propriu a normelor de securitate si sănătate in munca si PSI stipulate in prezenta convenţie.

4.8.11 .Procesul-verbal de cercetare a accidentului se va transmite prin grija comisiei de cercetare tuturor societăţilor implicate.

4.9.	ALTE OBLIGAŢII ALE PĂRTILOR
A. PRESTATOR

a) Obligaţii pe linia asigurării securităţii si sanatatii in munca

4.9.1. In conformitate cu legislaţia privind securitatea si sănătatea in munca, a situaţiilor de urgenta si protecţia mediului, lucrările se vor executa in baza:

- Autorizaţiei de lucru pentru lucrări sau proiect de execuţie;

- Contract de prestări servicii de executarea lucrărilor, in care sunt stipulate lista lucrărilor ce se executa.

4.9.2. Se vor respecta prevederile HG nr.300 din 2006 privind cerinţele minime de securitate si sănătate pentru şantierele temporare sau mobile.

- Sa organizeze buna desfăşurare a proceselor de munca prin respectarea proiectelor de execuţie, încadrarea in cerinţele minime de securitate si sănătate stabilite conform Legii nr. 319/2006.

- Sa execute toate lucrările prevăzute in documentaţia tehnico-economica astfel ca dupa recepţie, obiectivul sa poată fi exploatat in condiţii de maxima securitate.

4.9.5.	Sa nu modifice soluţiile tehnice din proiectele de execuţie privind rezistenta , stabilitatea,
funcţionalitatea, arhitectura si dispoziţiile BENEFICIARULUI cu privire la asigurarea si prevenirea
accidentării salariaţilor.

4.9.6. Va efectua instruirea de SSM si PSI personalului din subordine conform reglementarilor in vigoare, precum si instruirea asupra tehnologiilor de lucru ce trebuiesc respectate.

4.9.7. Va respecta prevederile convenţiei si va asigura supravegherea lucratorilor privind respectarea normelor de securitate si sănătate in munca pentru diferitele categorii de meserii.

4.9.8. Este răspunzător de siguranţa tuturor activităţilor desfăşurate de el in cadrul contractului si va lua toate masurile necesare respectării normelor de securitate si sănătate in munca, precum si a normelor de
prevenire si stingere a incendiilor, in vederea evitării producerii oricăror accidente de munca sau pagube materiale.

4.9.9. Va dota locul de munca cu mijloace tehnice de stingere a incendiilor, conform legislaţiei in vigoare.

- In cazul unor lucrări in instalaţii in funcţiune, in vecinătatea utilajelor la care se pot produce incendii, explozii, in imediata apropiere a recipientelor sub presiune, a tablourilor electrice, a conductelor sub presiune, se va aplica dispozitivele de protecţie si se va realiza masurile de securitate si sănătate in munca si PSI.

- Autovehiculele pentru transport si utilajele pentru manipulări de materiale si pentru lucrări de terasamente deţinute de PRESTATOR, vor trebui sa fie menţinute in stare de funcţionare si utilizate in mod corect.

- Viteza de deplasare a autovehiculelor PRESTATORULUI in incinta(ele) BENEFICIARULUI trebuie sa fie de maximum 30 km/h.

- In incinta BENEFICIARULUI personalului PRESTATORULUI ii este interzis:

- accesul sub influenta alcoolului, drogurilor si a medicamentelor tranchilizante;

- introducerea sau consumarea de droguri, băuturi alcoolice sau a medicamentelor tranchilizante;

- fumatul pe teritoriul zonei predate (dupa caz), cu excepţia spatiilor special amenajate in acest scop.

4.9.14. Va dota locul de munca cu scule, dispozitive, mecanisme de ridicat, schele omologate, etc. in stare buna de funcţionare.

b)	Obligaţii pe linia prevenirii situaţiilor de urgenta

4.9.15. Personalul PRESTATORULUI trebuie:

- sa fie instruit asupra riscurilor de producere a incendiilor, exploziilor, cutremerelor, tornadelor, etc. la locul de munca unde aceştia isi desfăşoară activitatea;

- sa fie instruit asupra lucrului cu foc deschis;

- sa aiba in dotarea punctului de lucru mijloacele de intervenţie corespunzătoare si sa fie instruit asupra folosirii acestora;

- sa fumeze numai in locurile stabilite de BENEFICIAR;

- sa cunoască locurile de evacuare in caz de dezastru;

Este interzis ca personalul PRESTATORULUI:

- sa efectueze manevre, lucrări din proprie iniţiativa sau improvizaţii care pot genera incendii sau explozii in incinta BENEFICIARULUI;

- sa blocheze caile de acces si de intervenţie cu materiale si alte obiecte.

c)	Obligaţii pe linia protecţiei mediului

4.9.16. Personalul PRESTATORULUI trebuie:

- sa desfăşoare activitatea in asa fel incat sa nu pericliteze calitatea mediului inconjurator si sa nu producă poluări accidentale;

- sa cunoască si sa respecte regulile de gestionare a deşeurilor si a substanţelor chimice periculoase;

- sa cunoască si sa respecte regulile de protejare a resurselor naturale, reţelei de canalizare, aerului si solului;sa arunce pe sol, in apa marii sau lacuri a deşeurilor si mai ales a produselor toxice sau petroliere.

B. BENEFICIAR

4.9.17. Va incheia cu PRESTATOR un proces-verbal de predare a amplasamentului, delimitat corespunzător suprafeţei pe care se executa lucrarea.

4.9.18 In cazul in care la executarea lucrărilor, personalul PRESTATORULUI incalca reglementările stabilite prin Legea nr.319/2006 privind securitatea si sănătatea in munca, a prevederilor Legii nr.307/2006 privind prevenirea si stingerea incendiilor, punând in pericol instalaţiile si desfăşurarea activităţilor in sectorul respectiv, BENEFICIARUL va solicita PRESTATORULUI si acesta este obligat, sa ia masurile necesare pentru prevenirea abaterilor si reintrarea in legalitate.

Daca PRESTATORUL nu răspunde operativ la solicitarea sa, BENEFICIARUL va sista executarea lucrărilor, retrăgând aprobarea data PRESTATORULUI pentru realizarea acesteia, pana la rezolvarea corespunzătoare a situaţiei.

Reluarea lucrului la obiectiv, se va face pe baza unui nou acord emis de către BENEFICIAR.

5. DISPOZIŢII FINALE

- PRESTATORUL isi va asigura personalul propriu la riscurile de accidentare potrivit prevederilor legale.

- Prevederile prezentei Convenţii referitoare la stabilirea masurilor si responsabilităţilor pentru asigurarea integrităţii personalului vor fi prelucrate cu toti salariaţii participanţi la lucrare.

Aceasta obligaţie revine fiecărei parti in cazul in care personalul muncitor de la locul de munca se schimba.

- Prezenta Convenţie este anexa la contractul menţionat la pct. 1.3. si este valabila pe toata durata desfăşurării contractului.

- Prezenta Convenţie  a fost  intocmita de lucratorul desemnat al  BENEFICIARULUI,  din cadrul Compartimentului SSM-PSI-Mediu.

- Prezenta Convenţie s-a incheiat in 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Din partea,                                                                                  Din partea,

BENEFICIAR                                                                             PRESTATOR

UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA	                         SC

RECTOR,

Prof.univ.dr.ing.Violeta Vali CIUCUR