| Terminal Server Simulator | buc | 1 | Terminal server Interfață serială Viteze de date selectabile de la 300 la 230K Baud Caracterele: 7 sau 8 biți de date Paritate: Impar, Par, Nici unul Stop Bits: 1 sau 2 Semnale de control modem: CTS, RTS, DTR, DCD Controlul fluxului: XON / XOFF (software), CTS / RTS (hardware), Nici unul Interfata retea Ethernet 10/100/1000 Mbps 8, 16 sau 32 de porturi porturi seriale selectabile software RJ45 Protocoale: HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Telnet, TCP, UDP, DHCP, SSHv2, SSLv3, SNMPv2, Auto IP, RSS, ARP, ICMP, SYSLOG, AES, SMTP, DNS, BOOTP Securitate SSL 3, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.3s MD5, SHA-1, SHA-2 RSA, DSA și ECDSA Protecție cu parolă Filtrarea adresei IP Management Server web intern, SNMP v1, SNMP v2, SNMP v3, autentificare în serie, Conectare Telnet SSH, XML ConsoleFlow FW actualizabil prin Web Manager, FTP sau port serial Server web intern Personalizabil cu CGI Conținut web pe sistemul de fișiere local și actualizabil prin ftp Termen de garantie solicitat: min 24 luni de la data semnarii procesului verbal de punere în functiune si conformitate. Produsul va fi insotit de Certificat de calitate si garantie. |
| --- | --- | --- | --- |

- FIȘĂ TEHNICĂ a produsului ofertat

- Declarație pe propria răspundere care să ateste faptul că produsele ce urmează a fi furnizate sunt produse noi, de calitate și vor avea la livrare inscripția producătorului și marcajul CE (reprezintă aplicarea practică, în cadrul Uniunii Europene, a caracteristicilor și cerințelor esențiale pentru produse).

- Termenul de livrare la Sediul Central al Universității Maritime din Constanța, str. Mircea cel Bătrân nr. 104, este de maxim 60 zile de la data comenzii.

VALOAREA ESTIMATĂ: 5000 LEI FĂRĂ TVA