SPECIFICAȚII TEHNICE

- Specificațiile tehnice reprezintă cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, să fie descris, în mod obiectiv, în aşa manieră încât să corespundă necesităţilor autorităţii contractante.

- Specificaţiile tehnice definesc caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic, funcțional, de performanţă etc., astfel încât potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu solicitările autorităţii contractante.

- Cerințele impuse prin specificatiile tehnice vor fi considerate ca fiind minimale si obligatorii. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile specificațiilor tehnice, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerințelor minimale din specificațiile tehnice.

- Orice ofertă care se abate de la prevederile Caietului de sarcini sau prezintă caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în acesta sau care nu satisfac cerințele impuse în acesta va fi respinsă ca neconformă.

- Ofertanții pot oferta produse cu caracteristici superioare cerințelor minime menționate mai jos.

MENŢIUNE: Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurintă a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de «sau echivalent».

APARAT DE AER CONDIȚIONAT 9000 BTU – 6 bucăți

Caracteristicile tehnice MINIME OBLIGATORII:

| Nr crt | Caracteristici tehnice | AC 9000 BTU (6 buc) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Cerinte MINIME beneficiar | Echipament ofertat |
| 1 | Marca/tip – denumire aparat ofertat | ------ |  |
| 2 | Suprafata de montare | Perete |  |
| 3 | Capacitate generala/standard | 9000 BTU |  |
| 4 | Eficienta energetica racire | A ++ |  |
| 5 | Eficienta energetica incalzire | A + |  |
| 6 | Tip compresor | Rotativ |  |
| 7 | Inverter | Da |  |
| 8 | Functii climatizare | Racire Incalzire Ventilatie Dezumidificare |  |
| 9 | Functii speciale | auto curatare anti mucegai auto restart |  |
| 10 | Garanție produs Garantie montaj | 36 luni 12 luni |  |
| 11 | Kit instalare Console prindere unitate externă Traseu frigorific Cablu alimentare Canalet cu autoadeziv 16 mm (2 ml/buc) Mențiune: aparatele de aer conditionat de 900 BTU se afla la o inaltime de aproximativ 3 m | console prindere unitate externă (2 suporti de prindere) 3 ml traseu frigorific 10 ml cablu alimentare energie electrica 10 ml canalet cu autoadeziv 16 mm (5 buc de 2 ml) Mențiune: este necesară o străpungere suplimentară iar pentru 2 (două) dintre aparate este necesar traseu frigorific suplimentar de câte 2 ml |  |
| 12 | Preț aparat aer conditionat (lei fara TVA) | se va menționa prețul pe bucată | se va menționa prețul total |
| 13 | Servicii montare aparat (manopera cu kit montaj solicitat la pct. 11 (console prindere unitate externă + traseu frigorific + cablu alimentare + canalet)) (pret in lei fara TVA) | se va menționa prețul pe bucată | se va menționa prețul total |
| 14 | Traseu frigorific suplimentar (pret in lei fara TVA / ml) | -------------- | se va menționa prețul pe ml de traseu frigorific suplimentar |
| 15 | Pretul ofertat include transportul la beneficiar | da |  |

APARAT DE AER CONDIȚIONAT 24000 BTU – 1 bucată

Caracteristicile tehnice MINIME OBLIGATORII:

| Nr crt | Caracteristici tehnice | AC 24000 BTU (1 buc) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Cerinte MINIME beneficiar | Echipament ofertat |
| 1 | Marca/tip – denumire aparat ofertat | ------ |  |
| 2 | Suprafata de montare | Perete |  |
| 3 | Capacitate generala/standard | 24000 BTU |  |
| 4 | Capacitate de racire | până la 24000 BTU |  |
| 5 | Capacitate de incalzire | până la 17000 BTU |  |
| 6 | Eficienta energetica racire | A ++ |  |
| 7 | Eficienta energetica incalzire | A ++ |  |
| 8 | Inverter | Da |  |
| 9 | Functii climatizare | Racire Incalzire Ventilatie Dezumidificare |  |
| 10 | Functii speciale | auto restart filtru carbon auto curatare WIFI |  |
| 11 | Garanție produs Garantie montaj | 24 luni 12 luni |  |
| 12 | Kit instalare Console prindere unitate externă Traseu frigorific Cablu alimentare Canalet cu autoadeziv 13 mm (2 ml/buc) Canalet 50x50 mm sau 60x60 mm (2 ml/buc) Mențiune: aparatul de aer conditionat de 12.000 BTU se afla la o inaltime de aproximativ 4 m | console prindere unitate externă (2 suporti de prindere) 3 ml traseu frigorific 10 ml cablu alimentare energie electrica 10 ml canalet cu autoadeziv de 16 mm (5 buc de 2 ml) |  |
| 13 | Preț aparat aer conditionat (lei fara TVA) | se va menționa prețul pe bucată | se va menționa prețul total |
| 14 | Servicii montare aparat (manopera cu kit montaj solicitat la pct. (console prindere unitate externă + traseu frigorific + cablu alimentare + canalet)) (pret in lei fara TVA) | se va menționa prețul pe bucată | se va menționa prețul total |
| 15 | Traseu frigorific suplimentar (pret in lei fara TVA / ml) | -------------- | se va menționa prețul pe ml de traseu frigorific suplimentar |
| 16 | Pretul ofertat include transportul la beneficiar | da |  |

- Ofertantii vor prezenta specificațiile aparatului de aer conditionat ofertat in paralel cu cerintele beneficiarului, prin completarea tabelelor de mai sus si vor atașa ofertei FIȘELE TEHNICE din care să reiasă caracteristicile ofertate.

- La livrare produsele vor fi însoțite de declarații de conformitate, certificate de calitate și garanție acordate de furnizor.

- Produsele ofertate vor fi noi, sigilate, de calitate. Livrarea de produse cu o calitate inferioară celei ofertate dă dreptul autorității contractante de a le refuza și de a solicita înlocuirea acestora, în maxim 3 zile lucrătoare, cu produse de calitate.

- In vederea întocmirii corespunzatoare si complete a propunerii tehnice și financiare, operatorii economici interesați să depună ofertă sunt invitați să viziteze amplasamentul în vederea obținerii tuturor datelor necesare conform cu situația din teren. Persoana de contact –Administrator CSUN - tel 0754.065.179. Locație – Complex Sportiv Universitar Neptun, bv. Aurel Vlaicu nr. 123, Constanța.

- Garanția montajului va fi de 12 luni de la data punerii în funcțiune, conform certificatului de garanție.

- În perioada de garanţie, achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.

- La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a constata defecţiunea în maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la solicitare.

- În perioada de garanţie, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea în maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la constatare şi/sau de a înlocui produsul în perioada convenită cu acordul părţilor, fără costuri suplimentare pentru achizitor (ex: costuri de inlocuire, taxe, transport, cheltuieli de deplasare pentu montare/demontare/reparare, etc), acestea fiind suportate de furnizor si incluse in prezenta ofertă financiară. Produsele ce le înlocuiesc pe cele defecte vor beneficia de o perioadă de garanție, de la data înlocuirii, egală cu perioada rămasă din perioada de garanție solicitată în caietul de sarcini.

- Prețul ofertat include livrarea echipamentului, transportul la sediul UMC, montaj, kiturile de montaj solicitate in tabele.

- Preţul ofertat va fi exprimat în lei, este ferm şi nu se modifică pe perioada de derulare a achiziției.

- Livrarea și montarea echipamentelor se va face în termen de maxim 7 zile lucrătoare de la data comenzii ferme.

- Criteriul aplicat "prețul cel mai scăzut” cu respectarea cerințelor minime din solicitările autorității contractante.